Российская Федерация

Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

городского поселения

Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27 июня 2023 года		                                                                         № 515

р.п. Белореченский

Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период до 2032 года, актуализированные по состоянию на 2024 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь ст.ст. 29, 41 Устава Белореченского муниципального образования, администрация городского поселения Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Схемы водоснабжения и водоотведения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период до 2028 года, актуализированные по состоянию на 2023 год. (Приложение № 1 Схема водоснабжения и водоотведения р.п. Белореченский - Книга- 1 (основная часть), Приложение № 2 Схема водоснабжения и водоотведения с. Мальта - Книга – 2 (основная часть).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Белореченский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Белореченского муниципального образования белореченское.рф.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Врио Главы Белореченского

муниципального образования                                                            В.Г. Волосач

Подготовил:

Главный специалист по ЖКХ

в сфере теплоснабжения и ТКО                                                        А.В. Лазарева

Дата:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела имущественных

и земельных отношений                                                                   А.И. Лазарева

Дата:

Начальник отдела муниципального хозяйства                                Н.А. Ивлева

Дата:

Рассылка в электронном варианте на электронную почту или в папки общие документы на сервере администрации ГПБМО:

1 экз.- в Дело;

1 экз. -  главному специалисту по ЖКХ в сфере теплоснабжения и ТКО;

1 экз. -  главному специалисту по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов;

1 экз. – начальнику отдела имущественных и земельных отношений;

1 экз. – МУП «Транзит-аква»;

1 экз. – МУП «Мальтинское ЖКХ»

1 экз. – организационный отдел (для размещения на сайте).

| ИП Павлов Петр Петрович Юр. и почтовый адрес: 664033, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 297 А, оф. 4; эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287 сот.тел.: 8 902 761-74-45; |
| --- |
| Заказчик: Белореченское МО Врио Главы Белореченского МО ________________ / Волосач В.Г. / «______» _______________ 2023 г. | Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Павлов Петр Петрович __________________ / Павлов П.П. / «______» _______________ 2023 г. |

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Белореченского муниципального образования.

КНИГА 1

р.п. Белореченский

(основная часть)

Иркутск, 2023

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	8

Схема водоснабжения	10

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	10

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его территории на эксплуатационные зоны	10

1.2. Территории поселения, не охваченные централизованным водоснабжением	12

1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	12

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	13

1.4.1. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения	13

1.4.2. Сооружения очистки и подготовки воды	14

1.4.3. Насосные централизованные станции	18

1.4.4. Водопроводные сети	19

1.4.5. Технические и технологические проблемы	22

1.4.6. Системы горячего водоснабжения	22

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлотных грунтов	27

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем водоснабжения	27

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	28

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	28

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	30

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	32

3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления	32

3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды	32

3.1.2. Территориальный баланс подачи воды	37

3.1.3. Структурный баланс воды по группам потребителей	39

3.1.4. Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды населением	44

3.1.5. Системы коммерческого учёта воды и анализ планов по установке приборов учёта	44

3.1.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения поселения	45

3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления	46

3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды	46

3.2.2. Фактическое и ожидаемое потребление воды	50

3.2.3. Территориальная структура потребления воды	54

3.2.4. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей	54

3.2.5. Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке	62

3.2.6. Перспективные балансы водоснабжения	62

3.2.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	64

3.3. Гарантирующая организация	65

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	66

4.1. Перечень основных мероприятий	66

4.2. Технические обоснования основных мероприятий	68

4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты систем водоснабжения	68

4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения	69

4.5. Приборы учёта воды	69

4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)	70

4.7. Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	70

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения	70

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения	70

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	71

6.	Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	73

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	78

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	80

СХЕМА водоотведения	81

9.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения	81

9.1. Структура систем централизованного водоотведения	81

9.2. Техническое обследование централизованных систем водоотведения	84

9.2.1.  Канализационные очистные сооружения (КОС)	84

9.2.2.  Канализационные насосные станции (КНС)	85

9.2.3.  Канализационные сети	87

9.3. Оценка безопасности и надёжности объектов централизованных систем водоотведения	91

9.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	91

9.5. Территории, не охваченные централизованными системами водоотведения	91

9.6. Технические и технологические проблемы систем водоотведения поселения	92

10.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	92

10.1. Баланс поступления и отведения организованных стоков по технологическим зонам водоотведения	92

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	96

10.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта	97

10.4. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам	97

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	98

11.	Прогноз объёма сточных вод	99

11.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения	99

11.2. Оценка изменения структуры централизованных систем водоотведения	107

11.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений	107

11.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованных систем водоотведения	109

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений	109

12.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения	111

12.1. Основные направления развития централизованных систем водоотведения	111

12.2. Основные мероприятия и их технические обоснования	113

12.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованных систем водоотведения	114

12.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения	114

12.5. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и  расположения новых объектов централизованного водоотведения	115

12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованных систем водоотведения	115

12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения	116

13.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения	116

13.1. Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов	117

13.2. Утилизация осадков сточных вод	118

14.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	119

15.	Целевые показатели развития централизованных  систем водоотведения	123

16.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	125

Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения	126

Литература	127

Приложения	130

Состав Схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 11. | Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Белореченского Муниципального образования. КНИГА 1 р.п. Белореченский (основная часть) | Книги, состоящие из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 5-24 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 |
| 22. | Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Белореченского Муниципального образования. КНИГА 1 р.п. Белореченский (приложения) | Раздел книги с картами-схемами, таблицами, предоставленной информацией |

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав схемы водоснабжения

Настоящая работа выполнена в рамках проведения актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области (далее просто - р.п. Белореченский), разработанной в 2020 г. Состав Схемы представлен выше.

Согласно положений Федерального Закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [3], схемой водоснабжения и водоотведения поселения является предпроектная документация по обоснованию надёжного и эффективного функционирования централизованной системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учётом правового регулирования в области энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема актуализирована на расчётный период до 2030 гг., в т.ч. на начальный период 5 лет и последующую пятилетку.

Основанием для актуализации Схемы является контракт № 13 от 24.03.2023 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, представленного в разделе выше и в разделе «Литература».

В качестве источников исходной информации в работе использованы:

- схема водоснабжения и водоотведения поселения (2018 г.);

- схема теплоснабжения поселения (2018 г.);

- проект актуализированной схемы теплоснабжения поселения (2020 г.);

- материалы Генерального плана развития поселения (первая очередь - 2020 г., расчётный срок - 2030 г.);

- данные, полученные от Заказчика (Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования), тепло- и водоснабжающей организации, организации, занимающейся водоотведением, других организаций и ведомств.

Состав схемы представлен выше.

Разделы «Схема водоснабжения» и «Схема водоотведения» отражают, соответственно, существующее положение функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения р.п. Белореченский. В данных разделах определяются основные направления и целевые показатели их развития, содержится оценка необходимых финансовых вложений в капитальное строительство, реконструкцию и модернизацию данных систем.

Схема актуализирована с использованием электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения на базе ПО PipeNet. Описание возможностей электронной модели Схемы представлено в разделе «Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения».

В разделе «Литература» представлен перечень нормативно-правовых актов и других документов, которые были использованы при актуализации Схемы.

В раздел «Приложения» помещены: техническое задание на выполнение работы, таблицы с результатами расчётов, карты-схемы, предоставленная исходная информация.

Общие графические схемы водоснабжения и водоотведения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1 (существующее состояние) и прил. 2.2 (перспектива).

Общая характеристика поселения

р.п. Белореченский расположен в долине р. Белая (левого притока р. Ангара), в 85 км к северо-западу от областного центра – г. Иркутск и является административным центром МО. Кроме р.п. Белореченский в состав рассматриваемого муниципального образования входит с. Мальта.

По данным Администрации р.п. Белореченский, численность его населения составляет 7790 чел. (данные на 01.01.2022).

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время автомобильным и железнодорожным транспортом (ж/д станция "Мальта" расположена в 1.5 км от р.п. Белореченский). Ближайшим городом является г. Усолье-Сибирское (около 5 км по автодороге).

На территории рассматриваемого поселения имеется централизованное холодное и горячее водоснабжение (далее также - ХВС и ГВС). В пределах рассматриваемых централизованных систем холодного водоснабжения максимальный перепад геодезических высот составляет 30 м. В системе централизованного ГВС максимальный перепад геодезических высот составляет 53 м.

Климат

Климат р.п. Белореченский резко-континентальный. По представленным данным генплана [21], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца - -50°С; самого тёплого месяца +36 °С Продолжительность отопительного сезона - 233 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -33°С.

Климатические характеристики для р.п. Белореченский, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены ниже в Табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики р.п. Белореченский

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Сред. ОтП | Сред. Лето | Сред. год | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  |  | Min | Max |  |
| Иркутск (с 25.06.2021) | 233 | -33 | -23 | -7.6 | 14.2 | 0.7 | -50 | 0 | 2.1 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тср, °С | -18.4 | -15.4 | -6.7 | 2.5 | 9.8 | 15.8 | 18.2 | 15.7 | 9.1 | 1.5 | -7.9 | -15.7 |

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 154.6 га (87 % территории посёлка).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 44 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам р.п. Белореченский относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы водоснабжения и водоотведения рассматриваемого поселения.

# Схема водоснабжения

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его территории на эксплуатационные зоны

Общая принципиальная схема централизованного холодного водоснабжения р.п. Белореченский представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Общая принципиальная схема

централизованного водоснабжения р.п. Белореченский

Источником централизованного ХВС р.п. Белореченский является водозабор подземных вод, его расположение на карте-схеме показано на рис. 1.1.

В границах территории поселения рассматривается только одна система централизованного холодного водоснабжения - Система ХВС "Центральная".

Водозабор (см. рис. 1.2.) представляет собой комплекс из 4-х скважин (из них 3 рабочих), водоочистной установки, 2-х резервуаров чистой воды и насосной станции 2-ого подъёма. Данный водозабор расположен на территории Белореченского МО на расстоянии 2.6 км к юго-востоку от посёлка (см. выше рис. 1.1).

.

Рис. 1.2. Принципиальная технологическая схема

централизованной системы холодного водоснабжения р.п. Белореченский

Зоной действия рассматриваемой системы ХВС является: рп. Белореченский и территории сельхозпредприятий р.п. Белореченский.

Максимальный радиус централизованного холодного водоснабжения составляет около 7 км.

Система ХВС "Центральная" функционирует круглый год.

Потребителями воды в данной системе являются многоквартирные и индивидуальные жилые дома, здания соцкультбыта, сельхозпредприятия, здания военной части, садоводства. Перечень и характеристики потребителей, подключенных к системе в настоящее время, представлены в прил. 4.

Большая часть участков сетей централизованного водоснабжения рассматриваемой системы проложены совместно с тепловыми сетями.

В пределах рассматриваемой централизованной системы холодного водоснабжения максимальный перепад геодезических высот составляет 30 м (сеть ХВС "Центральная").

Собственником рассматриваемого источника ХВС является Администрация Белореченского МО.

Организацией, обслуживающей рассматриваемые объекты ХВС является МУП "Транзит-аква".

Характеристики водозаборных сооружений и участков сетей рассматриваемой системы представлены ниже в разделе 1.4 Схемы.

1.2. Территории поселения, не охваченные централизованным водоснабжением

Суммарно территории с централизованным ХВС (см. выше рис.1.1) составляют около 90 % застройки р.п. Белореченский. Остальная небольшая часть застройки поселения, представленная, в основном, территорией индивидуальных жилых домов, централизованным холодным водоснабжением не охвачена. Водоснабжение на данной территории осуществляется от индивидуальных и локальных водоисточников или привозной водой.

1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Зонами централизованного холодного водоснабжения является рп. Белореченский и территории сельхозпредприятия р.п. Белореченский. Эти зоны почти полностью совпадают с районом централизованного теплоснабжения.

В границах р.п. Белореченский рассматривается только одна система централизованного холодного водоснабжения - система ХВС "Центральная".

В рассматриваемой системе централизованного холодного водоснабжения имеется одна технологическая зона – водозабор.

Основными зонами нецентрализованного водоснабжения являются территории с индивидуальной застройкой, расположенные в других частях поселения (около 10 % площади от территории общей застройки).

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

#### 1.4.1. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

Источником холодной воды питьевого качества в р.п. Белореченский является водозабор подземных вод. Он расположен в юго-восточной части поселения (см. выше рис. 1.1). Данный водозабор находится в работе в течение всего года.

В состав сооружений водозабора входят:

- 4 скважины, из них 3 рабочих (№14, №15, №16) и одна нерабочая (№14-2);

- здание хлораторной установки;

- здание водоочистной станции (далее также «ВОС»);

- 2 резервуара чистой воды.

По предоставленным данным, все сооружения водозабора построены в 1974г. Глубина заложения каждой скважины составляет 60 м. Здания хлораторной установки и ВОС представляют собой кирпичные здания. Резервуары чистой воды представляют собой подземные сооружения суммарной вместимостью 2 000м3. Капитальный ремонт сооружений водозабора не проводился с момента их ввода в эксплуатацию.

Принципиальная схема функционирования системы ХВС Белореченского МО в настоящее время следующая (см. выше рис. 1.2):

- режим работы системы – круглый год;

- в 3-х рабочих скважинах установлены глубинные насосы;

- постоянно в работе находятся 1 или 2 насоса скважин (№14, №15, №16);

- вода из 3-х скважин (№14, №15 и №16) подаётся глубинными насосами в бак-смеситель, расположенный в здании ВОС, для прохождения очистки;

- вода, поступающая в бак-смеситель ВОС, подвергается хлорированию  хлораторной установкой, расположенной в рядом стоящем здании;

- после хлорирования, вода поступает в резервуары-осветлители (3 шт. объёмом по 405 м3 каждый), расположенные в здании ВОС;

- в резервуарах-осветлителях вода в течение нескольких часов отстаивается, и процесс очистки завершается;

- очищенная вода из резервуаров-осветлителей поступает в подземные резервуары чистой воды (2 шт. объёмом по 1 000 м3 каждый), расположенные рядом со зданием ВОС;

- при помощи сетевых насосов (всего 6 шт., 1-2 в работе остальные в резерве), установленных в здании ВОС, вода из резервуаров чистой воды подаётся по водопроводной сети потребителям.

Основные характеристики скважин представлены в Табл. 1.1. Скважины находятся в удовлетворительном состоянии.

Табл. 1.1

| Характеристики скважин централизованного ХВС |
| --- |
| Обозначение на схеме | Год ввода | Глу-бина, м | Насос | Технологическая колонна |
|  |  |  |  | материал | высота, м | Ду, мм |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |
| скв №16 | н/д | 60 | ЭЦВ 8-40-90 | сталь | 50 | 110 |
| скв №15 | н/д | 60 | ЭЦВ 8-40-90 | сталь | 50 | 110 |
| скв №14 | н/д | 60 | ЭЦВ 8-40-90 | сталь | 50 | 110 |
| скв 14-2 (не работает) | н/д | 60 | ЭЦВ 6-6.5-80 | сталь | 50 | 110 |

Характеристики скважинных насосов представлены ниже (раздел 1.4.3) в Табл. 1.2. Производительности насосов достаточно для обеспечения водой всех подключенных в настоящее время к данной системе потребителей.

#### 1.4.2. Сооружения очистки и подготовки воды

В системе ХВС Белореченского МО доведение исходной воды до питьевого качества осуществляется хлором при помощи хлораторной установки. Она расположена на территории водозабора. Показатели качества воды соответствуют нормативам воды для хозяйственно-питьевых нужд. Это подтверждается имеющимися замерами фактических показателей качества (см. прил. 5).

При соединении с хлором исходная вода обеззараживается. Для того чтобы подаваемая потребителям вода содержала как можно меньшее количество хлора, её в течение нескольких часов отстаивают в резервуарах-осветлителях. При этом значительная часть хлора из воды улетучивается.

Из резервуаров-осветлителей очищенная вода попадает в резервуары чистой воды, откуда подаётся в водопроводную сеть потребителям.

У МУП «Транзит-аква» имеется лицензия на пользование недрами (№ ИРК 002510 ВЭ - разведка и добыча подземных вод, см. прил. 6).

Разработан проект зон санитарной охраны подземных вод для рассматриваемого водозабора. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.УЦ.22.000.М.000051.07.21 от 07.07.2021 г. о соответствии водного объекта группового водозабора скважин № 14, 14-2, 15, 16 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения р.п. Белореченский Усольского района Иркутской области (см. прил. 6).

Работы по исследованию дебета скважин будут выполнены в текущем году, в настоящее время документы на закупку услуги размещаются на соответствующем сайте.

На момент выполнения данной работы (июнь 2023г.) перечень показателей качества воды, подаваемой потребителям в рассматриваемой системе водоснабжения и нормативные значения этих показателей, установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН:

- микробиологические и паразитологические показатели:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие |

- Обобщенные показатели и содержание вредных химических веществ:

| Показатели | Единицы измер. | Нормативы (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | ед рН | в пределах 6-9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |
| Алюминий (Al3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ва2+) | -“- | 0,1 | -"- | 2 |
| Бериллий (Ве2+) | -“- | 0,0002 | -"- | 1 |
| Бор (В, суммарно) | -“- | 0,5 | - - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | -“- | 0,3 (1,0) | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | -“- | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Мn, суммарно) | -“- | 0,1 (0,5) | орг. | 3 |
| Медь (Сu, суммарно) | -“- | 1,0 | -"- | 3 |
| Молибден (Мо, суммарно) | -“- | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | -“- | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NО3-) | -“- | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | -“- | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Рb, суммарно) | -“- | 0,03 | -"- | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | -“- | 0,01 | -"- | 2 |
| Стронций (Sr2+) | -“- | 7,0 | -"- | 2 |
| Сульфаты (SO) | -“- | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F-) | -“- |  |  |  |
| Для климатических районов |
| - I и II | -“- | 1,5 | с.-т. | 2 |
| - III | -“- | 1,2 | -"- | 2 |
| Хлориды (Сl-) | -“- | 350 | орг. | 4 |
| Хром (Cr6+) | -“- | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN-) | -“- | 0,035 | -"- | 2 |
| Цинк (Zn2+) | -“- | 5,0 | орг. | 3 |
| Органические вещества |
| -ГХЦГ(линдан) | -“- | 0,002 | с.-т. | 1 |
| ДДТ (сумма изомеров) | -“- | 0,002 | 11 | 2 |
| 2,4-Д | -“- | 0,03 | 11 | 2 |

- вредные химические вещества, поступающие и образующиеся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор |  |  |  |  |
| остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3-0,5 | орг. | 3 |
| остаточный связанный | -"- | в пределах 0,8-1,2 | -"- | 3 |
| Хлороформ (при хлорировании воды) | -"- | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Озон остаточный | -"- | 0,3 | орг. |  |
| Формальдегид (при озонировании воды) | -"- | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Полиакриламид | -"- | 2,0 | -"- | 2 |
| Активированная кремнекислота (по Si) | -"- | 10 | -"- | 2 |
| Полифосфаты (по РО | -"- | 3,5 | орг. | 3 |
| Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов | -"- | см. показатели «Алюминий», «Железо» табл. 2 |  |  |

- органолептические свойства воды:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | -"- | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) 1,5 (2) |

- показатели радиационной безопасности питьевой воды:

| Показатели | Единицы измерения | Показатели радиационной безопасности |
| --- | --- | --- |
| Суммарные показатели |
| Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0,2 |
| Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1,0 |
| Радионуклиды |
| Радон ((222) Rn) | Бк/кг | 60 |
| Сигма радионуклидов | единицы | ≤ 1,0 |

#### 1.4.3. Насосные централизованные станции

В р.п. Белореченский в рассматриваемой централизованной системе ХВС имеются условно 2 насосных станции: станция I-го подъема – это сами скважины с их насосами, вторая - насосная станция (2-го подъёма) на территории водозабора в здании водоочистной станции. На принципиальной схеме функционирования рассматриваемой системы ХВС (см. выше рис. 1.2) данная станция представлена обозначением «Машинное отделение здания ВОС».

Перечень и характеристики насосов, установленных в насосных станциях   рассматриваемой системы централизованного ХВС, представлены ниже в Табл.1.2.

Результаты выполненных расчётов (представлены ниже) показывают, что производительности насосов в насосных станциях, достаточно для обеспечения водой всех подключенных в настоящее время потребителей.

Табл. 1.2

| Перечень и характеристики насосов в системах ХВС |
| --- |
| Ст. № | Марка | Назначение | Год уст. | Расх, м3/ч | Нап, м.в.ст. | Мощн. двиг., кВт | Число обор., об/мин |
| система ХВС "скв №14" |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |
| "Центральная" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Д 130/55 | сетевые | 1974 | 130.0 | 55 | 55 |  |
| 2 | КМ 50/50 | сетевые | 1974 | 130.0 | 50 | 50 | 18 |
| 3 | 1Д315-71 (110кВт) | сетевые | 1974 | 315.0 | 71 | 110 | 3000 |
| 4 | К 90/50 | сетевые | 1974 | 90.0 | 50 | 37 |  |
| 5 | Д 160/48 | сетевые | 1974 | 160.0 | 48 | 90 |  |
| 6 | 1Д200-90 (90кВт) | сетевые | 1974 | 200.0 | 90 | 90 | 3000 |
| скв №14 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 8-40-90 | скваженные | 2020 | 40.0 | 90 | 17 | 3000 |
| скв №15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 8-40-90 | скваженные | 2021 | 40.0 | 90 | 17 | 3000 |
| скв №16 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 8-40-90 | скваженные | 2022 | 40.0 | 90 | 17 | 3000 |

#### 1.4.4. Водопроводные сети

Перечень и характеристики участков рассматриваемой централизованной системы ХВС даны в прил. 3.1. Общие характеристики системы представлены в Табл. 1.3.

Суммарная протяжённость участков ХВС в рассматриваемой системе ХВС в границах р.п. Белореченский составляет 19672 м.

В границах рассматриваемой централизованной системы холодного водоснабжения максимальный перепад геодезических высот составляет 30 м (сеть ХВС "Центральная"). В рассматриваемой системе имеется несколько замкнутых контуров резервирования.

Табл. 1.3

| Общие характеристики сетей ХВС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система ХВС | Протяженность участков, м | Макс. перепад, м | Макс. радиус, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |  |
| Всего | 6475 | 12851 | 0 | 346 | 19672 |  |  |
| система ХВС "Центральная" | 6475 | 12851 | 0 | 346 | 19672 |  |  |
| сеть ХВС "Центральная" | 6475 | 12851 | 0 | 346 | 19672 | 30 | 7366 |

Протяжённости групп участков ХВС по материалам труб и типам прокладки приведены в Табл. 1.4.

Табл. 1.4

| Протяженность групп участков ХВС по материалу труб |
| --- |
| Материал труб | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 6475 | 12851 | 0 | 346 | 19672 |
| система ХВС "Центральная" | 6475 | 12851 | 0 | 346 | 19672 |
| сеть ХВС "Центральная" | 6475 | 12851 | 0 | 346 | 19672 |
| пластик | 350 | 1324 | 0 | 0 | 1674 |
| сталь | 6126 | 11526 | 0 | 346 | 17998 |

Протяжённости групп участков по годам и типам их прокладки представлены в Табл. 1.5. Данные по годам прокладок принимались на основании устной информации специалистов эксплуатирующей организации. Суммарная протяжённость ветхих участков сетей в рассматриваемой системе ХВС в границах р.п. Белореченский составляет 16359 м (83.2 % от общей протяженности).

Табл. 1.5

| Протяженность групп участков ХВС по годам прокладки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 6475 | 12851 | 0 | 346 | 19672 |  |
| система ХВС "Центральная" | 6475 | 12851 | 0 | 346 | 19672 |  |
| сеть ХВС "Центральная" | 6475 | 12851 | 0 | 346 | 19672 |  |
| 1970 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 52 |
| 1974 | 5181 | 7905 | 0 | 338 | 13424 | 48 |
| 1975 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 47 |
| 1976 | 96 | 294 | 0 | 0 | 391 | 46 |
| 1978 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 |
| 1980 | 141 | 522 | 0 | 0 | 663 | 42 |
| 1983 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 39 |
| 1988 | 127 | 1452 | 0 | 0 | 1578 | 34 |
| 2001 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 2010 | 0 | 22 | 0 | 8 | 30 | 12 |
| 2013 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 9 |
| 2015 | 0 | 1718 | 0 | 0 | 1718 | 7 |
| 2016 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2019 | 209 | 72 | 0 | 0 | 281 | 3 |
| 2020 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 |
| 2021 | 702 | 123 | 0 | 0 | 825 | 1 |
| 2022 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |

Протяжённости групп участков по диаметрам трубопроводов и типам прокладки участков представлены в Табл. 1.6. (учтены все участки ХВС).

Процентное соотношение протяженностей участков ХВС по их типам прокладки составляет: непр ­ 65%; помещ ­ 2%; надз ­ 33%.

Глубина подземной прокладки трубопроводов составляет 2.5-3 м. Грунты представлены суглинками, песком и скальником (по основным водоводам).

Табл. 1.6

| Протяженность групп участков ХВС по диаметрам труб |
| --- |
| Диаметр труб | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 6475 | 12851 | 0 | 346 | 19672 |
| система ХВС "Центральная" | 6475 | 12851 | 0 | 346 | 19672 |
| сеть ХВС "Центральная" | 6475 | 12851 | 0 | 346 | 19672 |
| 25 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 |
| 32 | 46 | 1043 | 0 | 17 | 1106 |
| 57 | 0 | 889 | 0 | 62 | 951 |
| 63 | 144 | 286 | 0 | 0 | 430 |
| 76 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 |
| 89 | 20 | 1380 | 0 | 149 | 1548 |
| 108 | 515 | 3066 | 0 | 50 | 3631 |
| 110 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 |
| 159 | 0 | 3849 | 0 | 68 | 3917 |
| 160 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 219 | 180 | 1240 | 0 | 0 | 1420 |
| 225 | 1499 | 128 | 0 | 0 | 1626 |
| 273 | 4071 | 429 | 0 | 0 | 4500 |

Проведённые гидравлические расчёты водопроводных сетей рассматриваемой системы ХВС показали:

- в системе нет участков труб с заниженной пропускной способностью;

- действующие напоры у потребителей не превышают допустимых значений и достаточны для обеспечения расчетных расходов воды;

- потребителей (узлов) с превышением (более 60 м) нормативного напора в рассматриваемой системе нет.

Электронная модель сетей ХВС рассматриваемой системы выполнена в ПО PipeNet. Распечатанные бумажные схемы сетей представлены на общей схеме водоснабжения (существующее состояние) в прил. 2.1.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей централизованной системы ХВС р.п. Белореченский осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ №168 от 30 декабря 1999 г.

#### 1.4.5. Технические и технологические проблемы

Проблемы, характерные для централизованной системы водоснабжения:

В результате проведённого обследования в целом можно сказать, что в рассматриваемой системе холодного водоснабжения в существующем состоянии:

- нет явных значительных технических и технологических проблем;

- основную часть (16359 м, 83 %) участков водопровода составляют участки, выработавшие свой нормативный эксплуатационный ресурс. Трубопроводы на данных участках рекомендуется заменить на новые в ближайшей перспективе;

-  имеется необходимость замены запорно-регулирующей арматуры;

- объём разрешённого водопользования и производительность существующего водозабора покрывают нормативные расходы воды;

- существующий водозабор подземных вод целесообразно будет использовать и далее в качестве основного источника холодного водоснабжения Белореченского МО;

- имеется необходимость дополнительного уточнения исполнительных схем участков трубопроводов (уточнение трассировок, глубины и годов прокладок, материала и диаметров труб, наличия запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и др.).

- на момент обследования систем, информации о наличии предписаний (об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды) от органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, не было.

#### 1.4.6. Системы горячего водоснабжения

Согласно Схемы теплоснабжения 2023 г. [25], централизованное горячее водоснабжение (далее также – ГВС) в р.п. Белореченский обеспечивается от системы централизованного теплоснабжения поселения.

Общая принципиальная схема централизованного ГВС р.п. Белореченский представлена на рис. 1.1.

В границах территории поселения рассматривается только одна система централизованного ГВС - система ТС "от ТЭЦ".

В настоящее время рассматриваемая система теплоснабжения функционирует круглый год. Теплоисточником в рассматриваемой системе является ТЭЦ-11, расположенная на территории г. Усолье-Сибирское. На тепловой сети, проходящей по территории Белореченского МО, расположены 2 подкачивающие насосные станции (см. ниже рис. 1.3, обозначения «ТНС-1Б» и «ТНС-2Б»).

Подробные характеристики подключенных потребителей тепла представлены в Схемы теплоснабжения 2023 г. [25].

Максимальный радиус централизованного горячего водоснабжения составляет 4747 м (в пределах поселения).

Зоной действия рассматриваемой системы ГВС является рп. Белореченский и сельхозпредприятия р.п. Белореченский.

Собственником рассматриваемых источников ГВС является Филиал ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания».

Организацией, обслуживающей рассматриваемые источники ГВС является филиал ТЭЦ-11.

Горячее водоснабжение жилых домов и нежилых зданий, не присоединённых к сетям централизованной системы теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных теплоисточников (печей и электроустановок).

Подробное описание функционирования централизованной системы ГВС р.п. Белореченский представлено в Схеме теплоснабжения 2023 г. [25].

Территории поселения, не охваченные централизованным ГВС

Суммарно территории с централизованным теплоснабжением (см. выше рис.1.1) составляют около 70 % застройки р.п. Белореченский. Остальные территории посёлка не охвачены централизованным теплоснабжением (ГВС). Это территории застройки индивидуальными жилыми домами и территории садоводческих участков. Теплоснабжение и горячее водоснабжение на этих территориях осуществляется децентрализованным способом (от печей и электроустановок).

Технологические зоны централизованного ГВС

В существующем состоянии в централизованной системе ГВС р.п. Белореченский реализована «открытая» схема ГВС. Ее технологические зоны находятся в пределах территорий ТЭЦ-11, ТНС-1Б и ТНС-2Б и включают: нагрев воды в ТЭЦ-11 и подачу горячей воды потребителям, через 2-х трубные сети отопления. В перспективе – к 2024 г. – планируется переход системы на «закрытый» режим отпуска тепла. При этом для нужд ГВС будет использоваться холодная вода из централизованной системы ХВС, которая будет подогреваться через теплообменники в индивидуальных или центральных тепловых пунктах.

Источники ГВС

Характеристики оборудования и другая информация по теплоисточнику (источнику ГВС) р.п. Белореченский подробно представлены в Схеме теплоснабжения 2023 г. [25].

Сети теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Общие характеристики систем и сетей ГВС р.п. Белореченский представлены в Табл.1.7. Суммарная протяжённость участков ГВС в рассматриваемой системе ГВС в границах р.п. Белореченский составляет 27369 м.

В границах рассматриваемой централизованной системы горячего водоснабжения максимальный перепад геодезических высот составляет 53 м (сеть ТС "от ТНС-1Б").

Табл. 1.7

| Общие характеристики сетей ГВС |
| --- |
| Сеть ГВС | Протяженность участков, м | Макс. перепад, м | Макс. радиус, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |  |
| Всего | 17875 | 8898 | 0 | 596 | 27369 |  |  |
| система ТС "от ТЭЦ" | 17875 | 8898 | 0 | 596 | 27369 |  |  |
| сеть ТС ТЭЦ - ТНС-1Б | 4743 | 76 | 0 | 0 | 4819 | 12 | 4747 |
| сеть ТС "от ТНС-1Б" | 13132 | 8823 | 0 | 596 | 22550 | 53 | 11899 |

Процентное соотношение протяженностей участков ГВС по их типам прокладки составляет: надз ­ 65%; непр ­ 33%; помещ ­ 2%.

Протяженность участков тепловых сетей принималась на основе составленной в масштабе карты-схемы. В Табл. 1.7 учтены все участки тепловых сетей (вкл. бесхозные и участки собственных нужд), нанесённых на карту-схему.

Изоляция – минеральная вата и ППУ скорлупы.

Тип компенсирующих устройств - П-образные компенсаторы и углы поворотов.

Протяжённости групп участков ГВС по годам и типам их прокладки представлены в Табл. 1.10.  Суммарная протяжённость ветхих участков сетей в рассматриваемой системе ГВС в границах р.п. Белореченский составляет 14649 м (53.5 % от общей протяженности).

Табл. 1.10

| Протяженность групп участков ГВС по годам прокладки |
| --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 17875 | 8898 | 0 | 596 | 27369 |  |
| система ТС "от ТЭЦ" | 17875 | 8898 | 0 | 596 | 27369 |  |
| 1974 | 6494 | 1481 | 0 | 0 | 7975 | 43 |
| 1975 | 20 | 151 | 0 | 0 | 171 | 42 |
| 1976 | 847 | 667 | 0 | 65 | 1579 | 41 |
| 1977 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 40 |
| 1978 | 613 | 151 | 0 | 144 | 909 | 39 |
| 1979 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 38 |
| 1980 | 55 | 1021 | 0 | 45 | 1121 | 37 |
| 1981 | 0 | 113 | 0 | 14 | 127 | 36 |
| 1982 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 35 |
| 1983 | 171 | 506 | 0 | 68 | 746 | 34 |
| 1984 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 | 33 |
| 1985 | 0 | 216 | 0 | 17 | 233 | 32 |
| 1986 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 31 |
| 1987 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 30 |
| 1988 | 352 | 1599 | 0 | 0 | 1951 | 29 |
| 1989 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 1990 | 0 | 84 | 0 | 40 | 124 | 27 |
| 1991 | 0 | 35 | 0 | 13 | 48 | 26 |
| 1992 | 2614 | 96 | 0 | 0 | 2711 | 25 |
| 1995 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 22 |
| 1996 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 4719 | 21 |
| 1998 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 1481 | 19 |
| 1999 | 0 | 213 | 0 | 28 | 241 | 18 |
| 2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 |
| 2001 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 16 |
| 2004 | 40 | 7 | 0 | 0 | 47 | 13 |
| 2007 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 | 10 |
| 2008 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 9 |
| 2009 | 0 | 61 | 0 | 15 | 77 | 8 |
| 2010 | 0 | 35 | 0 | 103 | 138 | 7 |
| 2011 | 71 | 204 | 0 | 0 | 275 | 6 |
| 2013 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 4 |
| 2014 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 3 |
| 2015 | 0 | 215 | 0 | 0 | 215 | 2 |
| 2016 | 0 | 40 | 0 | 42 | 83 | 1 |

Протяжённость участков сетей ГВС для различных групп диаметров и типов прокладок представлена ниже в Табл. 1.11.

Табл. 1.11

| Протяженность групп участков ГВС по диаметрам труб |
| --- |
| Диаметр труб участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 17875 | 8898 | 0 | 596 | 27369 |
| система ТС "от ТЭЦ" | 17875 | 8898 | 0 | 596 | 27369 |
| 32 | 452 | 970 | 0 | 128 | 1550 |
| 57 | 385 | 1217 | 0 | 138 | 1740 |
| 76 | 0 | 774 | 0 | 224 | 998 |
| 89 | 94 | 1432 | 0 | 81 | 1607 |
| 108 | 707 | 2063 | 0 | 25 | 2795 |
| 133 | 0 | 287 | 0 | 0 | 287 |
| 159 | 399 | 988 | 0 | 0 | 1387 |
| 219 | 130 | 844 | 0 | 0 | 974 |
| 273 | 1574 | 295 | 0 | 0 | 1869 |
| 325 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 1782 |
| 426 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 4063 |
| 530 | 3494 | 0 | 0 | 0 | 3494 |
| 630 | 4458 | 29 | 0 | 0 | 4487 |
| 820 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 |

Присоединение потребителей к сетям ГВС осуществляется по зависимой прямой схеме.

Согласно материалов Схемы теплоснабжения 2023 г. [25], запорная арматура имеется на вводе у каждого потребителя, на основных разветвлениях и определяется диаметрами подводящих и отводящих трубопроводов. По предоставленной информации, в рассматриваемой тепловой сети на вводах у потребителей ограничивающих диафрагм нет.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения (ГВС)

На основании материалов Схемы теплоснабжения 2023 г. [25], проведённого обследования и анализа существующего состояния централизованной системы теплоснабжения р.п. Белореченский в данной системе имеются следующие проблемы:

- Отсутствие исполнительных схем тепловых сетей (с указанием характеристик всех их элементов: участки, тепловые камеры, запорно-регулирующая арматура, приборы, подключенные тепловые потребители и их вводы и т.д.). Рекомендуется составление таких схем и поддержание их в актуальном состоянии. Для этого мероприятия обязательным условием должна быть организация тесного взаимодействия экономической и технической служб эксплуатирующего предприятия.

- Значительная протяженность ветхих участков тепловых сетей.

- Необходимость проведения наладки режимов работы тепловых сетей.

- Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме. Рекомендуется организовать закрытую схему.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлотных грунтов

В пределах территории р.п. Белореченский вечномерзлотных грунтов нет, поэтому описание технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлотных грунтов не требуется.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем водоснабжения

Собственником рассматриваемых объектов ХВС является Администрация Белореченского "МО".

Организацией, обслуживающей рассматриваемые объекты ХВС является МУП "Транзит-аква".

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления развития централизованной системы водоснабжения р.п. Белореченский:

- обеспечение бесперебойной подачи безопасной питьевой воды потребителям, с учетом развития территорий поселения;

- обеспечение доступности услуг водоснабжения для абонентов за счет развития централизованной системы водоснабжения.

Основные принципы развития централизованной системы водоснабжения р.п. Белореченский:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения   потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоснабжения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития централизованной системы водоснабжения р.п. Белореченский:

- разработка и выбор наиболее эффективного варианта реконструкции и модернизации источников (объектов) и водопроводных сетей централизованной системы водоснабжения, с целью повышения надежности работы и снижения количества отказов системы водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности системы водоснабжения;

- обеспечение доступа к услугам водоснабжения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоснабжения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоснабжения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоснабжения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С 2016 г. на территории Белореченского МО действует Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. В ней указаны основные целевые показатели развития централизованной системы ХВС. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения р.п. Белореченский представлены ниже в разделе 7.

Базовые значения целевых показателей на 2022г. приведены в табл 2.1.

Табл. 2.1.

Базовые значения целевых показателей централизованной системы водоснабжения р.п. Белореченский

| Группа | Целевые показатели | Базовый 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 16.4 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0.5 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 83.2 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 8 |
|  | 2. Потери воды в тыс. куб. метрах на километр трубопроводов | 1.33 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3 | 1.2 |

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Для оценки перспективного развития централизованных систем водоснабжения Белореченского МО, в данной работе использовались материалы градостроительной документации поселения и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения.

Согласно полученной информации, с момента разработки утвержденной Схемы (2020 г.) до настоящего времени (2023 г.) к централизованным системам ХВС и ГВС были подключены несколько жилых и общественных зданий. При проведении актуализации в настоящей работе эти объекты учтены.

В ближайшие 5 лет в п. Белореченский предусматривается новое строительство – планируется построить новые жилые дома и общественные здания.

Новые жилые дома будут представлены одноэтажными индивидуальными жилыми домами и 2-мя многоэтажными домами. Под строительство этих домов выделены площадки в западной и восточной частях п. Белореченский. Месторасположение данных площадок представлено на карте-схеме поселения в прил. 2.2. Планируемые годы застройки – 2024-2025 гг.

В западной части поселения – рядом с военным городком планируется строительство 154 жилых домов общей площадью 14800м2 (площадь одного дома 96.1 м2). На данной площадке также предполагается строительство двух общественных зданий. В одном из них будет размещён магазин (240 м2 торговой площади). В другом – аптека и предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест.

В восточной части поселения – рядом с жилыми домами №№5 и 7 – в 2024-2025гг. предполагается разместить: 2 многоэтажных дома, бассейн, магазин и коттеджный поселок (3 300 м2).

Указанные выше объекты планируется подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. 154 жилых дома частной застройки к централизованному водоотведению подключать не планируется. У этих домов будут индивидуальные септики.

Анализ существующего состояния централизованных систем холодного и горячего водоснабжения Белореченского МО, а также информация по перспективе подключения новых потребителей показывает на целесообразность рассмотрения одного перспективного варианта развития централизованных систем водоснабжения Белореченского МО – «Водоснабжение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности, повышению надёжности и эффективности функционирования существующих водоводов и других объектов централизованных систем водоснабжения».

Реализация указанного варианта для систем холодного водоснабжения предполагает прокладку новых полиэтиленовых труб, имеющих по сравнению со стальными, значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные трубы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации стальных труб. Гидравлические характеристики (в первую очередь, коэффициент шероховатости) труб из полимерных материалов намного дольше остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжёлой техники, они удобны и менее затратны в монтаже.

Результаты выполненных расчётов показали, что на расчётный срок Схемы существующий водозабор подземных вод целесообразно будет использовать и далее в качестве источника холодного водоснабжения поселения. Строительства дополнительных водозаборов не требуется.

Согласно проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Белореченского МО 2023 г. [25], в системе централизованного теплоснабжения планируется заменить ветхие участки тепловых сетей и организовать горячее водоснабжение по «закрытой» схеме.

По общей структуре объектов перспективные схемы холодного и горячего водоснабжения изменятся относительно существующего состояния: появятся новые объекты водоснабжения (участки водопроводных сетей), а также новые объекты-водопотребители. Графическая схема холодного водоснабжения в существующем состоянии и на перспективу представлена в прил. 2.1. и прил. 2.2. Существующие и перспективные схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлены в Схеме теплоснабжения [25].

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления

#### 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Системы холодного водоснабжения

Перечень и характеристики существующих потребителей воды в централизованной системе холодного водоснабжения представлены в прил. 4.1, и прил. 4.2.

Существующие расчётные балансы подачи холодной воды в централизованной системе ХВС р.п. Белореченский представлены в Табл. 3.1.

Табл. 3.1

| Баланс подачи воды по системам ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 33.2 | 95.1 | 794.2 | 942.4 | 185.1 | 42.2 | 215.9 | 1017.8 | 1306.3 | 133.6 | 318.7 |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 30.23 | 92.12 | 722.5 | 870.7 | 168.33 | 39.18 | 212.87 | 946.1 | 1234.5 | 124.13 | 292.46 |
| - Потери | 2.99 | 2.99 | 71.8 | 71.8 | 16.72 | 2.99 | 2.99 | 71.8 | 71.8 | 9.47 | 26.19 |
| - Общий расход | 33.22 | 95.11 | 794.2 | 942.4 | 185.05 | 42.17 | 215.86 | 1017.8 | 1306.3 | 133.60 | 318.66 |

Системы горячего водоснабжения

Перечень и характеристики существующих потребителей воды в централизованной системе горячего водоснабжения представлены в прил. 4.1, и прил. 4.2.

Существующие расчётные балансы подачи горячей воды в централизованной системе ГВС р.п. Белореченский представлены в Табл. 3.2.

Табл. 3.2

| Баланс подачи воды по системам ГВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ГВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 128.1 | 326.7 | 3075.5 | 3582.6 | 713.5 | 107.0 | 265.9 | 2568.5 | 2974.1 | 341.6 | 1055.1 |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 105.63 | 304.21 | 2535.1 | 3042.1 | 588.14 | 84.50 | 243.37 | 2028.1 | 2433.7 | 269.74 | 857.88 |
| - Потери | 22.52 | 22.52 | 540.4 | 540.4 | 125.38 | 22.52 | 22.52 | 540.4 | 540.4 | 71.88 | 197.25 |
| - Общий расход | 128.15 | 326.73 | 3075.5 | 3582.6 | 713.52 | 107.02 | 265.89 | 2568.5 | 2974.1 | 341.61 | 1055.13 |

Вышеуказанные объёмы потребления холодной и горячей воды принимались исходя из следующих данных:

- для населения – согласно нормативов водопотребления [20] (см. ниже раздел 3.1.4. Схемы);

- для предприятий и других потребителей – на основе нормативов [12] и договорных нагрузок с учётом данных о фактическом потреблении, предоставленных организациями тепло- и водоснабжения.

Объёмы потерь воды в рассматриваемых централизованных системах:

-  ХВС: 9 % от объёмов потребления

-  ГВС: 23 % от объёмов потребления (с учетом нормативных утечек всех тепловых магистралей от ТЭЦ-11).

Неучтённые и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить на:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; промывка после устранения аварий, плановых замен, профилактических ремонтных работ; промывка канализационных сетей; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учётные расходы (не зарегистрированные средствами измерения).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводных сетей. Их объёмы зависят от состояния водопроводных сетей, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

#### 3.1.2. Территориальный баланс подачи воды

Системы холодного водоснабжения

В зонах действия централизованных систем холодного водоснабжения р.п. Белореченский отсутствуют выделенные элементы территориального деления.  В Табл. 3.3 представлен баланс подачи холодной воды по рассматриваемым сетям ХВС.

Табл. 3.3

| Баланс подачи воды по сетям ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 33.2 | 95.1 | 794.2 | 942.4 | 185.1 | 42.2 | 215.9 | 1017.8 | 1306.3 | 133.6 | 318.7 |
| система ХВС "Центральная" | 33.22 | 95.11 | 794.2 | 942.4 | 185.05 | 42.17 | 215.86 | 1017.8 | 1306.3 | 133.60 | 318.66 |
| сеть ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 30.23 | 92.12 | 722.5 | 870.7 | 168.33 | 39.18 | 212.87 | 946.1 | 1234.5 | 124.13 | 292.46 |
| - Потери | 2.990 | 2.990 | 71.76 | 71.76 | 16.72 | 2.990 | 2.990 | 71.76 | 71.76 | 9.47 | 26.19 |
| - Общий расход | 33.22 | 95.11 | 794.2 | 942.4 | 185.05 | 42.17 | 215.86 | 1017.8 | 1306.3 | 133.60 | 318.66 |

Системы горячего водоснабжения

В зонах действия централизованных систем горячего водоснабжения р.п. Белореченский отсутствуют выделенные элементы территориального деления.

Баланс подачи горячей воды по рассматриваемым сетям ГВС идентичен балансам, представленным выше в Табл. 3.2.

#### 3.1.3. Структурный баланс воды по группам потребителей

Системы холодного водоснабжения

Структура потребления холодной воды по группам потребителей представлена в Табл.3.4.

Табл. 3.4

| Баланс подачи холодной воды по группам потребителей систем ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 33.2 | 95.1 | 794.2 | 942.4 | 185.1 | 42.2 | 215.9 | 1017.8 | 1306.3 | 133.6 | 318.7 |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 28.12 | 80.98 | 671.9 | 809.8 | 156.55 | 37.07 | 201.72 | 894.9 | 1173.6 | 117.43 | 273.98 |
| - нежилые | 2.12 | 11.14 | 50.6 | 60.9 | 11.78 | 2.12 | 11.14 | 51.2 | 60.9 | 6.70 | 18.48 |
| - водоколонки | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| - теплоисточники | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| - Всего потребл. | 30.23 | 92.12 | 722.5 | 870.7 | 168.33 | 39.18 | 212.87 | 946.1 | 1234.5 | 124.13 | 292.46 |
| - Потери | 2.99 | 2.99 | 71.8 | 71.8 | 16.72 | 2.99 | 2.99 | 71.8 | 71.8 | 9.47 | 26.19 |
| - Общий расход | 33.22 | 95.11 | 794.2 | 942.4 | 185.05 | 42.17 | 215.86 | 1017.8 | 1306.3 | 133.60 | 318.66 |

В рассматриваемой системе ХВС р.п. Белореченский водопотребление группы «Население» составляет - 274 тыс.м3/год (93.7 % общего потребления воды в системе).

В летний период в централизованной системе ХВС функционируют сезонные потребители – садоводства (СНТ). В связи с этим общий суточный объём потребления воды в централизованной системе ХВС увеличивается. Оценка расхода на полив представлена в табл. 3.4а.

Табл.3.4.а

| Баланс подачи холодной воды на полив по системам ХВС |
| --- |
|  | Лето |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  |
| Всего | 8.0 | 84.4 | 192.8 | 337.5 | 25.5 |
| система ХВС "Центральная" | 8.03 | 84.36 | 192.8 | 337.5 | 25.45 |
| сеть ХВС "Центральная" | 8.03 | 84.36 | 192.8 | 337.5 | 25.45 |

Системы горячего водоснабжения

Структура потребления горячей воды по группам потребителей представлена в Табл.3.5.

В рассматриваемой системе ГВС р.п. Белореченский водопотребление группы «Население» составляет 355.2 тыс.м3/год (33.7 % общего потребления горячей воды в системе).

Табл. 3.5

| Баланс подачи горячей воды по группам потребителей систем ГВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ГВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 128.1 | 326.7 | 3075.5 | 3582.6 | 713.5 | 107.0 | 265.9 | 2568.5 | 2974.1 | 341.6 | 1055.1 |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 43.74 | 125.96 | 1049.6 | 1259.6 | 243.52 | 34.99 | 100.77 | 839.7 | 1007.7 | 111.68 | 355.20 |
| - нежилые | 61.89 | 178.26 | 1485.5 | 1782.6 | 344.63 | 49.52 | 142.60 | 1188.4 | 1426.0 | 158.05 | 502.68 |
| - Всего потребл. | 105.63 | 304.21 | 2535.1 | 3042.1 | 588.14 | 84.50 | 243.37 | 2028.1 | 2433.7 | 269.74 | 857.88 |
| - Потери | 22.52 | 22.52 | 540.4 | 540.4 | 125.38 | 22.52 | 22.52 | 540.4 | 540.4 | 71.88 | 197.25 |
| - Общий расход | 128.15 | 326.73 | 3075.5 | 3582.6 | 713.52 | 107.02 | 265.89 | 2568.5 | 2974.1 | 341.61 | 1055.13 |

#### 3.1.4. Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды населением

В настоящее время для рассматриваемой системы водоснабжения поселения применяются нормы удельного водопотребления, утверждённые приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016 № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области».

Действующие нормативы водопотребления в многоквартирных и жилых домах рассматриваемого поселения представлены в табл. 3.6

Табл. 3.6

| Нормативы водопотребления в жилых зданиях (мкд и жд, на 1 чел) |
| --- |
| № и тип категории жилого здания (приказ № 184-мпр от 30.12.2016) | Норматив ХВС | Норматив ГВС | Кол-во зданий |
|  | м3/мес | л/сут | м3/мес | л/сут |  |
| 21. МКД и ЖД с центр. ГВС и ХВС, без центр. ВО, оборуд. рак. (мойк.), унитаз., душами (ванн.) | 3.44 | 114.7 | 2.15 | 71.7 | 38 |
| 3. МКД и ЖД с центр. ХВС и ГВС, ВО, оборуд. унитаз., рак., мойк., ванн. дл. 1650-1700 мм с душем | 4.27 | 142.3 | 3.28 | 109.3 | 73 |

Фактический объём потребления воды населением, проживающим в указанных выше жилых зданиях, фиксируется индивидуальными и общедомовыми приборами учёта. Приборы учёта установлены не у всех потребителей.

По данным водоснабжающей организации фактическое потреблении воды населением составляет около 256 тыс.м3/год.

#### 3.1.5. Системы коммерческого учёта воды и анализ планов по установке приборов учёта

Согласно статьи 13 части 1 ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] - производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

По предоставленной информации приборы учёта потребления воды установлены у 81% жителей (населения) р.п. Белореченский.

Часть других потребителей воды – общественные здания, предприятия и другие, имеют индивидуальные (на 1 объект) или групповые (на несколько объектов) приборы учёта.

Для обеспечения 100 % оснащённости приборами учёта необходимо выполнять мероприятия в соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5].

#### 3.1.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения поселения

Системы холодного водоснабжения

Значения располагаемых и расчетных мощностей (расходов) добытой и отпущенной потребителям холодной воды представлены в Табл. 3.7. Значения резерва рассчитаны по максимальному суточному водопотреблению.

Табл. 3.7

| Резервы располагаемой мощности оборудования объектов систем ХВС (Существующее состояние) |
| --- |
|  | Располаг. мощность, м3/сут | Расчётный суточный расход, м3/сут | Резерв мощности, м3/сут (%) |
| Система ХВС |  | Отопит. период | Лето |  |
|  |  | сред. | макс. | сред. | макс. | От. пер. | Лето |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |
| "Центральная" | 2880 | 794.2 | 942.4 | 1017.8 | 1306.3 | 1937.6 (67.3%) | 1573.7 (54.6%) |

В существующем состоянии в рассматриваемой системе ХВС отмечается резерв (1574 м3/сут, 54.6 %) располагаемой мощности оборудования.

Системы горячего водоснабжения

Согласно Проекту Схемы теплоснабжения р.п. Белореченский 2023 г. [26], В существующем состоянии в рассматриваемом теплоисточнике (ТЭЦ-11) отмечается значительный резерв располагаемой тепловой мощности.

3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления

#### 3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды

Системы холодного водоснабжения

Согласно данных раздела 2.2 Схемы (см. выше), к централизованной системе холодного водоснабжения р.п. Белореченский предполагается подключить запланированные к строительству жилые здания 2-х малоэтажных микрорайонов. Кроме этого у существующих (подключенных) зданий в перспективе увеличится холодное водопотребление за счет перехода на закрытую схему ГВС.  Характеристики перспективных потребителей ХВС представлены ниже в Табл.3.8 и в прил. 4.

Табл. 3.8

| Перечень и характеристики перспективных потребителей ХВС |
| --- |
| Обозначение | Название | Адрес | Год изм | Средние расходы ХВС |
|  |  | Улица | № |  | м3/ч | м3/сут |
| Всего |  |  |  |  | 12.15 | 290.8 |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  | 12.15 | 290.77 |
| сеть ХВС "Центральная" |  |  |  |  | 12.15 | 290.77 |
| Жилые |  |  |  |  | 8.97 | 214.4 |
| ИЖС-2024г |  | Белореченский | 506 | 2024 | 3.898 | 93.16 |
| Б/8-1 |  | Белореченский | 8_1 | 2024 | 0.525 | 12.55 |
| ИЖС-2025г |  | Белореченский | 506 | 2025 | 3.899 | 93.17 |
| Б/8-2 |  | Белореченский | 8_2 | 2025 | 0.525 | 12.55 |
| Коттеджный поселок |  |  |  | 2025 | 0.125 | 2.99 |
| Нежилые |  |  |  |  | 3.18 | 76.4 |
| Магазин |  | Белореченский | 8а | 2024 | 0.002 | 0.04 |
| Бассейн |  |  |  | 2026 | 3.180 | 76.32 |

Прогнозируемые на период 2024-2030 гг. объёмы холодного водопотребления в централизованной системе ХВС р.п. Белореченский представлены ниже в Табл. 3.9. В качестве базового года принят 2022 г.

Анализ Табл. 3.9 показывает, что к концу расчётного срока Схемы (2032 г.) по сравнению с базовым годом (2019 г.) в перспективной централизованной системе холодного водоснабжения объёмы водопотребления увеличатся на 290.8 м3/сут (106.3 тыс.м3/год).

Табл. 3.9

| Прогнозируемые расходы ХВС и их перспективные приросты |
| --- |
| Система ХВС | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 92.12 | 92.12 | 104.86 | 117.96 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 127.12 |  |
| прирост |  |  | 12.74 | 13.10 | 9.16 |  |  |  |  | 35.00 |
| Ср.суточные, м3/сут | 722.45 | 722.45 | 828.20 | 936.90 | 1013.22 | 1013.22 | 1013.22 | 1013.22 | 1013.22 |  |
| прирост |  |  | 105.75 | 108.70 | 76.32 |  |  |  |  | 290.77 |
| Годовые, тыс.м3/год | 292.5 | 292.5 | 331.1 | 370.9 | 398.8 | 398.8 | 398.8 | 398.8 | 398.8 |  |
| прирост |  |  | 38.66 | 39.79 | 27.86 |  |  |  |  | 106.31 |

Системы горячего водоснабжения

Согласно данных раздела 2.2 Схемы (см. выше), к централизованным системам горячего водоснабжения р.п. Белореченский предполагается подключить запланированные к строительству здания. К системе централизованного горячего водоснабжения новые объекты будут подключены по «закрытой» схеме, то есть для нужд горячего водоснабжения будет использоваться холодная вода из централизованной системы ХВС (прирост показан выше), которая будет подогреваться от тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения. Такой подогрев будет осуществляться через теплообменники в индивидуальных или центральных тепловых пунктах.

По данным Проекта Схемы теплоснабжения 2023 г. [25], к 2024 г. на «закрытую» схему подключения планируется перевести все объекты, подключенные в настоящее время к сетям централизованного теплоснабжения. В результате такого перевода разбор потребителями горячей воды из тепловых сетей будет прекращён, что требуется положениями действующего законодательства [3].

Перечень существующих потребителей ГВС, переводимых в перспективе на закрытую схему ГВС представлен в Табл.3.10.

Прогнозируемые на период 2024-2030 гг. объёмы горячего водопотребления в централизованных системах ГВС р.п. Белореченский представлены в Табл. 3.11. В качестве базового года принят 2022 г. В данных таблицах учтено, что все новые здания при строительстве будут присоединяться к централизованной системе теплоснабжения по «закрытой» схеме.

При переходе на «закрытую» схему отпуска тепла расходы воды на нужды горячего водоснабжения в этой системе снизятся до нуля. При этом в системе централизованного холодного водоснабжения расходы воды возрастут на величину нужд ГВС.

Табл. 3.10

| Перечень и характеристики перспективных потребителей ГВС |
| --- |
| Обозначение | Название | Адрес | Год изм | Средние расходы ТС |
|  |  | Улица | № |  | м3/ч | м3/сут |
| Всего |  |  |  |  | -106.97 | -2567.2 |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  | -106.97 | -2567.23 |
| сеть ТС "от ТЭЦ" |  |  |  |  | -106.97 | -2567.23 |
| Жилые |  |  |  |  | -45.07 | -1081.8 |
| Нежилые |  |  |  |  | -61.89 | -1485.5 |

Табл. 3.11

| Прогнозируемые расходы ГВС и их перспективные приросты |
| --- |
| Система ГВС | Год (период) |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 304.21 | 304.21 | 304.21 | -3.85 | -3.85 | -3.85 | -3.85 | -3.85 | -3.85 | -3.85 | -3.85 |  |
| прирост |  |  |  | -308.07 |  |  |  |  |  |  |  | -308.07 |
| Ср.суточные, м3/сут | 2535.11 | 2535.11 | 2535.11 | -32.12 | -32.12 | -32.12 | -32.12 | -32.12 | -32.12 | -32.12 | -32.12 |  |
| прирост |  |  |  | -2567.23 |  |  |  |  |  |  |  | -2567.23 |
| Годовые, тыс.м3/год | 857.9 | 857.9 | 857.9 | -10.9 | -10.9 | -10.9 | -10.9 | -10.9 | -10.9 | -10.9 | -10.9 |  |
| прирост |  |  |  | -868.75 |  |  |  |  |  |  |  | -868.75 |

#### 3.2.2. Фактическое и ожидаемое потребление воды

Системы холодного водоснабжения

По данным водоснабжающей организации, фактическое годовое потребление холодной воды в централизованной системе ХВС р.п. Белореченский в 2022 г. составило около 260 тыс.м3/год.

Оценка расчётного существующего и ожидаемого потребления воды в централизованных системах ХВС р.п. Белореченский представлена ниже в Табл. 3.12.

Табл. 3.12

| Прогнозируемый баланс подачи холодной воды по системам ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 30.23 | 92.12 | 722.45 | 870.68 | 168.33 | 39.18 | 212.87 | 946.06 | 1234.53 | 124.13 | 292.46 |
| Расч. срок схемы (план) | 99.10 | 305.32 | 2368.8 | 2854.1 | 551.94 | 96.73 | 390.67 | 2336.6 | 2892.0 | 306.43 | 858.37 |
| Прирост | 68.87 | 213.20 | 1646.4 | 1983.5 | 383.61 | 57.54 | 177.80 | 1390.6 | 1657.5 | 182.30 | 565.90 |

Системы горячего водоснабжения

Согласно данным Схемы теплоснабжения 2023г. [25], расход горячей воды в 2022 г. в системе централизованного ГВС посёлка составил около 800 тыс.м3/год.

Оценка расчётного существующего и ожидаемого потребления воды в централизованных системах ГВС р.п. Белореченский представлена ниже в Табл. 3.13. Предполагается, что в перспективе (на расчетный срок Схемы) открытого разбора горячей воды из сетей ГВС не будет.

Табл. 3.13

| Прогнозируемый баланс подачи холодной воды по системам ГВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ГВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| система ТС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 105.63 | 304.21 | 2535.1 | 3042.1 | 588.14 | 84.50 | 243.37 | 2028.1 | 2433.7 | 269.74 | 857.88 |
| Расч. срок схемы (план) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Прирост | -105.63 | -304.21 | -2535.1 | -3042.1 | -588.14 | -84.50 | -243.37 | -2028.1 | -2433.7 | -269.74 | -857.88 |

#### 3.2.3. Территориальная структура потребления воды

В существующем состоянии на территории поселений нет элементов специального территориального деления. На перспективу их создание также не планируется. Прогнозные балансы подачи воды в группировке по системам (сетям) централизованного водоснабжения представлены в таблицах настоящего раздела Схемы.

#### 3.2.4. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей

Системы холодного водоснабжения

Прогноз холодного водопотребления основывался на данных градостроительной документации р.п. Белореченский [21] и информации о перспективе строительства, полученной от специалистов Администрации поселения.

Оценка перспективных расходов холодной воды по отдельным категориям потребителей представлена ниже в Табл. 3.14 - Табл. 3.16.

До 2030 г. на территории посёлка ожидается рост объёмов холодного водопотребления. Данный рост будет вызван подключением к системам централизованного ХВС новых потребителей (запланированных к строительству жилых и общественных зданий), а также увеличением расхода ХВС у существующих потребителей, у которых планируется переход с открытой на закрытую схему ГВС (см. выше раздел 2.2. Схемы).

Из представленных таблиц следует, что в перспективе водопотребление группы «Население» составит - 726 тыс.м3/год (84.9 % общего потребления воды в системе).

Табл. 3.14

| Прогнозируемые максимальные часовые расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ХВС | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 92.12 | 92.12 | 294.08 | 305.31 | 305.31 | 305.31 | 305.31 | 305.31 | 305.31 |  |
| - Жилые | 80.98 | 80.98 | 228.37 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 | 239.60 |  |
| - Нежилые | 11.14 | 11.14 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | 65.71 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, м3/ч |  |  | 201.96 | 11.23 |  |  |  |  |  | 213.19 |
| - Жилые |  |  | 147.39 | 11.23 |  |  |  |  |  | 158.62 |
| - Нежилые |  |  | 54.57 |  |  |  |  |  |  | 54.57 |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 3.15

| Прогнозируемые среднесуточные расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ХВС | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 722.45 | 722.45 | 2275.61 | 2368.78 | 2368.78 | 2368.78 | 2368.78 | 2368.78 | 2368.78 |  |
| - Жилые | 671.90 | 671.90 | 1894.90 | 1988.07 | 1988.07 | 1988.07 | 1988.07 | 1988.07 | 1988.07 |  |
| - Нежилые | 50.56 | 50.56 | 380.71 | 380.71 | 380.71 | 380.71 | 380.71 | 380.71 | 380.71 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, м3/сут |  |  | 1553.15 | 93.17 |  |  |  |  |  | 1646.32 |
| - Жилые |  |  | 1223.00 | 93.17 |  |  |  |  |  | 1316.17 |
| - Нежилые |  |  | 330.15 |  |  |  |  |  |  | 330.15 |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 3.16

| Прогнозируемые годовые расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ХВС | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 292.46 | 292.46 | 824.29 | 858.35 | 858.35 | 858.35 | 858.35 | 858.35 | 858.35 |  |
| - Жилые | 273.98 | 273.98 | 691.91 | 725.97 | 725.97 | 725.97 | 725.97 | 725.97 | 725.97 |  |
| - Нежилые | 18.48 | 18.48 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, тыс. м3/год |  |  | 531.83 | 34.06 |  |  |  |  |  | 565.88 |
| - Жилые |  |  | 417.93 | 34.06 |  |  |  |  |  | 451.99 |
| - Нежилые |  |  | 113.89 |  |  |  |  |  |  | 113.89 |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Системы горячего водоснабжения

Прогноз горячего водопотребления основывался на данных градостроительной документации р.п. Белореченский [21] и информации о перспективе строительства, полученной от специалистов Администрации поселения.

Оценка перспективных расходов горячей воды по отдельным категориям потребителей представлена ниже в Табл. 3.17 - Табл. 3.19.

До 2030 г. на территории посёлка будет наблюдаться снижение открытого разбора горячей воды из сетей отопления. Данное снижение будет вызвано   переводом потребителей существующих систем централизованного ГВС с открытой на закрытую схему. Запланированные к строительству жилые и общественные здания (см. выше раздел 2.2. Схемы) будут подключаться к системе теплоснабжения по закрытой схеме ГВС.

Табл. 3.17

| Прогнозируемые максимальные часовые расходы ГВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ТС | Год (период) |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего |
| система ГВС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 304.21 | 304.21 | 304.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| - Жилые | 125.96 | 125.96 | 125.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| - Нежилые | 178.26 | 178.26 | 178.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Прирост, м3/ч |  |  |  | -308.06 |  |  |  |  |  |  |  | -308.06 |
| - Жилые |  |  |  | -129.81 |  |  |  |  |  |  |  | -129.81 |
| - Нежилые |  |  |  | -178.25 |  |  |  |  |  |  |  | -178.25 |

Табл. 3.18

| Прогнозируемые среднесуточные расходы ГВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ГВС | Год (период) |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего |
| система ГВС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 2535.11 | 2535.11 | 2535.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| - Жилые | 1049.65 | 1049.65 | 1049.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| - Нежилые | 1485.46 | 1485.46 | 1485.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Прирост, м3/сут |  |  |  | -2567.17 |  |  |  |  |  |  |  | -2567.17 |
| - Жилые |  |  |  | -1081.77 |  |  |  |  |  |  |  | -1081.77 |
| - Нежилые |  |  |  | -1485.41 |  |  |  |  |  |  |  | -1485.41 |

Табл. 3.19

| Прогнозируемые годовые расходы ГВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ГВС | Год (период) |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего |
| система ГВС "ТЭЦ-11" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, м3/год | 857.88 | 857.88 | 857.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| - Жилые | 355.20 | 355.20 | 355.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| - Нежилые | 502.68 | 502.68 | 502.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| Прирост, м3/год |  |  |  | -868.73 |  |  |  |  |  |  |  | -868.73 |
| - Жилые |  |  |  | -366.07 |  |  |  |  |  |  |  | -366.07 |
| - Нежилые |  |  |  | -502.66 |  |  |  |  |  |  |  | -502.66 |

#### 3.2.5. Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке

Системы холодного водоснабжения

Водоснабжающей организацией р.п. Белореченский не предоставлена информация о фактических объёмах потерь воды при её транспортировке.

Расчётные потери воды в сетях централизованного ХВС р.п. Белореченский в существующем состоянии составляют - 71.8 м3/сут (26.2 тыс.м3/год, 9 % общего потребления воды в системе).

В перспективе процентное соотношение потерь холодной воды к величинам расходов воды на потребление увеличиться - 234.37 м3/сут (85.5 тыс.м3/год, 10 % общего потребления воды в системе).

Системы горячего водоснабжения

Информации о фактических объёмах потерь горячей воды при её транспортировке не предоставлено. Расчетные потери воды в централизованной системе теплоснабжения (ГВС) посёлка (включая все магистральные сети от ТЭЦ-11 до поселка) в существующем состоянии составляют 540 м3/сут (197 тыс.м3/год, 23 % общего потребления воды в системе).

В перспективе в рассматриваемой системе теплоснабжения все потребители будут подключены по закрытой схеме ГВС. Это значит, что абсолютное значение перспективных потерь горячей воды относительно существующего состояния почти не изменится.

#### 3.2.6. Перспективные балансы водоснабжения

Системы холодного водоснабжения

Баланс подачи и реализации холодной воды на конец расчётного срока Схемы (2030 г.) представлен ниже в Табл. 3.20.

Общий расход холодной воды в централизованных системах ХВС р.п. Белореченский прогнозируется на уровне - 2360.2 м3/сут (855.5 тыс.м3/год).

Табл. 3.20

| Перспективный баланс подачи воды по системам ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 108.5 | 312.9 | 2594.5 | 3078.1 | 604.5 | 106.2 | 398.7 | 2564.2 | 3118.2 | 336.5 | 941.0 |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 98.74 | 303.12 | 2360.2 | 2843.7 | 549.92 | 96.44 | 388.93 | 2329.8 | 2883.9 | 305.54 | 855.45 |
| - Потери | 9.77 | 9.77 | 234.4 | 234.4 | 54.61 | 9.77 | 9.77 | 234.4 | 234.4 | 30.94 | 85.55 |
| - Общий расход | 108.50 | 312.88 | 2594.5 | 3078.1 | 604.53 | 106.21 | 398.70 | 2564.2 | 3118.2 | 336.47 | 941.00 |

Системы горячего водоснабжения

В перспективе в рассматриваемой системе теплоснабжения все потребители будут подключены по закрытой схеме ГВС. Это значит, что в перспективе открытого разбора горячей воды из сетей ГВС не будет.

#### 3.2.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Системы холодного водоснабжения

Прогнозируемые значения резервов располагаемой мощности добытой и отпущенной потребителям холодной воды представлены в Табл. 3.21. Значения резерва рассчитаны по максимальному суточному водопотреблению.

Табл. 3.21

| Резервы располагаемой мощности оборудования систем ХВС (Перспектива) |
| --- |
|  | Располаг. мощность, м3/сут | Расчётный суточный расход, м3/сут | Резерв мощности, м3/сут (%) |
| Система ХВС |  | Отопит. период | Лето |  |
|  |  | сред. | макс. | сред. | макс. | От. пер. | Лето |
| система ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |
| "Центральная" | 2880 | 2594.5 | 3078.1 | 2564.2 | 3118.2 | -198.1 (-6.9%) | -238.2 (-8.3%) |

К концу расчётного срока Схемы (2030 г.) по сравнению с базовым годом (2022 г.) в централизованных системах холодного водоснабжения р.п. Белореченский объёмы водопотребления увеличатся на 2354.4 м3/сут (830.5 тыс.м3/год).

На расчетный срок Схемы требуемая мощность (вкл. дополнительную свободную мощность не менее 15 %) водозаборных и очистных сооружений р.п. Белореченский должна быть 3257 м3/сут.

При существующих насосах в перспективе в рассматриваемой системе ХВС будет отмечаться дефицит (198.1 м3/сут, 6.9 %) располагаемой мощности оборудования.

Для обеспечения достаточного резерва по расходам ХВС (не менее 10%) в перспективе рекомендуется установить (заменить) в одной из скважин насос с большей производительностью – ЭЦВ8-65-90. Это позволит увеличить располагаемую мощность водозабора до 3480 м3/сут и обеспечит резерв до 10%. Рекомендуемое мероприятие возможно в случае если скажины имеют достаточный дебет воды. Документы по фактическому дебету скважин не предоставлены.

Системы горячего водоснабжения

Согласно Проекту Схемы теплоснабжения р.п. Белореченский 2023 г. [25], в централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) посёлка в течение всего расчётного срока Схемы будет сохраняться достаточный резерв тепловой мощности.

3.3. Гарантирующая организация

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения. По данным Администрации Белореченского МО, в настоящее время (2023 г.) в централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения р.п. Белореченский гарантирующей организацией является МУП "Транзит-аква".

Гарантирующая организация, согласно положений Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3], обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Другие обязанности гарантирующей организации и организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определены положениями статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3].

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Мероприятия по строительству и реконструкции централизованной системы водоснабжения р.п. Белореченский основаны на материалах градостроительной и иной документации поселения, результатах гидравлических расчётов и разработанных электронных моделей схем тепло- и водоснабжения р.п. Белореченский.

4.1. Перечень основных мероприятий

До реализации любого из вариантов развития необходимо выполнить проект с дополнительным уточнением исполнительных схем сетей водоснабжения (годы прокладок и трассировки участков, диаметры трубопроводов, места установки, кол-во и характеристики запорно-регулирующей арматуры и манометров). Это позволит провести более точные (достоверные) гидравлические расчёты и снизить вероятность принятия неправильного решения по характеристикам необходимого оборудования и режимам его работы при реализации выбранного варианта реконструкции.

Развитие рассматриваемой системы водоснабжения предусматривается настоящей Схемой в направлении «Водоснабжение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности существующих объектов водоснабжения и повышению надёжности и эффективности их функционирования» (см. выше раздел 2.2 Схемы).

В рассматриваемой системе ХВС в настоящее время очистка воды осуществляется хлором. В этом есть как «плюсы», так и «минусы». «Плюсы» очистки воды методом хлорирования заключаются в том, что в процессе хлорирования вода обеззараживается и консервируется на долгое время. Это помогает избежать возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Хлор избавляет воду от неприятного привкуса и запаха и уменьшает мутность воды.

В то же время, у хлорирования есть «минусы». Они заключаются в том, что хлор вступает в химическую реакцию с многочисленными органическими и неорганическими веществами, содержащимися в воде, образуя при этом хлорсодержащие токсины, канцерогенные, мутагенные и иммунотоксичные вещества, а также яды. Все эти вредные вещества накапливаются в организме, приводя к возникновению у человека тяжёлых заболеваний. Кроме того, хлор не обеспечивает полного обеззараживания воды – на сегодняшний день выявлены штаммы болезнетворных бактерий, которые резистентны к хлору.

Учитывая наличие негативного влияния хлора на организм человека, в централизованной системе ХВС Белореченского МО предлагается перейти на очистку воды ультрафиолетовым излучением. При сохранении существующего объёма резервуаров чистой воды производительность системы очистки воды рекомендуется принять не ниже прогнозируемого значения среднечасового расхода воды в системе.

Системы холодного водоснабжения

В системе централизованного холодного водоснабжения р.п. Белореченский к реализации предлагаются следующие основные мероприятия:

- Проведение капитального ремонта здания ВОС (2024-2025 г.);

- Проведение работ по определению фактического дебета скважин (2024г.);

- Разработка проекта зон санитарной охраны скважин водозабора (2024-2025 г.);

- Оформление лицензии на водопользование (2024-2025 г.);

- Замена сетевых насосов на новые насосы с приборами контроля и комплектом защиты «от сухого хода» (2024-2025 г.);

- Установка систем автоматического регулирования работы скважинных насосов и сетевых насосов (2024-2025 г.);

- Замена системы очистки воды хлором на систему очистки воды ультрафиолетовым излучением, расход – не менее 130 м3/ч (2024-2025 г.);

- Перекладка ветхих трубопроводов на участках водопроводной сети (2024-2029);

- Строительство новых участков водопроводной сети для подключения перспективных потребителей, общей протяжённостью не менее (2024-2025);

- Замена запорно-регулирующей арматуры на водопроводной сети (2024-2030 гг.);

- Ремонт скважины с установкой нового насоса (2024-2025гг. при переходе на закрытую систему ГВС);

- Составление исполнительных схем водопроводной сети, проведение гидравлических расчётов и определение мероприятий по наладке водопроводной сети (2024-2025 г.).

В силу того, что в перспективе в рассматриваемой системе холодного водоснабжения появятся новые участки водопроводной сети и новые потребители, схема водоснабжения данной системы изменится по сравнению с существующим состоянием (см. прил. 2.1, и прил. 2.2.).

Системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий в централизованной системе ГВС представлены в   проекте Схемы теплоснабжения 2023 г. [25].

4.2. Технические обоснования основных мероприятий

Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения р.п. Белореченский, предлагаемые настоящей Схемой, обоснованы наличием технических и технологических проблем, представленных выше в разделах 1.4.5 и 1.4.6 Схемы, направлены на их устранение и не требуют дополнительного технического обоснования.

4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты систем водоснабжения

Системы холодного водоснабжения

В централизованной системе ХВС р.п. Белореченский предполагаются:

Новые объекты:

- участки сетей ХВС для подключения перспективных потребителей (2892 м);

Реконструируемые объекты:

- водозабор (новая система очистки воды);

- ветхие участки сетей ХВС (15433 м – наиболее ветхие участки);

Объектов, предполагаемых к выводу, в рассматриваемой системе ХВС нет.

Системы горячего водоснабжения

В централизованной системе ГВС р.п. Белореченский предполагаются:

Новые объекты:

- участки сетей теплоснабжения (ГВС) для подключения перспективных потребителей (582 м);

- тепловые пункты на территории поселения (около 170 ИТП).

Реконструируемые объекты:

- ТНС 1-Б и ТНС 2-Б (замена насосов и запорно-регулирующей арматуры);

- ветхие участки тепловых сетей (3836 м).

Объектов, предполагаемых к выводу, в рассматриваемой системе ГВС нет.

4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения

В настоящее время в рассматриваемой системе централизованного водоснабжения р.п. Белореченский нет систем диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения.

В перспективе в рамках существующей централизованной системы водоснабжения рекомендуется реализовать телеметрическую систему сбора данных по параметрам работающего оборудования на объектах рассматриваемой системы водоснабжения с возможной организацией диспетчерской службы и системы автоматического регулирования работы насосного оборудования. В качестве примера можно посмотреть действующую «Информационно-измерительную систему «КУМИР-РЕСУРС» (см. по адресу http://www.ntckumir.ru/index.php/product/m-programms/4-iis-kumir-resurs).

Основой для рекомендуемой телеметрической системы может послужить разработанная электронная модель Схемы водоснабжения р.п. Белореченский.

4.5. Приборы учёта воды

В настоящее время сооружения водозабора рассматриваемой системы ХВС оборудованы приборами учёта воды.

По предоставленной информации, в большинстве жилых домов Белореченского МО установлены приборы учёта потребления воды. Индивидуальными (поквартирными) приборами учёта оборудовано 81 % квартир.

Остальные потребители воды – общественные здания, предприятия, садоводческие участки – имеют индивидуальные (на 1 объект) или групповые (на несколько объектов) приборы учёта.

Для 100 % оснащённости потребителей приборами учёта необходимо выполнять мероприятия в соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» [5]. В связи с этим, в перспективе рекомендуется установить современные приборы учёта у потребителей, которые в настоящее время ими не оборудованы. Это позволит не только решить проблему достоверной информации о фактическом потреблении воды, но и создаст условия для эффективного применения автоматизированных систем диспетчеризации и управления.

4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)

Системы холодного водоснабжения

Предлагаемые настоящей Схемой маршруты прохождения перспективных сетей холодного водоснабжения представлены на карте-схеме поселения в прил.2.2. Эти маршруты определяются месторасположением перспективных потребителей.

На картах-схемах представлено прелполагаемое расположение предлагаемых к строительству домов и показана трассировка магистральных сетей для подключения этих домов к централизованным системам тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Системы горячего водоснабжения

Маршруты прохождения перспективных участков сетей, представленные в прил. 2.2 и в Проекте Схемы теплоснабжения 2023 г. [25], определены согласно предварительных проектных схем, с учётом общих принципов проектирования систем водоснабжения и с учётом рельефа местности.

4.7. Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения существующей насосной станции и резервуаров системы ХВС Белореченского МО представлены на картах-схемах в прил. 2.1, и прил. 2.2, обозначения «ВОС», «РЧВ №1», «РЧВ №2». В рассматриваемой системе ХВС нет водонапорных башен.

Строительство дополнительных насосных станций, резервуаров и водонапорных башен на перспективу 2024-2030гг. не требуется и не планируется.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения

Учитывая, что в перспективе планируется строительство дополнительных объектов водоснабжения (новых участков водопроводных сетей), границы зон размещения объектов централизованного водоснабжения относительно существующего состояния расширятся почти на 1 км (см. прил. 2.1. прил. 2.2, и Схему теплоснабжения [25]).

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Карты-схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения р.п. Белореченский представлены: по холодному водоснабжению – в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2 (перспектива) настоящей Схемы; по теплоснабжению (горячему водоснабжению) – в Схеме теплоснабжения 2023 г. [25]. Карты-схемы получены на основе составленных электронных моделей схем тепло- и водоснабжения Белореченского МО.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для систем централизованного водоснабжения мероприятия по предотвращению вредного воздействия на в водный бассейн и окружающую среду – это мероприятия по снижению массы сброса промывных вод и мероприятия по снижению вредного воздействия при снабжении и хранении химических реагентов (хлор и т.д.), используемых при водоподготовке.

В технологической части рассматриваемой действующей системы централизованного водоснабжения р.п. Белореченский нет сброса промывных вод непосредственно в водный бассейн и окружающую среду. Используемые химические реагенты при водоподготовке (гипохлорид кальция) не оказывают вредного воздействия при транспортировке и хранении этих химических реагентов.

Несмотря на достаточно большой объём работ по мероприятиям, предлагаемым для рассматриваемых систем централизованного водоснабжения р.п. Белореченский, их реализация не приведёт к значительному изменению состояния окружающей среды. Технологии получения и потребления воды не изменятся при реализации любого из вариантов развития Схемы.

При реализации варианта реконструкции, в строительный период в ходе работ по перекладке водоводов, ремонте водозаборов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определённых видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем.  Наряду с этим, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий  по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта развития в рамках разработанной Схемы.

## Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка объёмов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru. Точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке проектно-сметных документаций.

Затраты на реконструкцию участков холодного водоснабжения по рассматриваемой системе ХВС представлены в табл. 6.1, и 6.2.

Табл. 6.1

| Затраты на реконструкцию участков сетей ХВС (по годам) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 2892 | 15433 | 18325 | 6874 | 58405 | 65279 |
| система ХВС "Центральная" | 2892 | 15433 | 18325 | 6874 | 58405 | 65279 |
| сеть ХВС "Центральная" | 2892 | 15433 | 18325 | 6874 | 58405 | 65279 |
| 2023 | 74 |  | 74 | 229 |  | 229 |
| 2024 | 1695 | 2644 | 4339 | 3682 | 10003 | 13685 |
| 2025 | 986 | 4364 | 5350 | 2447 | 13202 | 15649 |
| 2026 | 137 | 3754 | 3891 | 516 | 16065 | 16582 |
| 2027 |  | 1501 | 1501 |  | 7134 | 7134 |
| 2028 |  | 957 | 957 |  | 2913 | 2913 |
| 2029 |  | 2212 | 2212 |  | 9087 | 9087 |

Табл. 6.2

| Затраты на реконструкцию участков сетей ХВС (по группам диаметров) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 2892 | 15433 | 18325 | 6874 | 58405 | 65279 |
| система ХВС "Центральная" | 2892 | 15433 | 18325 | 6874 | 58405 | 65279 |
| сеть ХВС "Центральная" | 2892 | 15433 | 18325 | 6874 | 58405 | 65279 |
| 25 |  | 117 | 117 |  | 111 | 111 |
| 32 | 40 | 158 | 198 | 38 | 147 | 186 |
| 50 | 53 |  | 53 | 86 |  | 86 |
| 57 |  | 951 | 951 |  | 1525 | 1525 |
| 63 | 2062 | 72 | 2134 | 3999 | 140 | 4139 |
| 76 |  | 170 | 170 |  | 330 | 330 |
| 80 | 21 |  | 21 | 50 |  | 50 |
| 89 |  | 1517 | 1517 |  | 3443 | 3443 |
| 100 | 669 |  | 669 | 2527 |  | 2527 |
| 108 | 46 | 3470 | 3516 | 175 | 12381 | 12556 |
| 159 |  | 2632 | 2632 |  | 11358 | 11358 |
| 219 |  | 987 | 987 |  | 3974 | 3974 |
| 225 |  | 1356 | 1356 |  | 6302 | 6302 |
| 273 |  | 4003 | 4003 |  | 18692 | 18692 |

Стоимость работ и предполагаемые сроки их проведения по каждому мероприятию для рассматриваемой системы водоснабжения р.п. Белореченский представлены в Табл. 6.3 (холодное водоснабжение) и Табл. 6.4. (горячее водоснабжение, взята из проекта схемы теплоснабжения 2023г. [25]).

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции систем водоснабжения р.п. Белореченский (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 1019.8 млн.руб. Из них на систему холодного водоснабжения – 88.6 млн.руб., на систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) – 931.2 млн.руб.

Табл. 6.3

| Объёмы инвестиций в централизованную систему ХВС Белореченского МО |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | По водозабору: |  | 19 900 |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта здания ВОС | 2024-2025 | 2 000 |
| 1.2 | Работы по определению фактических дебитов скважин (50 тыс.руб/скваж) | 2024 | 150 |
| 1.3 | Разработка проекта зон санитарной охраны скважин (250 тыс.руб/скваж) | 2024-2025 | 750 |
| 1.4 | Получение лицензии на водопользование | 2024-2025 | 200 |
| 1.5 | Замена сетевых насосов ХВС на новые насосы (1Д315-71а – 3 шт., 300 м3/ч, 62м) с приборами контроля, комплектом защиты «от сухого хода», частотным регулированием | 2024-2025 | 1 800 |
| 1.6 | Установка систем автоматического регулирования работы скважинных насосов и сетевых насосов (Wilo) | 2024-2025 | 800 |
| 1.7 | Замена системы очистки воды хлором на систему очистки воды ультрафиолетовым излучением, производительностью 300 м3/ч (ООО «Промышленные системы УФ обеззараживания», ООО «ЛИТ» и др.) | 2024-2025 | 14200 |
| 2 | По сетям ХВС: |  | 68679 |
| 2.1 | Перекладка ветхих трубопроводов на участках водопроводной сети общей протяжённостью 15433 м | 2024-2029 | 58405 |
| 2.2 | Строительство новых участков водопроводной сети для подключения перспективных потребителей, общей протяжённостью не менее 2892 м | 2024-2025 | 6874 |
| 2.3 | Замена запорно-регулирующей арматуры на водопроводной сети | 2024-2030 | 3000 |
| 2.4 | Составление исполнительных схем водопроводной сети, проведение гидравлических расчётов и определение мероприятий по наладке водопроводной сети | 2024- 2025 | 400 |
| Всего: | 88579 |

Табл. 6.4

| Реестр мероприятий по системе ТС (ГВС) рп. Белореченский |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Срок реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (ПНС) | 3 200 |  |
| 1.1 | Проект модернизации ТНС 1-Б и ТНС-2Б | 2024 | 200 |  |
| 1.2 | Замена насосов в ТНС 1-Б и ТНС-2Б | 2025 | 3000 |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 867 985 |  |
| 2.1 | Мероприятия, включенные в концессионное соглашение: |  | 98701 |  |
|  | - Перекладка (реконструкция) ветхих участков внутриквартальных тепловых сетей, ежегодно по 0,1 км, средним диаметром 158 мм. | 2024-2033 гг | 98701 |  |
| 2.2 | Внутриквартальные сети в собственности Белореченского МО |  | 160352 |  |
|  | - Прокладка новых участков, 582 м (Ду: 50, 80, 100, 150) | 2024-2026 гг. | 19427 |  |
|  | - Капремонт ветхих участков, 3836 м (Ду: 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250) | 2024-2033 гг. | 140925 |  |
| 2.3 | Магистральные сети ООО «БЭК» |  | 597732 |  |
|  | - Перекладка ветхих участков 9171 м (Ду: 80, 100, 300, 400, 500, 600) | 2024-2029 гг. | 597732 |  |
| 2.4 | Замена, восстановление изоляции | 2024-2030 гг. | 3300 |  |
| 2.5 | Замена запорно-регулирующей арматуры | 2024-2030 гг. | 6500 |  |
| 2.6 | Наладка режимов работы теплосети | 2024-2030 гг. | 1400 |  |
| 3. Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС | 60 000 |  |
| 2.1 | Мероприятия по организации индивидуальных тепловых пунктов ГВС |  | 59000 |  |
| 2.2 | Наладка режимов работы индивидуальных тепловых пунктов ГВС |  | 1000 |  |
| 4. Всего по системе: | 931 185 |  |

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, средства частных инвесторов.

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное изменение прогноза стоимостей ресурсов и степень достоверности представленной исходной информации по рассматриваемым системам водоснабжения. Более подробное рассмотрение и анализ схемы водоснабжения рекомендуется выполнить при очередной её актуализации и (или) подробном ТЭО реконструкции систем водоснабжения р.п. Белореченский.

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

(  показатели качества воды;

(  показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

(  показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

(  иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень санитарно-химических и микробиологических показателей качества воды, подаваемой потребителям в рассматриваемой системе водоснабжения и нормативные значения этих показателей, установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «. Количественные нормативные значения этих показателей указано выше в разделе 1.4.2.

Базовые значения целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения на 2022г. приведены выше в табл 2.1.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения (с разбивкой по годам) р.п. Белореченский представлены в табл. 7.1.

Табл. 7.1.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения р.п. Белореченский

| Группа | Целевые показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 16.4 | 16.4 | 13.7 | 9.4 | 5.6 | 4.1 | 3.1 | 0.9 | 0.9 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 83.2 | 83.2 | 69.7 | 48 | 28 | 21 | 16 | 5 | 5 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 2. Потери воды в тыс. куб. метрах на километр трубопроводов | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.29 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Системы холодного водоснабжения

По информации, предоставленной водоснабжающей организацией (МУП "Транзит-аква") и администрацией Белореченского МО, в рассматриваемой системе ХВС бесхозяйных участков сетей ХВС нет.

Системы горячего водоснабжения

По предоставленной информации (проект актуализированной схемы теплоснабжения [25]), бесхозяйных участков тепловых сетей в рассматриваемых системах теплоснабжения (ГВС) нет.

В случае выявления таких участков, правом собственности на данные бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения (Белореченское МО). В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организации, выполняющие в рассматриваемых системах водоснабжения функции водоснабжающих организаций (ХВС - МУП "Транзит-аква", ГВС – организацию, выполняющую в рассматриваемой системе теплоснабжения функции теплоснабжающей организации).

# СХЕМА водоотведения

## Существующее положение в сфере водоотведения поселения

9.1. Структура систем централизованного водоотведения

Общая принципиальная схема централизованного водоотведения р.п. Белореченский представлена на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Общая принципиальная схема централизованного водоотведения

р.п. Белореченский

Канализационные очистные сооружения (КОС), расположены на территории г. Усолье-Сибирское. Система водоотведения "Центральная" р.п. Белореченский (далее просто система ВО "Центральная") подает стоки в КОС   системы ВО г. Усолье-Сибирское.

Зоной действия рассматриваемой системы ВО "Центральная" является часть г. Усолье-Сибирское (в границах магистрали ВО от КОС до границы рп. Белореченский) и территория р.п. Белореченский.

В границах территории рп. Белореченский рассматривается только одна система централизованного водоотведения - система ВО "Центральная".

Максимальные радиусы централизованного ВО в рассматриваемых сетях системы ВО составляют:

<> сеть ВО "КНС-64" - 1405 м;

<> сеть ВО "КНС-1" - 3442 м;

<> сеть ВО "КНС-3" - 4036 м;

<> сеть ВО "КНС-3 - КОС" - 7511 м;

<> сеть ВО "КНС-100" - 633 м;

<> сеть ВО "КНС-6" - 957 м.

К канализационным сетям данной системы подключены следующие объекты:

- жилые дома и общественные здания п. Белореченский (в т.ч. на территории бывшей военной части № 506);

- объекты сельхозпредприятий СХ ПАО «Белореченское» Филиал «Усольский», ОАО «Каравай», Зернокомплекс, РТП, расположенные на территории Белореченского МО;

- объекты централизованных систем тепло- и водоснабжения Белореченского МО (насосные станции);

- объекты птицефабрики, расположенные на территории Сосновского МО.

На территории некоторых предприятий Белореченского МО (СХ ПАО «Белореченское» Филиал «Мальтинский», СХПК «Усольский свинокомплекс») имеются собственные локальные системы водоотведения, вследствие чего к централизованной системе водоотведения Белореченского МО объекты данных предприятий не подключены.

Отведение стоков от индивидуальных жилых домов, не присоединённых к сетям централизованного водоотведения, осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты с последующей откачкой ассенизационными машинами.

Сооружениями централизованной системы водоотведения Белореченского МО являются: (месторасположение сооружений см. выше на рис. 9.1):

- канализационные сети;

- канализационные насосные станции – 5 шт.: КНС-100, КНС №1, КНС №64, КНС №6, КНС №3;

- канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные на территории г. Усолье-Сибирское.

В настоящее время централизованное водоотведение на территории Белореченского МО осуществляется по следующей схеме (месторасположение объектов см. на рис.9.1):

- сточные воды от абонентов (жилых и общественных зданий), расположенных на территории р.п. Белореченский (в том числе на территории бывшей военной части № 506), по самотечной канализационной сети поступают в 4 канализационные насосные станции – КНС-100, КНС №1, КНС №64, КНС№6:

- КНС-100 – принимает стоки от абонентов, расположенных на территории бывшей военной части № 506, и по напорному коллектору передаёт их в КНС №1;

- в КНС №1 поступают стоки от КНС-100 и от части абонентов, расположенных на территории р.п. Белореченский. Стоки от КНС №1 поступают в КНС №3;

- в КНС №64 поступают стоки от абонентов северо-западной и центральной частей посёлка, далее по напорному коллектору стоки из данной КНС подаются в КНС №6;

- КНС №6 принимает стоки от абонентов, расположенных в центральной и юго-восточной частях посёлка, а также стоки от КНС №64. Стоки от КНС №6 могут поступать в двух направлениях: либо в КНС №1, либо в КНС №3. Регулирование направления осуществляется «переключениями» запорно-регулирующей арматуры на канализационной сети;

- стоки от абонентов, расположенных на территории Сосновского муниципального образования (Сосновская птицефабрика), и стоки от абонентов, расположенных на территории Белореченского муниципального образования (сельхозпредприятия СХ ПАО «Белореченское» Филиал «Усольский», ОАО «Каравай», Зернокомплекс, РТП), поступают в магистральный коллектор, идущий вдоль автомобильной дороги «Усолье-Сибирское – Мишелёвка»;

- КНС №3 является последней КНС в «цепочке» КНС системы водоотведения Белореченского МО – она принимает стоки от КНС №1, КНС №6 и стоки, поступившие в магистральный коллектор, идущий вдоль автодороги (см. пункт выше). Стоки от КНС №6 поступают в КНС №3 только в том случае, если они не были перекачаны в КНС №1;

- от КНС №3 стоки под напором подаются в канализационную сеть г.Усолье-Сибирское и далее на канализационные очистные сооружения (КОС), где проходят очистку совместно с городскими стоками г.Усолье-Сибирское;

- очищенные сточные воды сбрасываются в реку Ангара.

Система ВО "Центральная" функционирует круглый год.

Собственником рассматриваемого объекта ВО (КОС) является Администрация Белореченского МО.

Организацией, обслуживающей рассматриваемые объекты ВО (кроме КОС) является МУП "Транзит-аква". КОС обслуживает ООО «АкваСервис» г. Усолье-Сибирское. Принципиальная схема границ раздела зон эксплуатационной ответственности показана на рис. 9.2. (географические координаты точки раздела зон эксплуатационной ответственности «52.791134; 103.640886»)

Рис. 9.2. Общая принципиальная схема границ раздела зон эксплуатационной ответственности (красным цветом выделен канализационный коллектор

обслуживаемый МУП «Транзит-Аква»)

В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованной системы водоотведения р.п. Белореченский. Характеристики сооружений данной системы и участков канализационных сетей рассматриваемой системы представлены ниже в разделе 9.2 Схемы.

### 9.2. Техническое обследование централизованных систем водоотведения

#### 9.2.1.  Канализационные очистные сооружения (КОС)

На территории Белореченского МО нет собственных очистных сооружений, способных производить очистку стоков, поступающих в централизованную систему водоотведения муниципального образования. В настоящее время для этого используются КОС г. Усолье-Сибирское.

Данные очистные сооружения расположены почти в 6 км к востоку от Белореченского МО (см. выше рис. 1.1, обозначение «КОС»).

По данным схемы водоснабжения и водоотведения г. Усолье-Сибирское [18], городские КОС были построены и введены в эксплуатацию тремя очередями:

- в 1960 г.: КОС-1 производительностью 20 тыс. м3/сут;

- в 1968 г.: КОС-2 производительностью 30 тыс. м3/сут;

- в 1983 г.: КОС-3 производительностью 50 тыс. м3/сут.

Суммарная проектная мощность КОС г. Усолье-Сибирское составляет 100тыс.м3/сут [18].

В состав канализационных очистных сооружений г. Усолье-Сибирское входят [18]:

- КОС-1:

- песколовки с двумя отделениями каждая, аэратор, отстойники первичные вертикальные, отстойники первичные радиальные, контактные резервуары;

- КОС-2:

- песконакопитель, песколовки горизонтальные, аэратор-усреднитель, отстойники первичные хозфекальных стоков, отстойники вторичные радиальные, отстойники контактные, отстойники радиальные-изоуплотнители 20 м;

- КОС-3:

- песколовки, первичные отстойники, аэротенки-смесители, вторичные отстойники, контактные резервуары, песковые площадки, иловые карты, распределительные чаши, камеры, колодцы.

Указанные выше сооружения предназначены для очистки бытовых (хозфекальных) и промышленных стоков. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Ангара.

Согласно информации, представленной в Схеме водоснабжения и водоотведения г. Усолье-Сибирское [18], в настоящее время износ рассматриваемых канализационных очистных сооружений составляет: КОС-1 – 50 %, КОС-2 – 55 %, КОС-3 – 25 %.

#### 9.2.2.  Канализационные насосные станции (КНС)

Транспортировка сточных вод от абонентов централизованной системы водоотведения Белореченского МО до канализационных очистных сооружений г.Усолье-Сибирское осуществляется работой 5 КНС, расположенных на территории Белореченского МО. Места их расположения представлены на рис.9.1 (см. выше) и в прил. 2.1.

Здания КНС представляют собой сооружения с кирпичной надземной частью и железобетонной подземной частью. Здания построены и введены в эксплуатацию в 1974 и 1975 гг. В настоящее время всем КНС Белореченского МО требуется проведение капитального ремонта.

Основные характеристики насосного оборудования объектов ВО представлены ниже в табл. 9.1.

Табл. 9.1

| Перечень и характеристики насосов в системах ВО |
| --- |
| Ст. № | Марка | Назначение | Год уст. | Расх, м3/ч | Нап, м.в.ст. | Мощн. двиг., кВт | Число обор., об/мин |
| система ВО "КОС" |  |  |  |  |  |  |
| КНС №3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СМ150-125-400 | сетевые ВО | 1974 | 200.0 | 50 | 55 | 1450 |
| 2 | СМ150-125-315 | сетевые ВО | 1974 | 200.0 | 32 | 37 | 1450 |
| КНС №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СМ150-125-400а | сетевые ВО | 2022 | 125.0 | 18 | 15 | 980 |
| 2 | СМ150-125-400а | сетевые ВО | 2020 | 125.0 | 18 | 15 | 980 |
| 3 | СМ150-125-400/4 | сетевые ВО | 2021 | 200.0 | 50 | 55 | 1450 |
| КНС-100 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФГ-9.5-57.5 | сетевые ВО | 1978 | 9.5 | 58 | 6 | 3000 |
| 2 | СД100/40 | сетевые ВО | 1978 | 100.0 | 40 | 30 | 3000 |
| 3 | 4НФ | сетевые ВО | 1978 | 160.0 | 45 | 22 | 1450 |
| КНС №6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СМ150-125-315 | сетевые ВО | 1974 | 200.0 | 32 | 37 | 1450 |
| 2 | СМ 150-125-400а | сетевые ВО | 2020 | 125.0 | 18 | 15 | 980 |
| 3 | СМ150-125-315 | сетевые ВО | 1974 | 200.0 | 32 | 37 | 1450 |
| КНС №64 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СМ125-80-315 | сетевые ВО | 1974 | 80.0 | 32 | 22 | 1500 |
| 2 | СМ125-80-315 | сетевые ВО | 1974 | 80.0 | 32 | 22 | 1500 |
| 3 | СМ150-125-315 | сетевые ВО | 1974 | 200.0 | 32 | 37 | 1500 |

Часть насосного оборудования, установленное в КНС Белореченского МО, полностью выработало свой эксплуатационный ресурс и нуждается в замене. Управление режимами работы насосов осуществляется эксплуатационным персоналом вручную. Прибор учёта сточных вод установлен только в КНС №6, он учитывает объём стоков на выходе из КНС.

#### 9.2.3.  Канализационные сети

Перечень и характеристики канализационных сетей рассматриваемой централизованной системы водоотведения даны в прил. 3.1. Общие характеристики данных сетей представлены в Табл. 9.2.

Суммарная протяжённость участков ВО в рассматриваемой системе ВО в границах р.п. Белореченский составляет 37768 м. В границах рассматриваемой централизованной системы водоотведения максимальный перепад геодезических высот составляет 37 м (сеть ВО "КНС-3 - КОС").

Табл. 9.2

| Общие характеристики сетей ВО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система ВО | Протяженность участков, м | Макс. перепад, м | Макс. радиус, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |  |
| Всего | 16870 | 11943 | 8956 | 0 | 37768 |  |  |
| система ВО "КОС" | 16870 | 11943 | 8956 | 0 | 37768 |  |  |
| сеть ВО "КНС-3 - КОС" | 6242 | 2720 | 0 | 0 | 8962 | 37 | 7511 |
| сеть ВО "КНС-3" | 7533 | 501 | 45 | 0 | 8079 | 27 | 4036 |
| сеть ВО "КНС-1" | 3094 | 3297 | 2491 | 0 | 8883 | 24 | 3442 |
| сеть ВО "КНС-100" | 0 | 1708 | 9 | 0 | 1717 | 13 | 633 |
| сеть ВО "КНС-6" | 0 | 546 | 5014 | 0 | 5560 | 10 | 957 |
| сеть ВО "КНС-64" | 0 | 3171 | 1396 | 0 | 4568 | 12 | 1405 |

На всех напорных участках магистралей ВО имеется резервная линия трубопроводов. Она предназначена для водоотведения в случае возникновения аварии на основной линии канализации. Самотечные участки сетей размещены от абонентов до КНС, напорные – от КНС.

Протяжённости групп участков по материалам труб и типам прокладки приведены в Табл. 9.3.

Табл. 9.3

| Протяженность групп участков ВО по материалу труб |
| --- |
| Материал труб | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 16870 | 11943 | 8956 | 0 | 37768 |
| система ВО "КОС" | 16870 | 11943 | 8956 | 0 | 37768 |
| сеть ВО "КНС-3 - КОС" | 6242 | 2720 | 0 | 0 | 8962 |
| сталь | 6242 | 2720 | 0 | 0 | 8962 |
| сеть ВО "КНС-3" | 7533 | 501 | 45 | 0 | 8079 |
| н/д | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| сталь | 7533 | 501 | 0 | 0 | 8034 |
| сеть ВО "КНС-1" | 3094 | 3297 | 2491 | 0 | 8883 |
| сталь | 3094 | 3297 | 2491 | 0 | 8883 |
| сеть ВО "КНС-100" | 0 | 1708 | 9 | 0 | 1717 |
| сталь | 0 | 1708 | 9 | 0 | 1717 |
| сеть ВО "КНС-6" | 0 | 546 | 5014 | 0 | 5560 |
| пластик | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
| сталь | 0 | 546 | 4710 | 0 | 5255 |
| сеть ВО "КНС-64" | 0 | 3171 | 1396 | 0 | 4568 |
| сталь | 0 | 3171 | 1396 | 0 | 4568 |

Протяжённости групп участков ВО по годам и типам их прокладки представлены ниже в табл. 9.4. Суммарная протяжённость ветхих участков сетей в рассматриваемой системе ВО в границах р.п. Белореченский составляет 34327 м (90.9 % от общей протяженности).

Табл. 9.4

| Протяженность групп участков ВО по годам прокладки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 16870 | 11943 | 8956 | 0 | 37768 |  |
| система ВО "КОС" | 16870 | 11943 | 8956 | 0 | 37768 |  |
| сеть ВО "КНС-3 - КОС" | 6242 | 2720 | 0 | 0 | 8962 |  |
| 1974 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 2194 | 48 |
| 1980 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 42 |
| 1982 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 2974 | 40 |
| 2020 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2 |
| 2021 | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1 |
| 2022 | 950 | 526 | 0 | 0 | 1475 | 0 |
| сеть ВО "КНС-3" | 7533 | 501 | 45 | 0 | 8079 |  |
| 1974 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 48 |
| 1975 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 47 |
| 1980 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 42 |
| 1982 | 3017 | 0 | 0 | 0 | 3017 | 40 |
| 2020 | 10 | 0 | 45 | 0 | 55 | 2 |
| 2021 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 1 |
| сеть ВО "КНС-1" | 3094 | 3297 | 2491 | 0 | 8883 |  |
| 1976 | 738 | 0 | 0 | 0 | 738 | 46 |
| 1980 | 2356 | 3297 | 62 | 0 | 5715 | 42 |
| 1982 | 0 | 0 | 2361 | 0 | 2361 | 40 |
| 2020 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 2 |
| сеть ВО "КНС-100" | 0 | 1708 | 9 | 0 | 1717 |  |
| 1974 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 48 |
| 1980 | 0 | 1581 | 0 | 0 | 1581 | 42 |
| 1982 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 40 |
| сеть ВО "КНС-6" | 0 | 546 | 5014 | 0 | 5560 |  |
| 1975 | 0 | 546 | 2082 | 0 | 2628 | 47 |
| 1980 | 0 | 0 | 2371 | 0 | 2371 | 42 |
| 1982 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 40 |
| 1999 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 23 |
| 2018 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 4 |
| сеть ВО "КНС-64" | 0 | 3171 | 1396 | 0 | 4568 |  |
| 1975 | 0 | 1707 | 0 | 0 | 1707 | 47 |
| 1980 | 0 | 1127 | 1284 | 0 | 2411 | 42 |
| 1991 | 0 | 195 | 112 | 0 | 308 | 31 |
| 2016 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 6 |

Протяжённости групп участков по диаметрам трубопроводов и типам прокладки участков представлены ниже в Табл. 9.5.

Процентное соотношение протяженностей участков ВО по их типам прокладки составляет: непр ­ 28%; надз ­ 70%; помещ ­ 2%.

Глубина прокладки трубопроводов ВО составляет 3-4 м. Грунты представлены суглинками и песком (по основным водоводам).

Табл. 9.5

| Протяженность групп участков ВО по диаметрам труб |
| --- |
| Диаметр труб | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 16870 | 11943 | 8956 | 0 | 37768 |
| система ВО "КОС" | 16870 | 11943 | 8956 | 0 | 37768 |
| сеть ВО "КНС-3 - КОС" | 6242 | 2720 | 0 | 0 | 8962 |
| 225 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
| 250 | 4588 | 0 | 0 | 0 | 4588 |
| 500 | 0 | 526 | 0 | 0 | 526 |
| 700 | 354 | 2194 | 0 | 0 | 2548 |
| сеть ВО "КНС-3" | 7533 | 501 | 45 | 0 | 8079 |
| 100 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 |
| 225 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 250 | 7533 | 385 | 0 | 0 | 7918 |
| сеть ВО "КНС-1" | 3094 | 3297 | 2491 | 0 | 8883 |
| 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 250 | 3088 | 802 | 2491 | 0 | 6381 |
| 300 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 2496 |
| сеть ВО "КНС-100" | 0 | 1708 | 9 | 0 | 1717 |
| 100 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 150 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 200 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 |
| 300 | 0 | 566 | 0 | 0 | 566 |
| 400 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 |
| сеть ВО "КНС-6" | 0 | 546 | 5014 | 0 | 5560 |
| 100 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 1091 |
| 150 | 0 | 0 | 2737 | 0 | 2737 |
| 200 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 |
| 250 | 0 | 546 | 281 | 0 | 827 |
| 300 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 |
| 400 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
| сеть ВО "КНС-64" | 0 | 3171 | 1396 | 0 | 4568 |
| 100 | 0 | 550 | 42 | 0 | 591 |
| 150 | 0 | 1752 | 615 | 0 | 2367 |
| 200 | 0 | 165 | 372 | 0 | 537 |
| 300 | 0 | 705 | 368 | 0 | 1073 |

Проведённые гидравлические расчёты канализационных сетей (от каждой КНС) показали, что:

- существующие диаметры трубопроводов соответствуют проектным значениям для режима максимального часового поступления стоков. Это указывает на отсутствие в рассматриваемой централизованной системе участков труб с заниженной пропускной способностью и на возможность подключения к этой системе дополнительных потребителей.

- Производительности существующих насосов достаточно для перекачки существующих объемов стоков во всех рассматриваемых КНС.

Функционирование и эксплуатация канализационной сети централизованной системы водоотведения р.п. Белореченский осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ №168 от 30 декабря 1999 г.

9.3. Оценка безопасности и надёжности объектов централизованных систем водоотведения

Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения определяется техническим состоянием элементов системы водоотведения, их работоспособностью и эффективностью их работы.

Анализ предоставленной информации показал, что все объекты рассматриваемой системы водоотведения находятся в рабочем состоянии и их эксплуатация соответствует требованиям, установленным нормами эксплуатации.

9.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сточные воды, поступившие в централизованную систему водоотведения Белореченского МО, проходят очистку на канализационных очистных сооружениях г. Усолье-Сибирское. Информация о химическом составе воды на выходе из указанных очистных сооружений представлена в Схеме водоснабжения и водоотведения г. Усолье-Сибирское.

9.5. Территории, не охваченные централизованными системами водоотведения

Централизованное водоотведение присутствует на территории рп.Белореченский и предприятий Белореченского МО. Общая площадь данных территорий составляет 108 га (61 % застройки).

Остальная часть застройки, представленная садоводческими участками и территориями некоторых предприятий Белореченского МО (СХ ПАО «Белореченское» Филиал «Мальтинский», СХПК «Усольский свинокомплекс»), не охвачена централизованным водоотведением. Суммарно площадь данных территорий составляет 69 га (39 %).

9.6. Технические и технологические проблемы систем водоотведения поселения

В результате проведённого обследования в целом можно сказать, что в рассматриваемой системе водоотведения в существующем состоянии имеются следующие основные технические и технологические проблемы:

- основную часть (91 %, 34327 м) участков канализационной сети составляют участки, выработавшие свой нормативный эксплуатационный ресурс. Трубопроводы на данных участках рекомендуется заменить на новые в ближайшей перспективе;

- зданиям КНС требуется проведение капитального ремонта;

- часть насосного оборудования КНС физически и морально устарело. Рекомендуется произвести его замену;

- недостаточная оснащённость сооружений системы ВО приборами учёта и контроля;

- отсутствие систем автоматического регулирования работы насосов.

На момент обследования системы информации о наличии предписаний (об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность функционирования рассматриваемой системы водоотведения) от органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, не было.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1. Баланс поступления и отведения организованных стоков по технологическим зонам водоотведения

Перечень и характеристики существующих абонентов сточных вод, присоединённых к сетям централизованной системы водоотведения поселения, представлены в прил. 4.1. и прил. 4.2.

Существующий расчётный баланс сточных вод в централизованной системе водоотведения Белореченского МО представлен ниже в Табл. 10.1.

Табл. 10.1

| Баланс стоков по системам ВО |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ВО | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 110.7 | 318.9 | 2657.9 | 3189.4 | 619.3 | 94.6 | 272.4 | 2270.3 | 2724.4 | 299.7 | 919.0 |
| система ВО "КОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Стоки абонентов | 110.74 | 318.94 | 2657.9 | 3189.4 | 619.28 | 94.60 | 272.44 | 2270.3 | 2724.4 | 299.68 | 918.96 |
| - Потери | 3.43 | 3.43 | 82.2 | 82.2 | 19.15 | 3.43 | 3.43 | 82.2 | 82.2 | 10.85 | 30.00 |
| - Общий расход | 107.32 | 315.52 | 2575.7 | 3107.2 | 600.13 | 91.17 | 269.01 | 2188.1 | 2642.1 | 288.83 | 888.96 |

Вышеуказанные объёмы расхода стоков принимались исходя из следующих данных:

- для населения – согласно нормативов водоотведения [20] (см. ниже раздел 3.1.4. Схемы);

- для предприятий и других потребителей – на основе нормативов [12] и договорных нагрузок с учётом данных о фактическом водопотреблении и водоотведении, предоставленных организацией, обеспечивающей функционирование систем водоснабжения и водоотведения поселения.

В расчётном балансе стоков, представленном выше в Табл. 10.1 и в последующих таблицах по водоотведению, отражены балансы только централизованного водоотведения. Нецентрализованное водоотведение не рассматривается ввиду отсутствия полной исходной информации по характеристикам абонентов, имеющих такое водоотведение, и объёму стоков от них.

Структура поступления стоков по группам абонентов представлена ниже в Табл. 10.2.

Табл. 10.2

| Баланс стоков по группам потребителей систем ВО |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ВО | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 110.7 | 318.9 | 2657.9 | 3189.4 | 619.3 | 94.6 | 272.4 | 2270.3 | 2724.4 | 299.7 | 919.0 |
| система ВО "КОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 72.61 | 209.12 | 1742.7 | 2091.2 | 406.05 | 63.67 | 183.38 | 1528.1 | 1833.8 | 201.71 | 607.76 |
| - нежилые | 38.13 | 109.82 | 915.2 | 1098.2 | 213.23 | 30.92 | 89.06 | 742.2 | 890.6 | 97.96 | 311.20 |
| - Всего стоков | 110.74 | 318.94 | 2657.9 | 3189.4 | 619.28 | 94.60 | 272.44 | 2270.3 | 2724.4 | 299.68 | 918.96 |
| - Потери | 3.43 | 3.43 | 82.2 | 82.2 | 19.15 | 3.43 | 3.43 | 82.2 | 82.2 | 10.85 | 30.00 |
| - Общий расход | 107.32 | 315.52 | 2575.7 | 3107.2 | 600.13 | 91.17 | 269.01 | 2188.1 | 2642.1 | 288.83 | 888.96 |

В рассматриваемой системе ВО р.п. Белореченский водоотведение группы «Население» составляет 607.8 тыс.м3/год (66.2 % общего водоотведения стоков в системе).

Расчётные значения резерва располагаемой мощности оборудования объектов ВО представлены ниже в Табл. 10.3. Для КОС располагаемая мощность водоотведения принималась по пропускной способности магистралей от КНС-3 до КОС. Значения резерва рассчитаны по максимальному суточному водоотведению.

Табл. 10.3

| Резервы располагаемой мощности оборудования объектов систем ВО (Существующее состояние) |
| --- |
|  | Располаг. мощность, м3/сут | Расчётный суточный расход, м3/сут | Резерв мощности, м3/сут (%) |
| Система ВО |  | Отопит. период | Лето |  |
|  |  | сред. | макс. | сред. | макс. | От. пер. | Лето |
| система ВО "КОС" |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС | 9600 | 2657.9 | 3189.4 | 2270.3 | 2724.4 | 6410.6 (66.8%) | 6875.6 (71.6%) |
| КНС №3 | 4320 | 2657.9 | 3189.4 | 2270.3 | 2724.4 | 1130.6 (26.2%) | 1595.6 (36.9%) |
| КНС №1 | 4800 | 764.2 | 917.0 | 619.2 | 743.0 | 3883 (80.9%) | 4057 (84.5%) |
| КНС-100 | 4800 | 113.9 | 136.7 | 98.8 | 118.5 | 4663.3 (97.2%) | 4681.5 (97.5%) |
| КНС №6 | 4320 | 1891.8 | 2270.1 | 1649.6 | 1979.5 | 2049.9 (47.5%) | 2340.5 (54.2%) |
| КНС №64 | 3840 | 829.5 | 995.4 | 727.4 | 872.9 | 2844.6 (74.1%) | 2967.1 (77.3%) |

В существующем состоянии во всех рассматриваемых объектах ВО   отмечается значительный резерв располагаемой мощности насосного оборудования.

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

На территории рассматриваемого поселения неорганизованный сток в централизованную систему водоотведения представлен, главным образом, притоком поверхностных сточных вод. Основной приток таких вод наблюдается весной в период таяния снега и летом от дождей.

Поверхностные стоки попадают в централизованную систему водоотведения, в основном, через колодцы, находящиеся в ветхом состоянии – с трещинами в основаниях.

Оценить фактический приток неорганизованного стока (приток поверхностных сточных вод) в централизованную систему водоотведения р.п. Белореченский не является возможным ввиду отсутствия необходимой информации об объёмах такого притока.

Расчётный объём притока неорганизованного стока может быть определён согласно п. 5.1.5 Свода Правил [10] на уровне 4 % от всех поступлений сточных вод в систему водоотведения. Таким образом, для рассматриваемой системы водоотведения расчётный объём притока неорганизованного стока может достигать 106.3 м3/сут.

По информации работников предприятия МУП «Транзит-аква» в 2018 году принят к комерческому учету узел учета сточных вод на базе расходомера SOFREL LT-US (государственный реестр СИ № 61687-15) установленный в колодце самотечного канализационного коллектора на участке от ст. Химическая до КОС.

10.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта

У абонентов рассматриваемой системы водоотведения не установлены приборы учёта фактического объёма стоков. Организация, уполномоченная на эксплуатацию централизованной системы Белореченского МО, осуществляет коммерческие расчёты с абонентами на основании показаний приборов учёта потребления холодной и горячей воды (для абонентов, у которых установлены счётчики) или по нормативам водопотребления (для абонентов, у которых счётчики не установлены).

Среди сооружений рассматриваемой системы водоотведения прибор учёта сточных вод установлен только в КНС №6, он учитывает объём стоков на выходе из КНС.

10.4. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Структура и состав потребителей в последнее время менялись незначительно. Вследствие этого, объёмы поступления сточных вод за прошедшие 10 лет могут быть ориентировочно приняты на уровне существующих значений.

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Для оценки прогнозных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения р.п. Белореченский, в данной работе использовались материалы градостроительной документации поселения [21-25], информация по перспективе строительства (предоставлена администрацией поселения) и результаты непосредственного обследования рассматриваемой системы водоотведения.

Согласно полученной информации, с момента разработки последней Схемы (2020 г.) до настоящего времени (2023 г.) к централизованной системе водоотведения были подключены несколько жилых и общественных зданий. При проведении актуализации в настоящей работе эти объекты учтены.

В ближайшие 5 лет в п. Белореченский предусматривается новое строительство – планируется построить новые жилые дома и общественные здания.

Новые жилые дома будут представлены одноэтажными индивидуальными жилыми домами и 2-мя многоэтажными домами. Под строительство этих домов выделены площадки в западной и восточной частях п. Белореченский. Месторасположение данных площадок представлено на карте-схеме поселения в прил. 2.2. Планируемые годы застройки – 2024-2025 гг.

В западной части поселения – рядом с военным городком планируется строительство 154 жилых домов общей площадью 14800м2 (площадь одного дома 96.1 м2). На данной площадке также предполагается строительство двух общественных зданий. В одном из них будет размещён магазин (240 м2 торговой площади). В другом – аптека и предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест.

В восточной части поселения – рядом с жилыми домами №№5 и 7 – в 2024-2025гг. предполагается разместить: 2 многоэтажных дома, бассейн, магазин и коттеджный поселок (3 300 м2).

Указанные выше объекты планируется подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. 154 жилых дома частной застройки к централизованному водоотведению подключать не планируется. У этих домов будут индивидуальные септики.

Перечень и характеристики перспективных абонентов централизованной системы водоотведения представлены в табл. 10.4 и прил. 4. Места размещения данных абонентов показаны на перспективной схеме водоотведения (см. прил. 2.2). При выдаче технических условий на подключение, значения расхода сточных вод для этих зданий необходимо будет уточнить.

Табл. 10.4

| Перечень и характеристики перспективных потребителей ВО |
| --- |
| Обозначение | Название | Адрес | Год изм | Средние расходы ВО |
|  |  | Улица | № |  | м3/ч | м3/сут |
| Всего |  |  |  |  | 7.52 | 180.6 |
| система ВО "КОС" |  |  |  |  | 7.52 | 180.59 |
| сеть ВО "КНС-6" |  |  |  |  | 7.52 | 180.59 |
| Жилые |  |  |  |  | 3.49 | 83.8 |
| Б/8-1 |  | Белореченский | 8_1 | 2024 | 1.464 | 35.13 |
| Б/8-2 |  | Белореченский | 8_2 | 2025 | 1.464 | 35.13 |
| Коттеджный поселок |  |  |  | 2025 | 0.564 | 13.54 |
| Нежилые |  |  |  |  | 4.03 | 96.8 |
| Магазин |  | Белореченский | 8а | 2024 | 0.079 | 1.89 |
| Бассейн |  |  |  | 2026 | 3.954 | 94.91 |

Перспективные объёмы сточных вод и их приросты в централизованной системе водоотведения в течение всего расчётного срока Схемы даны ниже в таблицах раздела 11 Схемы.

## Прогноз объёма сточных вод

11.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения

Данные о фактическом существующем поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Белореченского МО отсутствуют ввиду того, что почти все объекты рассматриваемой системы не оснащены приборами учёта стоков (см. выше раздел 2.3 Схемы).

Оценка расчётного существующего и ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлена в Табл. 11.1.

Табл. 11.1

| Прогнозируемый баланс стоков по системам ВО |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ВО | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| система ВО "КОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 110.74 | 318.94 | 2657.86 | 3189.43 | 619.28 | 94.60 | 272.44 | 2270.29 | 2724.35 | 299.68 | 918.96 |
| Расч. срок схемы (план) | 118.27 | 340.61 | 2838.5 | 3406.1 | 661.36 | 101.49 | 292.28 | 2435.7 | 2922.8 | 321.51 | 982.87 |
| Прирост | 7.52 | 21.67 | 180.6 | 216.7 | 42.08 | 6.89 | 19.85 | 165.4 | 198.5 | 21.83 | 63.91 |

Анализ Табл. 11.1 показывает, что к концу расчётного срока Схемы (2030 г.) по сравнению с базовым годом (2022 г.) в рассматриваемых системах водоотведения объёмы стоков увеличатся на 180.6 м3/сут (63.9 тыс.м3/год).

В прогнозном балансе стоков, представленном выше в Табл. 11.1, и в последующих таблицах по прогнозному водоотведению, отражены балансы только централизованного водоотведения. Нецентрализованное водоотведение не рассматривается ввиду отсутствия полной исходной информации по характеристикам абонентов, имеющих такое водоотведение, и объёму стоков от них.

Ниже в Табл. 11.2 представлены прогнозируемые на период 2024-2030 гг. объёмы стоков в централизованной системе водоотведения Белореченского МО. В качестве базового года принят 2022 г.

Табл. 11.2

| Прогнозируемые стоки ВО и их перспективные приросты |
| --- |
| Система ВО | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| система ВО "КОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 318.94 | 318.94 | 323.39 | 329.23 | 340.61 | 340.61 | 340.61 | 340.61 | 340.61 |  |
| прирост |  |  | 4.44 | 5.84 | 11.39 |  |  |  |  | 21.67 |
| Ср.суточные, м3/сут | 2657.86 | 2657.86 | 2694.88 | 2743.54 | 2838.45 | 2838.45 | 2838.45 | 2838.45 | 2838.45 |  |
| прирост |  |  | 37.02 | 48.67 | 94.91 |  |  |  |  | 180.59 |
| Годовые, тыс.м3/год | 919.0 | 919.0 | 931.8 | 948.7 | 982.9 | 982.9 | 982.9 | 982.9 | 982.9 |  |
| прирост |  |  | 12.87 | 16.89 | 34.15 |  |  |  |  | 63.91 |

Все перспективные объекты, водоотведение от которых планируется по канализационным сетям централизованной системы водоотведения (см. выше раздел 10.5 Схемы), будут построены в западной и восточной частях посёлка в существующей зоне действия централизованной системы водоотведения.

В существующем состоянии на территории посёлка нет элементов территориального деления. На перспективу их создание также не планируется. Прогнозные балансы отведения стоков в целом по системе централизованного водоотведения представлены в таблицах настоящего раздела Схемы.

Оценка прогнозных объёмов стоков и их приросты по группам абонентов представлена в Табл. 11.3. – 11.5.

Табл. 11.3

| Прогнозируемые максимальные часовые стоки ВО и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ВО | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| система ВО "КОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 318.94 | 318.94 | 323.39 | 329.23 | 340.61 | 340.61 | 340.61 | 340.61 | 340.61 |  |
| - Жилые | 209.12 | 209.12 | 213.34 | 219.18 | 219.18 | 219.18 | 219.18 | 219.18 | 219.18 |  |
| - Нежилые | 109.82 | 109.82 | 110.05 | 110.05 | 121.43 | 121.43 | 121.43 | 121.43 | 121.43 |  |
| Прирост, м3/ч |  |  | 4.44 | 5.84 | 11.39 |  |  |  |  | 21.67 |
| - Жилые |  |  | 4.22 | 5.84 |  |  |  |  |  | 10.06 |
| - Нежилые |  |  | 0.23 |  | 11.39 |  |  |  |  | 11.62 |

Табл. 11.4

| Прогнозируемые среднесуточные стоки ВО и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ВО | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| система ВО "КОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 2657.86 | 2657.86 | 2694.88 | 2743.54 | 2838.45 | 2838.45 | 2838.45 | 2838.45 | 2838.45 |  |
| - Жилые | 1742.70 | 1742.70 | 1777.83 | 1826.49 | 1826.49 | 1826.49 | 1826.49 | 1826.49 | 1826.49 |  |
| - Нежилые | 915.16 | 915.16 | 917.05 | 917.05 | 1011.96 | 1011.96 | 1011.96 | 1011.96 | 1011.96 |  |
| Прирост, м3/сут |  |  | 37.02 | 48.67 | 94.91 |  |  |  |  | 180.59 |
| - Жилые |  |  | 35.13 | 48.67 |  |  |  |  |  | 83.79 |
| - Нежилые |  |  | 1.89 |  | 94.91 |  |  |  |  | 96.80 |

Табл. 11.5

| Прогнозируемые годовые стоки ВО и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ВО | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| система ВО "КОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 918.96 | 918.96 | 931.83 | 948.72 | 982.87 | 982.87 | 982.87 | 982.87 | 982.87 |  |
| - Жилые | 607.76 | 607.76 | 619.99 | 636.88 | 636.88 | 636.88 | 636.88 | 636.88 | 636.88 |  |
| - Нежилые | 311.20 | 311.20 | 311.84 | 311.84 | 345.99 | 345.99 | 345.99 | 345.99 | 345.99 |  |
| Прирост, тыс. м3/год |  |  | 12.87 | 16.89 | 34.15 |  |  |  |  | 63.91 |
| - Жилые |  |  | 12.23 | 16.89 |  |  |  |  |  | 29.12 |
| - Нежилые |  |  | 0.64 |  | 34.15 |  |  |  |  | 34.79 |

11.2. Оценка изменения структуры централизованных систем водоотведения

В рассматриваемый срок Схемы, мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов рассматриваемой системы водоотведения (см. ниже раздел 12.2 Схемы) не приведут к значительному изменению её технологической структуры.

11.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений

Прогнозируемый на 2030 г. баланс сточных вод в централизованной системе водоотведения Белореченского МО представлен ниже в Табл. 11.6.

Табл. 11.6

| Перспективный баланс стоков по системам ВО |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ВО | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 118.3 | 340.6 | 2838.5 | 3406.1 | 661.4 | 101.5 | 292.3 | 2435.7 | 2922.8 | 321.5 | 982.9 |
| система ВО "КОС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Стоки абонентов | 118.27 | 340.61 | 2838.5 | 3406.1 | 661.36 | 101.49 | 292.28 | 2435.7 | 2922.8 | 321.51 | 982.87 |
| - Потери | 3.66 | 3.66 | 87.8 | 87.8 | 20.45 | 3.66 | 3.66 | 87.8 | 87.8 | 11.59 | 32.04 |
| - Общий расход | 114.61 | 336.96 | 2750.7 | 3318.4 | 640.90 | 97.83 | 288.62 | 2347.9 | 2835.0 | 309.92 | 950.83 |

Из Табл. 11.6 следует, что к концу расчётного срока Схемы (2030 г.) объём сточных вод в централизованной системе водоотведения р.п. Белореченский прогнозируется на уровне 2657.9 м3/сут (919 тыс.м3/год).

Мощность канализационных очистных сооружений должна быть не менее значения, указанного для суток максимального водоотведения, «плюс» дополнительная свободная мощность не менее 15 % от этого значения. Соответственно, к 2030 г. требуемая мощность очистных сооружений для очистки стоков р.п. Белореченский должна быть не менее 3980 м3/сут.

11.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованных систем водоотведения

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов рассматриваемой системы водоотведения Белореченского МО проводился только для элементов системы, расположенных в границах территории Белореченского МО.

Проведённые гидравлические расчёты рассматриваемой канализационной сети показали:

- Трубопроводы на всех участках сети имеют достаточную пропускную способность и соответствуют режимам максимального часового поступления сточных вод;

- Отсутствие в рассматриваемой централизованной системе водоотведения участков труб с заниженной пропускной способностью указывает на возможность подключения к этой системе дополнительных абонентов;

- Мощности существующих насосов на КНС достаточно для перекачки существующих и перспективных объемов стоков.

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений

Расчётные значения резерва располагаемой мощности оборудования объектов ВО (КНС) на расчетный срок Схемы (перспектива) представлены ниже в Табл. 11.7. Значения резерва рассчитаны по максимальному суточному водоотведению.

В перспективе во всех рассматриваемых объектах ВО будет отмечаться значительный резерв располагаемой мощности насосного оборудования.

Табл. 11.7

| Резервы располагаемой мощности оборудования систем ВО (Перспектива) |
| --- |
|  | Располаг. мощность, м3/сут | Расчётный суточный расход, м3/сут | Резерв мощности, м3/сут (%) |
| Система ВО |  | Отопит. период | Лето |  |
|  |  | сред. | макс. | сред. | макс. | От. пер. | Лето |
| система ВО "КОС" |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС | 9600 | 2838.5 | 3406.1 | 2435.7 | 2922.8 | 6193.9 (64.5%) | 6677.2 (69.6%) |
| КНС №3 | 4320 | 2838.5 | 3406.1 | 2435.7 | 2922.8 | 913.9 (21.2%) | 1397.2 (32.3%) |
| КНС №1 | 4800 | 764.2 | 917.0 | 619.2 | 743.0 | 3883 (80.9%) | 4057 (84.5%) |
| КНС-100 | 4800 | 113.9 | 136.7 | 98.8 | 118.5 | 4663.3 (97.2%) | 4681.5 (97.5%) |
| КНС №6 | 4320 | 2072.3 | 2486.8 | 1815.0 | 2178.0 | 1833.2 (42.4%) | 2142 (49.6%) |
| КНС №64 | 3840 | 829.5 | 995.4 | 727.4 | 872.9 | 2844.6 (74.1%) | 2967.1 (77.3%) |

В настоящее время на территории Белореченского МО нет собственных очистных сооружений, и их строительство не предусматривается.

В Табл. 11.8 представлены резервы производственной мощности КОС г.Усолье-Сибирское в существующем состоянии (2022 г.) и на перспективу (2030г.). Информация об объёмах поступления сточных вод от абонентов г.Усолье-Сибирское и информация о производственной мощности КОС взята из Схемы водоснабжения и водоотведения г. Усолье-Сибирское.

Табл. 11.8

Резервы (дефициты) производственной мощности КОС г. Усолье-Сибирское

| КОС | Производственная мощность, тыс.т/сут | Расчётное максимальное поступление стоков, тыс.т/сут | Расчётный резерв(+) или дефицит (-) производственной мощности, тыс.т/сут (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 г. | 100 | 24.41 (в т.ч. 21.71 – г. Усолье-Сибирское, 2.7 - Сосновское и Белореченское МО) | 75.59 (76 %) |
| 2030 г. | 100 | 25.75 (в т.ч. 22.85 – г. Усолье-Сибирское, 2.9 - Сосновское и Белореченское МО) | 74.25 (74 %) |

Из Табл. 3.5 следует, что в настоящее время (2023 г.) канализационные очистные сооружения г. Усолье-Сибирское по расчётам имеют резерв производственной мощности, составляющий 75.59 тыс.т/сут (76 %). В перспективе резерв мощности снизится на 1.34 тыс.т/сут (1 %) и составит 74.25тыс.т/сут (74 %).

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

12.1. Основные направления развития централизованных систем водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения р.п. Белореченский:

- обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения,

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения или поддержания на нормативном уровне качества очистки сточных вод,

- обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Основные принципы развития централизованной системы водоотведения р.п. Белореченский:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития централизованной системы водоотведения р.п. Белореченский:

- разработка и выбор наиболее эффективного варианта строительства, реконструкции и модернизации (технического перевооружения) объектов централизованной системы водоотведения;

- капитальный ремонт участков канализационной сети с целью повышения надежности ее работы и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Базовые значения целевых показателей на 2022г. приведены в табл 12.1.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения р.п. Белореченский представлены ниже в разделе 15.

Табл. 12.1.

Базовые значения целевых показателей централизованной системы водоотведения р.п. Белореченский

| Группа | Целевые показатели | Базовый 2022 |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км | 1.2 |
|  | 2. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 35.7 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 95 |
| 2. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 100 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч год | - |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку, кВт*ч/м3 | 0.8 |
|  | 1. Удельное энергопотребление на перекачку, кВт*ч/м3 | 0.8 |

На перспективу развитие централизованной системы водоотведения Белореченского МО предлагается в направлении «Водоотведение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности, повышению надёжности и эффективности функционирования существующих водоводов и других объектов централизованной системы водоотведения».

Реализация указанного варианта предполагает прокладку новых полиэтиленовых труб, имеющих по сравнению с металлическими трубами, значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные трубы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, возникающие при эксплуатации металлических труб.

Гидравлические характеристики (в первую очередь, коэффициент шероховатости) труб из полимерных материалов намного дольше остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов легче труб из металла, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжёлой техники, они удобны и менее затратны в монтаже.

Результаты выполненных расчётов показали, что на расчётный срок Схемы все существующие сооружения (КНС, сети) целесообразно будет использовать и далее (с проведением необходимых мероприятий по реконструкции) для централизованного водоотведения. Строительства дополнительных сооружений (кроме новых участков сетей) в рассматриваемой системе водоотведения не требуется и не планируется.

12.2. Основные мероприятия и их технические обоснования

Для надёжного и качественного водоотведения в Белореченском МО предлагаются к реализации мероприятия, представленные в данном разделе. Мероприятия основаны на материалах градостроительной документации поселения [14-17, 19-22], материалах Схемы водоснабжения и водоотведения г.Усолье-Сибирское и проблемах, выявленных при обследовании рассматриваемой системы водоотведения. Реализация данных мероприятий рассчитана на период действия Схемы (2024-2030 гг.).

Для развития централизованной системы водоотведения в запланированном Схемой направлении (см. выше раздел 4.1. Схемы) предлагаются следующие основные мероприятия:

- Проведение капитального ремонта зданий КНС (2024-2025 гг.)

- Замена насосов, установленных в КНС, на новые насосы с приборами контроля и комплектом защиты «от сухого хода». В КНС №1 и КНС №100: СМ80-50-200б (40 м3/ч, 35 м), в других КНС насосы тех же марок (2024-2025 гг.);

- Установка систем автоматического регулирования работы насосов КНС (2024-2025 гг.);

- Установка в КНС приборов учёта и контроля (2024-2025 гг.);

- Перекладка наиболее ветхих трубопроводов на участках канализационной сети общей протяжённостью (2024-2029 гг.);

- Строительство новых участков канализационной сети для подключения перспективных абонентов (2024-2025 гг.);

- Составление исполнительных схем канализационной сети и проведение поверочных гидравлических расчётов (2024-2026 гг.).

В силу того, что в перспективе в рассматриваемой системе водоотведения появятся новые участки водопроводной сети и новые потребители, схема водоотведения данной системы изменится по сравнению с существующим состоянием (см. прил. 2.1, и прил. 2.2.).

12.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованных систем водоотведения

В рассматриваемой централизованной системе водоотведения в границах Белореченского МО:

- строительства новых объектов или сооружений (кроме новых участков) не предполагается;

- реконструировать предлагается: все существующие КНС и ветхие участки сетей;

- существующих объектов водоотведения, планируемых к выводу из эксплуатации, нет.

12.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения

В настоящее время в централизованной системе водоотведения Белореченского МО (в границах МО) нет систем диспетчеризации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения.

В ближайшей перспективе в рассматриваемой системе водоотведения рекомендуется реализовать:

- автоматическое управление режимами работы насосов, установленных в канализационных насосных станциях – по мере заполнения резервуаров КНС срабатывают датчики, которые возобновляют или прекращают работу насосов.

- телеметрическую систему сбора данных по параметрам работающего оборудования с возможной организацией диспетчерской службы. Основой для рекомендуемой телеметрической системы может послужить разработанная в рамках данной работы электронная модель Схемы водоотведения Белореченского МО.

12.5. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и расположения новых объектов централизованного водоотведения

Предлагаемые настоящей Схемой маршруты прохождения сетей водоотведения представлены на карте-схеме поселения в прил. 2.2.

По предоставленной уточненной информации на западном участке перспективной застройки (рядом с бывшей военной частью № 506), где предполагается строительство частных домов, строительства централизованного водоотведения не предполагается. У этих домов будут индивидуальные септики.

Согласно материалов предпроектной документации, при строительстве домов и сетей водоотведения к ним на западном участке застройки рекомендуется перенести существующую напорную сеть бытовой канализации, идущую от КНС-100 в сторону КНС №1, из-под застраиваемой территории на другую сторону автомобильной дороги «Усолье-Сибирское – Мишелёвка». Общая протяжённость данного участка составляет почти 880 м, Ду300 мм.

Месторасположение домов по восточному участку застройки (коттеджный поселок) и маршруты прохождения перспективных участков канализационной сети к данным домам, представленные в прил. 2.2, определены исходя из общих принципов проектирования систем водоотведения и с учётом рельефа местности.

12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованных систем водоотведения

В настоящее время охранные зоны для сетей и сооружений централизованной системы водоотведения Белореченского МО установлены в соответствии с требованиями СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Территории, на которых размещаются канализационные насосные станции Белореченского МО, огорожены.

12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения

Учитывая, что в перспективе планируется строительство дополнительных объектов водоотведения (новых участков канализационной сети), границы зон размещения объектов централизованного водоотведения относительно существующего состояния расширятся почти на 1 км (см. прил. 2.1. прил. 2.2.). Но при этом максимальные радиусы действия сетей ВО от существующих КНС останутся прежними.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения

На территории Белореченского МО улучшение состояния окружающей среды планируется достичь за счёт:

- перекладки ветхих участков канализационных сетей и ремонта колодцев водоотведения (тем самым снижается попадание неочищенных стоков в окружающую среду);

- установки индивидуальных непроницаемых выгребов (септиков) полной заводской готовности (в нецентрализованных системах водоотведения).

При реализации указанных выше мероприятий неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определённых видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Несмотря на это, ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта развития в рамках разработанной Схемы.

13.1. Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов

Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов и предотвращению вредного воздействия на водный бассейн и почву при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это мероприятия по снижению массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до нормативов качества воды из числа установленных.

Данные по контролю качества работы очистных сооружений г. Усолье-Сибирское за последние годы представлены в Актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения г. Усолье-Сибирское.

В табл. 13.1 представлены максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, согласно Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 30.11.2021) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения...». По предоставленной информации сточные воды, прошедшие через канализационные очистные сооружения г. Усолье-Сибирское соответствуют норме. Доля сточных вод, очищенных на КОС до нормативных значений по загрязняющим веществам и микроорганизмам, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составляет 100%.

Табл. 13.1

Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах

| Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя или концентрации |
| --- | --- | --- |
| pH | единиц | 6-9 |
| ХПК | мг/дм3 | 500 |
| БПК | мг/дм3 | 300 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| Хлориды | мг/дм3 | 1000 |
| АПАВ | мг/дм3 | 10 |
| Фосфор общий | мг/дм3 | 12 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 1000 |
| Азот общий | мг/дм3 | 50 |
| Железо | мг/дм3 | 5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1 |
| Медь | мг/дм3 | 1 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 |

Реализация предлагаемых Схемой мероприятий (см. выше раздел 12.2 Схемы) направлена на снижение объёма загрязняющих сбросов сточных вод, попадающих в окружающую среду (водный бассейн и почву).

13.2. Утилизация осадков сточных вод

В существующем состоянии на КОС г. Усолье-Сибирское осадки сточных вод (бытовой мусор, песок, ил) обеззараживаются методом выдерживания (компостирования) и высушивания на площадках КОС и затем утилизируются на полигоне ТКО.

Осадки сточных вод могут использоваться для сельскохозяйственных целей – в качестве удобрения под зерновые, кормовые и технические культуры, так как они менее чувствительны к токсичным солям тяжёлых металлов и в большинстве случаев не попадают непосредственно в пищу человека.

Также осадки сточных вод можно использовать в качестве кормовой добавки к рациону питания сельскохозяйственных животных и зверей ценных пород.

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Оценка объёмов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям стоимостей («Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2017. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Таблица 14-06-001; НЦС 81-02-19-2017. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.) и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru. Более точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке проектно-сметной документации.

Затраты на реконструкцию участков водоснабжения по рассматриваемым системам ХВС представлены в прил. 3.2 (перечень и характеристики реконструируемых участков) и табл. 14.1, и 14.2. (сводные характеристики по группам реконструируемых участков). В этих таблицах приоритеты перекладки (по годам) приняты экспертно. По факту необходимо составление дефектных ведомостей по наиболее ветхим участкам и последующая их перекладка.

Стоимость работ и предполагаемые сроки их проведения по каждому мероприятию для рассматриваемых систем водоотведения Белореченского МО представлены в Табл. 14.3.

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции системы водоотведения Белореченского МО (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 250.1 млн.руб.

Табл. 14.1

| Затраты на реконструкцию участков сетей ВО (по годам) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 1615 | 34327 | 35942 | 20064 | 214620 | 234684 |
| система ВО "КОС" | 1615 | 34327 | 35942 | 20064 | 214620 | 234684 |
| сеть ВО "КНС-3 - КОС" | 1463 | 7004 | 8467 | 19405 | 69520 | 88926 |
| 2023 | 1463 |  | 1463 | 19405 |  | 19405 |
| 2024 |  | 2194 | 2194 |  | 44949 | 44949 |
| 2025 |  | 4810 | 4810 |  | 24571 | 24571 |
| сеть ВО "КНС-3" |  | 6903 | 6903 |  | 31570 | 31570 |
| 2025 |  | 2860 | 2860 |  | 13396 | 13396 |
| 2026 |  | 2786 | 2786 |  | 12522 | 12522 |
| 2029 |  | 1257 | 1257 |  | 5651 | 5651 |
| сеть ВО "КНС-1" |  | 8815 | 8815 |  | 51969 | 51969 |
| 2025 |  | 315 | 315 |  | 1927 | 1927 |
| 2027 |  | 2567 | 2567 |  | 13848 | 13848 |
| 2028 |  | 3351 | 3351 |  | 21492 | 21492 |
| 2029 |  | 2582 | 2582 |  | 14702 | 14702 |
| сеть ВО "КНС-100" |  | 1717 | 1717 |  | 12623 | 12623 |
| 2027 |  | 1717 | 1717 |  | 12623 | 12623 |
| сеть ВО "КНС-6" | 151 | 5462 | 5613 | 658 | 26849 | 27508 |
| 2023 | 151 |  | 151 | 658 |  | 658 |
| 2024 |  | 259 | 259 |  | 1076 | 1076 |
| 2025 |  | 4427 | 4427 |  | 21781 | 21781 |
| 2026 |  | 286 | 286 |  | 1230 | 1230 |
| 2028 |  | 344 | 344 |  | 2110 | 2110 |
| 2029 |  | 145 | 145 |  | 652 | 652 |
| сеть ВО "КНС-64" |  | 4426 | 4426 |  | 22089 | 22089 |
| 2024 |  | 3953 | 3953 |  | 20080 | 20080 |
| 2025 |  | 333 | 333 |  | 1401 | 1401 |
| 2028 |  | 140 | 140 |  | 608 | 608 |

Табл. 14.2

| Затраты на реконструкцию участков сетей ВО (по группам диаметров) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 1615 | 34327 | 35942 | 20064 | 214620 | 234684 |
| система ВО "КОС" | 1615 | 34327 | 35942 | 20064 | 214620 | 234684 |
| сеть ВО "КНС-1" |  | 8815 | 8815 |  | 51969 | 51969 |
| 150 |  | 6 | 6 |  | 19 | 19 |
| 250 |  | 6313 | 6313 |  | 33633 | 33633 |
| 300 |  | 2496 | 2496 |  | 18317 | 18317 |
| сеть ВО "КНС-100" |  | 1717 | 1717 |  | 12623 | 12623 |
| 100 |  | 26 | 26 |  | 100 | 100 |
| 150 |  | 9 | 9 |  | 40 | 40 |
| 200 |  | 475 | 475 |  | 2027 | 2027 |
| 300 |  | 566 | 566 |  | 4153 | 4153 |
| 400 |  | 641 | 641 |  | 6303 | 6303 |
| сеть ВО "КНС-3 - КОС" | 1463 | 7004 | 8467 | 19405 | 69520 | 88926 |
| 250 |  | 4588 | 4588 |  | 20619 | 20619 |
| 500 | 1463 |  | 1463 | 19405 |  | 19405 |
| 700 |  | 2416 | 2416 |  | 48902 | 48902 |
| сеть ВО "КНС-3" |  | 6903 | 6903 |  | 31570 | 31570 |
| 100 |  | 116 | 116 |  | 437 | 437 |
| 250 |  | 6787 | 6787 |  | 31133 | 31133 |
| сеть ВО "КНС-6" | 151 | 5462 | 5613 | 658 | 26849 | 27508 |
| 100 |  | 1091 | 1091 |  | 4117 | 4117 |
| 150 | 151 | 2721 | 2873 | 658 | 11841 | 12500 |
| 200 |  | 271 | 271 |  | 1156 | 1156 |
| 250 |  | 827 | 827 |  | 5065 | 5065 |
| 300 |  | 304 | 304 |  | 2232 | 2232 |
| 400 |  | 248 | 248 |  | 2437 | 2437 |
| сеть ВО "КНС-64" |  | 4426 | 4426 |  | 22089 | 22089 |
| 100 |  | 571 | 571 |  | 2156 | 2156 |
| 150 |  | 2245 | 2245 |  | 9767 | 9767 |
| 200 |  | 537 | 537 |  | 2293 | 2293 |
| 300 |  | 1073 | 1073 |  | 7873 | 7873 |

Табл. 14.3

| Объёмы инвестиций в централизованную систему водоотведения Белореченского МО |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | По канализационным насосным станциям: |  | 15 000 |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта зданий КНС | 2024-2025 | 10 000 |
| 1.2 | Замена насосов, установленных в КНС, на новые насосы с приборами контроля и комплектом защиты «от сухого хода». В КНС №1 и КНС №100: СМ80-50-200б (40 м3/ч, 35 м), в других КНС насосы тех же марок. В каждой КНС не менее 2-х новых насоса. | 2024-2025 | 2 500 |
| 1.3 | Установка систем автоматического регулирования работы насосов КНС (вкл. проект) | 2024-2025 | 1 000 |
| 1.4 | Установка в КНС приборов учёта и контроля (вкл. проект) | 2024-2025 | 1 500 |
| 2 | По канализационной сети: |  | 235 084 |
| 2.1 | Перекладка ветхих трубопроводов на участках канализационной сети общей протяжённостью 34327 м | 2024-2029 | 214 620 |
| 2.2 | Строительство новых участков канализационной сети для подключения перспективных абонентов, общей протяжённостью не менее 1615 м | 2024-2025 | 20064 |
| 2.3 | Составление исполнительных схем канализационной сети и проведение гидравлических расчётов | 2024-2026 | 400 |
| Всего: | 250 084 |

## Целевые показатели развития ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Базовые значения целевых показателей на 2022г. приведены выше в табл 12.1.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения (с разбивкой по годам) р.п. Белореченский представлены в табл.  15.1.

Табл. 15.1

| Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения р.п. Белореченский |
| --- |
| Группа | Целевые показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
|  | 2. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 35.7 | 35.7 | 29.3 | 16.6 | 13.5 | 9.2 | 5.4 | 1.4 | 1.4 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 95 | 95 | 78 | 44 | 36 | 24 | 14 | 4 | 4 |
| 2. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку, кВт*ч/м3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|  | 1. Удельное энергопотребление на перекачку, кВт*ч/м3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент актуализации Схемы (2023г) в рассматриваемой системе ВО бесхозяйных участков сетей или объектов ВО небыло выявлено.

В последующем, в случае выявления бесхозяйных объектов правом собственности на указанные выше бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить гарантирующую организацию, занимающуюся централизованным водоотведением в зонах нахождения данных объектов (МУП "Транзит-аква").

# Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения

Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения (далее – Модель) разработана на базе ПО PipeNet. Векторная Модель представлена в прил.2.

Модель содержит графическое представление объектов систем водоснабжения и водоотведения с полным топологическим описанием связности объектов.

Модель имеет возможность:

- паспортизации объектов систем водоснабжения и водоотведения;

- выполнения гидравлического расчёта сетей;

- моделирования видов переключений, осуществляемых в сетях, в том числе переключений нагрузок между объектами;

- выполнения расчёта балансов водопотребления по системам водоснабжения и балансов водоотведения по системам водоотведения и по территориальному признаку;

- выполнения расчёта потерь воды;

- выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем водоснабжения и водоотведения;

- получения выходных таблиц (отчётов) для построения сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития сетей;

- получения реестра объектов модели.

При использовании ПО специалисты на местах имеют возможность корректировать Модель в случае возникновения фактических изменений в структуре и характеристиках элементов и объектов систем водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, специалисты на местах при установленном ПО смогут также моделировать различные варианты развития систем водоснабжения и водоотведения и выбирать наиболее оптимальные из них.

# Литература

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Постановление Правительства №154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях    к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1)

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14)

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013)

- СП131.13330.2012. Строительная климатология – актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) – М.: Аналитик, 2012. – 117 с.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Госстрой России, 1997

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280) – М.: Аналитик, 2012. – 73 с.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г.

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. –76 c.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. Приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. РД-10-ВЭП. Введ. 22.05.2006–М., 2006 г.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325

- Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 г. № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области»

- Генеральный план Белореченского муниципального образования / ООО «Братское землеустроительное предприятие». – Братск: 2014 г.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы, утверждённая Решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 24 августа 2016 года №202

- Подготовка документации по планировке территории и постановке на кадастровый учёт образуемых земельных участков городского поселения Белореченского муниципального образования / ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника». – Омск: 2015 г.

- Схема водоснабжения и водоотведения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период до 2032 г. КНИГА – 1. Схема водоснабжения и водоотведения рп. Белореченский / ИП Павлов ПП. – Иркутск: 2020г.

- Актуализированная схема теплоснабжения Белореченского Муниципального образования Усольского района Иркутской области. КНИГА – 1 Актуализированная схема теплоснабжения рп. Белореченский / ИП Павлов ПП. – Иркутск: 2023г.

# Приложения

- Техническое задание

2. Графические схемы холодного водоснабжения и водоотведения

2.1. Существующая схема холодного водоснабжения и водоотведения

2.2. Перспективная схема холодного водоснабжения и водоотведения

3. Характеристики участков сетей холодного водоснабжения

3.1. Характеристики существующих участков сетей ХВС

3.2. Характеристики реконструируемых участков сетей ХВС

3.3. Характеристики существующих участков сетей ВО

3.4. Характеристики реконструируемых участков сетей ВО

4. Характеристики потребителей

4.1. Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

4.2.Характеристики существующих нежилых зданий с централизованным ХВС

4.3. Характеристики перспективных жилых зданий с централизованным ХВС

4.4.Характеристики перспективных нежилых зданий с централизованным ХВС

4.5. Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ВО

4.6.Характеристики существующих нежилых зданий с централизованным ВО

4.7. Характеристики перспективных жилых зданий с централизованным ВО

4.8.Характеристики перспективных нежилых зданий с централизованным ВО

5. Контроль качества воды

6. Лицензия на пользование недрами

| ИП Павлов Петр Петрович Юр. и почтовый адрес: 664033, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 297 А, оф. 4; эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287, сот.тел.: 8 902 761-74-45; |
| --- |
| Заказчик: Белореченское МО Врио Главы Белореченского МО ________________ / Волосач В.Г. / «27» июня 2023 г. | Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Павлов Петр Петрович __________________ / Павлов П.П. / «27» июня 2023 г. |

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Белореченского Муниципального образования

Усольского района Иркутской области.

КНИГА - 2

Актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения

с.  Мальта (Основная часть)

Иркутск, 2023

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	8

Схема водоснабжения	10

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	10

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его территории на эксплуатационные зоны	10

1.2. Территории поселения, не охваченные централизованным водоснабжением	13

1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	13

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	14

1.4.1. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения	14

1.4.2. Сооружения очистки и подготовки воды	15

1.4.3. Насосные централизованные станции	17

1.4.4. Водопроводные сети	18

1.4.5. Технические и технологические проблемы	22

1.4.6. Системы горячего водоснабжения	23

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлотных грунтов	29

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем водоснабжения	29

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	30

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	30

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	32

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	35

3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления	35

3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды	35

3.1.2. Территориальный баланс подачи воды	40

3.1.3. Структурный баланс воды по группам потребителей	42

3.1.4. Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды населением	46

3.1.5. Системы коммерческого учёта воды и анализ планов по установке приборов учёта	46

3.1.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения поселения	47

3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления	48

3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды	48

3.2.2. Фактическое и ожидаемое потребление воды	55

3.2.3. Территориальная структура потребления воды	59

3.2.4. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей	59

3.2.5. Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке	68

3.2.6. Перспективные балансы водоснабжения	68

3.2.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	70

3.3. Гарантирующая организация	71

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	72

4.1. Перечень основных мероприятий	72

4.2. Технические обоснования основных мероприятий	74

4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты систем водоснабжения	75

4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения	76

4.5. Приборы учёта воды	76

4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)	77

4.7. Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	77

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения	78

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения	78

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	79

6.	Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	80

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	85

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	87

СХЕМА водоотведения	88

9.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения	88

9.1. Структура системы централизованного водоотведения	88

9.2. Техническое обследование централизованной системы водоотведения	88

9.2.1.  Канализационные очистные сооружения (КОС)	88

9.2.2.  Канализационные насосные станции (КНС)	88

9.2.3.  Канализационные сети	88

9.3. Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения	88

9.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	89

9.5. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения	89

9.6. Технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения	89

10.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	90

10.1. Баланс поступления и отведения организованных стоков по технологическим зонам водоотведения	90

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	90

10.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта	90

10.4. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам	90

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	91

11.	Прогноз объёма сточных вод	92

11.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения	92

11.2. Оценка изменения структуры централизованной системы водоотведения	92

11.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений	93

11.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	93

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений	93

12.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	94

12.1. Основные направления развития централизованной системы водоотведения	94

12.2. Основные мероприятия и их технические обоснования	94

12.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения	95

12.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения	95

12.5. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и  расположения новых объектов централизованного водоотведения	95

12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	95

12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	96

13.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	96

13.1. Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов	96

13.2. Утилизация осадков сточных вод	97

14.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	98

15.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	98

16.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	98

Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения	99

Литература	100

Состав Схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 11. | Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Белореченского муниципального образования. КНИГА - 2 с. Мальта (Основная часть) | Книга, состоящие из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 5-24 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 (вкл. новые ред.) |
| 22. | Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Белореченского муниципального образования. КНИГА - 2 с. Мальта (Приложения) | Раздел книги с картами-схемами, таблицами, предоставленной информацией |

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав схемы водоснабжения

Настоящая работа выполнена в рамках проведения актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения с. Мальта Усольского района Иркутской области (далее просто - с. Мальта), разработанной в 2020 г. Состав Схемы представлен выше.

Согласно положений Федерального Закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [3], схемой водоснабжения и водоотведения поселения является предпроектная документация по обоснованию надёжного и эффективного функционирования централизованной системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учётом правового регулирования в области энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема актуализирована на расчётный период до 2028 гг.

Основанием для актуализации Схемы является контракт № 13 от 24.03.2023 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, представленного в разделе «Литература».

В качестве источников исходной информации в работе использованы:

- действующая схема водоснабжения и водоотведения поселения (2020 г.);

- актуализированная схема теплоснабжения поселения (2023 г.);

- материалы Генерального плана развития поселения (первая очередь - 2017 г., расчётный срок - 2028 г.);

- данные, полученные от Заказчика (Белореченское МО), тепло- и водоснабжающей организации, организации, занимающейся водоотведением, других организаций и ведомств.

Состав схемы представлен выше.

Разделы «Схема водоснабжения» и «Схема водоотведения» отражают, соответственно, существующее положение функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения с. Мальта. В данных разделах определяются основные направления и целевые показатели их развития, содержится оценка необходимых финансовых вложений в капитальное строительство, реконструкцию и модернизацию данных систем.

Схема актуализирована с использованием электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения на базе ПО PipeNet. Описание возможностей электронной модели Схемы представлено в разделе «Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения».

В разделе «Литература» представлен перечень нормативно-правовых актов и других документов, которые были использованы при актуализации Схемы.

В раздел «Приложения» помещены: техническое задание на выполнение работы, карты-схемы, таблицы с результатами расчётов, предоставленная исходная информация.

Общие графические схемы водоснабжения и водоотведения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1 (существующее состояние) и прил. 2.2 (перспектива).

Общая характеристика поселения

с. Мальта расположено в 85 км к западу от г. Иркутск, в 8 км от г. Усолье-Сибирское, в центре Усольского района Иркутской области. Кроме с. Мальта в состав рассматриваемого муниципального образования входит р.п. Белореченский, который является административным центром Белореченского МО.

По данным Администрации с. Мальта, численность его населения составляет 3079 чел. (данные на 01.01. 2022).

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время железнодорожным и автомобильным транспортом. Ближайшим городом является г. Усолье-Сибирское (3 км по автодороге)

На территории рассматриваемого поселения имеется централизованное холодное и горячее водоснабжение (далее также - ХВС и ГВС). В пределах рассматриваемой централизованной системы холодного водоснабжения максимальный перепад геодезических высот составляет 30 м (сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский"). В системах централизованного ГВС максимальный перепад геодезических высот составляет 14 м (система ТС "Берег").

Климат

Климат с. Мальта резко-континентальный. По представленным данным генплана [21], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца - -50°С. Продолжительность отопительного сезона - 233 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -33°С.

Климатические характеристики для с. Мальта, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены ниже в Табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики с. Мальта

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Сред. ОтП | Сред. Лето | Сред. год | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  |  | Min | Max |  |
| Иркутск (с 25.06.2021) | 233 | -33 | -23 | -7.6 | 14.2 | 0.7 | -50 | 0 | 2.1 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тср, °С | -18.4 | -15.4 | -6.7 | 2.5 | 9.8 | 15.8 | 18.2 | 15.7 | 9.1 | 1.5 | -7.9 | -15.7 |

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 320 га (70 % общей застройки поселения).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 10.3 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам с. Мальта относятся: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы водоснабжения и водоотведения рассматриваемого поселения.

# Схема водоснабжения

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его территории на эксплуатационные зоны

Общая принципиальная схема централизованного холодного водоснабжения с. Мальта представлена на рис. 1.1.

Источником централизованного ХВС с. Мальта является водозабор поверхностных вод на р. Белая (далее по тексту водозабор «Струя»), его расположение на карте-схеме показано на рис. 1.1.

Водозабор «Струя» (см. рис. 1.2.) представляет собой комплекс из 2-х подкачивающих насосных станций (ПНС-I, ПНС-II), очистной станции и баков чистой воды (БЧВ). Более подробное описание водозабора будет дано ниже.

В границах территории поселения рассматривается только одна система централизованного холодного водоснабжения - сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский". Общая схема сети ХВС показана рис. 1.1, и прил. 2.1.

Зоной действия рассматриваемой системы ХВС является большая часть территории с. Мальта и территория Водозабора "Струя".

Максимальный радиус централизованного холодного водоснабжения составляет 2998 м.

Сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский" функционирует круглый год.

Потребителями воды в данной системе являются в основном одноэтажные 2-х и одноквартирные жилые дома, здания соцкультбыта, котельные. Перечень и характеристики потребителей, подключенных к системе в настоящее время, представлены в прил. 4.

Часть участков сетей водоснабжения рассматриваемой системы ХВС проложены совместно с тепловыми сетями (в основном в центральной части поселения).

Рис. 1.1. Общая принципиальная схема

централизованного водоснабжения (ХВС и ГВС) с. Мальта

Рис. 1.2. Принципиальная схема Водозабора «Струя» с. Мальта

В пределах рассматриваемой централизованной системы холодного водоснабжения максимальный перепад геодезических высот составляет 30 м (сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский").

Собственником рассматриваемого источника ХВС является Администрация Белореченского МО.

Организацией, обслуживающей рассматриваемую систему ХВС является МУП "Мальтинское ЖКХ".

Характеристики объектов ХВС и участков сетей рассматриваемой системы представлены ниже в разделе 1.4 Схемы.

### 1.2. Территории поселения, не охваченные централизованным водоснабжением

Суммарно территории с централизованным ХВС (см. выше рис.1.1) составляют более 70 % застройки с. Мальта. Остальная часть застройки поселения (включая часть села на левом берегу р. Белая), представленная, в основном, территорией индивидуальных жилых домов, централизованным холодным водоснабжением не охвачена. Водоснабжение этих территорий осуществляется: в зимний период от индивидуальных и локальных водоисточников и привозной водой. В летнее время от летних водопроводов, подключаемых к основной системе ХВС.

### 1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Зоной централизованного холодного водоснабжения является большая часть территории с. Мальта. В зонах централизованного теплоснабжения сети ХВС проложены совместно с тепловыми сетями.

В границах с. Мальта рассматривается только одна система централизованного холодного водоснабжения - сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский".

В рассматриваемой системе централизованного холодного водоснабжения имеется одна технологическая зона – водозабор «Струя» на берегу реки Белая. В этой зоне осуществляется забор воды из реки, фильтрация, очистка и подача в накопительную ёмкость и последующая подача воды станцией II-го подъема в водопроводную сеть и ВНБ.

Основными зонами нецентрализованного водоснабжения являются территории с индивидуальной застройкой, расположенные в других частях поселения (около 30 % площади от территории общей застройки).

### 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

#### 1.4.1. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

Источником воды в рассматриваемой системе ХВС является река Белая. Из реки вода забирается глубинным насосом (станция I-го подъема, ПНС-I). Этот насос подает воду на фильтрационно-очистную станцию, расположенную в 100 м северо-западнее от места забора воды из реки. Очистка воды производится способом хлорирования. Хлорированная вода поступает в накопительную емкость (полуподземного исполнения, БЧВ), из которой центробежными насосами станции II-го подъема (ПНС-II) периодически подается в централизованную сеть ХВС. К одной из основных магистралей этой сети подключена водонапорная башня (ВНБ, 45 м3), которая функционирует только в летний период. В зимний период она отключается от сети ХВС.

В летний период станция ПНС-II работает пока не заполнится ВНБ, в которой нет системы автоматического регулирования уровня воды в емкости. Станция II-го подъема отключается когда на ВНБ начинается перелив воды из верхней точки емкости. Контроль производится визуально.

В зимний период станция II-го подъема работает постоянно.

Водозабор находится в работе в течение всего года.

Принципиальная схема водозабора с. Мальта в настоящее время представлена на рис. 1.2.

Характеристики насосов представлены ниже (раздел 1.4.3) в Табл. 1.1. Производительностей насосов достаточно для обеспечения водой всех подключенных в настоящее время к данной системе потребителей.

В летний период регулирование режима работы насосов в данной системе осуществляется в ручном режиме по уровню воды в баке ВНБ, в зимний период насосы работают постоянно. Данные по общим приборам учёта отпуска воды в сеть не предоставлены.

В рассматриваемой централизованной системе ХВС скважин нет.

#### 1.4.2. Сооружения очистки и подготовки воды

В централизованной системе ХВС с. Мальта очистка (обеззараживание) взятой из реки Белая исходной воды и доведения ее до питьевого качества осуществляется гипохлоритом кальция ручным способом. Показатели качества воды соответствуют нормативам воды для хозяйственно-питьевых нужд. Это подтверждается имеющимися замерами фактических показателей качества (см. прил. 5.1).

По предоставленной информации рассматриваемый водозабор не имеет ни проекта и самой нормативной санитарно-защитной зоны.

На расчетный период Схемы планируется ежегодно поддержание указанных показателей качества используемой воды на уровне, не превышающем соответствующих нормативных значений, указанных в представленных ниже таблицах.

На момент выполнения данной работы (июнь 2023г.) перечень показателей качества воды, подаваемой потребителям в рассматриваемой системе водоснабжения и нормативные значения этих показателей, установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «:

- микробиологические и паразитологические показатели:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |
| Колифаги | Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие |
| Цисты лямблий | Число цист в 50 л | Отсутствие |

- Обобщенные показатели и содержание вредных химических веществ:

| Показатели | Единицы измер. | Нормативы (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | ед рН | в пределах 6-9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |
| Алюминий (Al3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ва2+) | -“- | 0,1 | -"- | 2 |
| Бериллий (Ве2+) | -“- | 0,0002 | -"- | 1 |
| Бор (В, суммарно) | -“- | 0,5 | - - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | -“- | 0,3 (1,0) | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd, суммарно) | -“- | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Мn, суммарно) | -“- | 0,1 (0,5) | орг. | 3 |
| Медь (Сu, суммарно) | -“- | 1,0 | -"- | 3 |
| Молибден (Мо, суммарно) | -“- | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | -“- | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NО3-) | -“- | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | -“- | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Рb, суммарно) | -“- | 0,03 | -"- | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | -“- | 0,01 | -"- | 2 |
| Стронций (Sr2+) | -“- | 7,0 | -"- | 2 |
| Сульфаты (SO) | -“- | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F-) | -“- |  |  |  |
| Для климатических районов |
| - I и II | -“- | 1,5 | с.-т. | 2 |
| - III | -“- | 1,2 | -"- | 2 |
| Хлориды (Сl-) | -“- | 350 | орг. | 4 |
| Хром (Cr6+) | -“- | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN-) | -“- | 0,035 | -"- | 2 |
| Цинк (Zn2+) | -“- | 5,0 | орг. | 3 |
| Органические вещества |
| -ГХЦГ(линдан) | -“- | 0,002 | с.-т. | 1 |
| ДДТ (сумма изомеров) | -“- | 0,002 | 11 | 2 |
| 2,4-Д | -“- | 0,03 | 11 | 2 |

- вредные химические вещества, поступающие и образующиеся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор |  |  |  |  |
| остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3-0,5 | орг. | 3 |
| остаточный связанный | -"- | в пределах 0,8-1,2 | -"- | 3 |
| Хлороформ (при хлорировании воды) | -"- | 0,2 | с.-т. | 2 |
| Озон остаточный | -"- | 0,3 | орг. |  |
| Формальдегид (при озонировании воды) | -"- | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Полиакриламид | -"- | 2,0 | -"- | 2 |
| Активированная кремнекислота (по Si) | -"- | 10 | -"- | 2 |
| Полифосфаты (по РО | -"- | 3,5 | орг. | 3 |
| Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов | -"- | см. показатели «Алюминий», «Железо» табл. 2 |  |  |

- органолептические свойства воды:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | -"- | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) 1,5 (2) |

- показатели радиационной безопасности питьевой воды:

| Показатели | Единицы измерения | Показатели радиационной безопасности |
| --- | --- | --- |
| Суммарные показатели |
| Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0,2 |
| Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1,0 |
| Радионуклиды |
| Радон ((222) Rn) | Бк/кг | 60 |
| Сигма радионуклидов | единицы | ≤ 1,0 |

Вода потребителям подаётся в водопроводную сеть непосредственно из накопительных емкостей водозабора «ПНС».

Информация по наличию проекта санитарно-защитной зоны рассматриваемого водозабора «ПНС» не предоставлена.

#### 1.4.3. Насосные централизованные станции

В с. Мальта в рассматриваемой централизованной системе ХВС имеется две насосные станции: I-го подъёма – глубинный насос в месте забора воды изх реки, II-го подъёма – центробежные насосы в здании рядом с накопительной емкостью чистой воды. Месторасположение насосных станций показано выше на рис. 1.1, и рис. 1.2.

Перечень и характеристики насосов, установленных в насосных станциях     рассматриваемой системы централизованного ХВС, представлены ниже в Табл.1.1.

Результаты выполненных расчётов (представлены ниже) показывают, что производительности насосов в насосных станциях, достаточны для обеспечения водой всех подключенных в настоящее время потребителей.

Табл. 1.1

| Перечень и характеристики насосов в системах ХВС |
| --- |
| Ст. № | Марка | Назначение | Год уст. | Расх, м3/ч | Нап, м.в.ст. | Мощн. двиг., кВт | Число обор., об/мин |
| система ХВС "ПНС-I" |  |  |  |  |  |  |
| ПНС-I |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 8-40-60 | сетевые ХВ | 2018 | 40.0 | 60 | 11 | 3000 |
| система ХВС "ПНС-II" |  |  |  |  |  |  |
| ПНС-II |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К 80-50-200 | сетевые ХВ | 2011 | 50.0 | 50 | 15 | 3000 |
| 2 | КМ 100-65-200 | сетевые ХВ | 1984 | 100.0 | 50 | 30 | 3000 |

#### 1.4.4. Водопроводные сети

Перечень и характеристики участков сетей рассматриваемой централизованной системы ХВС даны в прил. 3.1. Общие характеристики сетей системы ХВС представлены в Табл. 1.2.

Суммарная протяжённость участков ХВС в рассматриваемой системе ХВС в границах с. Мальта составляет 14511 м, в т.ч. 55% это участки муниципальных сетей, 45% – участки сетей (в зимнем и летнем исполнении), выполненные жителями сомостоятельно (хозспособом). Подробные данные по принадлежности каждого участка не предоставлены, поэтому ниже сети ХВС будут рассматриваться в целом, без разделения по группам принадлежности.

В границах общей рассматриваемой централизованной системы холодного водоснабжения максимальный перепад геодезических высот составляет 30 м (сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский"). В рассматриваемой сети системы ХВС в границах с. Мальта нет постоянных замкнутых контуров резервирования.

Табл. 1.2

| Общие характеристики сетей ХВС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система ХВС | Протяженность участков, м | Макс. перепад, м | Макс. радиус, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |  |
| Всего | 2768 | 3642 | 8102 | 0 | 14511 |  |  |
| система ХВС "ПНС-II" | 2768 | 3642 | 8102 | 0 | 14511 |  |  |
| сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский" | 2768 | 3642 | 8102 | 0 | 14511 | 30 | 2998 |

Протяжённости групп участков ХВС по материалам труб и типам прокладки приведены в Табл. 1.3.

Табл. 1.3

| Протяженность групп участков ХВС по материалу труб |
| --- |
| Материал труб | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 2768 | 3642 | 8102 | 0 | 14511 |
| система ХВС "ПНС-II" | 2768 | 3642 | 8102 | 0 | 14511 |
| сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский" | 2768 | 3642 | 8102 | 0 | 14511 |
| пластик | 2768 | 1725 | 7409 | 0 | 11902 |
| сталь | 0 | 1917 | 693 | 0 | 2610 |

Указанные в этой и последующих таблицах участки надземной прокладки это водопроводы, работающие только в летний период («летники»).

Протяжённости групп участков по годам и типам их прокладки представлены в Табл. 1.4. Данные по годам прокладок принимались на основании устной информации специалистов эксплуатирующей организации. Суммарная протяжённость ветхих участков сетей в рассматриваемой системе ХВС в границах с. Мальта составляет 767 м (5.3 % от общей протяженности).

Табл. 1.4

| Протяженность групп участков ХВС по годам прокладки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 2768 | 3642 | 8102 | 0 | 14511 |  |
| система ХВС "ПНС-II" | 2768 | 3642 | 8102 | 0 | 14511 |  |
| сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский" | 2768 | 3642 | 8102 | 0 | 14511 |  |
| 1980 | 0 | 453 | 44 | 0 | 497 | 42 |
| 1983 | 0 | 264 | 0 | 0 | 264 | 39 |
| 1986 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 |
| 2000 | 2768 | 1636 | 5306 | 0 | 9709 | 22 |
| 2010 | 0 | 0 | 796 | 0 | 796 | 12 |
| 2011 | 0 | 0 | 658 | 0 | 658 | 11 |
| 2012 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 10 |
| 2013 | 0 | 796 | 36 | 0 | 832 | 9 |
| 2015 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 7 |
| 2021 | 0 | 84 | 275 | 0 | 358 | 1 |
| 2022 | 0 | 42 | 987 | 0 | 1030 | 0 |

Протяжённости групп участков по диаметрам трубопроводов и типам прокладки участков представлены в Табл. 1.5. (учтены все участки ХВС, вкл. частные и участки собственных нужд).

Процентное соотношение протяженностей участков ХВС по их типам прокладки составляет: непр ­ 25%; беск ­ 56%; надз ­ 19%.

Глубина подземной прокладки трубопроводов составляет 2.6-3 м. Грунты представлены суглинками, песком и скальником (по основным водоводам).

Табл. 1.5

| Протяженность групп участков ХВС по диаметрам труб |
| --- |
| Диаметр труб | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 2768 | 3642 | 8102 | 0 | 14511 |
| система ХВС "ПНС-II" | 2768 | 3642 | 8102 | 0 | 14511 |
| сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский" | 2768 | 3642 | 8102 | 0 | 14511 |
| 25 | 1539 | 1730 | 1023 | 0 | 4292 |
| 32 | 53 | 348 | 640 | 0 | 1041 |
| 40 | 1177 | 259 | 444 | 0 | 1879 |
| 50 | 0 | 975 | 2540 | 0 | 3515 |
| 63 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
| 80 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285 |
| 90 | 0 | 0 | 1172 | 0 | 1172 |
| 100 | 0 | 46 | 474 | 0 | 519 |
| 110 | 0 | 0 | 981 | 0 | 981 |
| 150 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 |

Проведённые гидравлические расчёты водопроводных сетей (по основным магистральным водопроводам) рассматриваемой системы ХВС показали:

- в системе ХВС основные магистральные водоводы (Ду>50мм) имеют достаточные пропускные способности;

- в сетях ХВС имеются достаточно длинные тупиковые участки трубопроводов с диаметрами Ду32 – Ду50. В режиме максимального часового потребления воды, часть таких участков будут иметь недостаточную пропускную    способность. Одним из оперативных мероприятий для решения этой проблемы может быть организация перемычек и закольцовка тупиковых участков;

- отсутствие резервных (разгрузочных) контуров в сети ХВС является одной из причин недостаточного располагаемого напора в сети у части концевых потребителей. Особенно это проявляется в летний период при работе сетей только от ВНБ;

- действующие напоры у потребителей не превышают допустимых значений и достаточны для обеспечения расчетных расходов воды;

- потребителей (узлов) с превышением (более 60 м) нормативного напора в рассматриваемой системе нет;

- имеющихся мощностей насосов достаточно для обеспечения расчетных расходов воды у всех потребителей при их постоянной работе.

Электронная модель сетей ХВС рассматриваемой системы выполнена в ПО PipeNet. Распечатанные бумажные схемы сетей представлены на общей схеме водоснабжения (существующее состояние) в прил. 2.1.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей централизованной системы ХВС с. Мальта осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ №168 от 30 декабря 1999 г.

#### 1.4.5. Технические и технологические проблемы

Проблемы, характерные для централизованной системы холодного водоснабжения:

- Необходимость дополнительного уточнения (поддержания) исполнительных схем участков трубопроводов (уточнение трассировок, глубины и годов прокладок, материала и диаметров труб, наличия запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и др.).

- Отсутствие на водозаборе: нормативной санитарно-защитной зоны, современных установок фильтрации и очистки забираемой из реки воды.

- забор воды из реки Белая производится глубинным насосом. В летнее время уровня воды в реке достаточно для нормальной работы глубинного насоса (установлен вертикально). Осенью и зимой при снижении уровня воды в реке, глубинный насос иногда приходится располагать горизонтально. А это приводит к тому, что в насос начинает попадать значительное количество мелких камней и песка. По информации эксплуатирующей организации, за счет абразивного износа крыльчатки насоса, его приходится заменять почти каждый год.

- по водозабору отсутствует проектная документация (по технологической части, по части санитарно-защитной зоны водозабора и т.д.). Необходимо восстановление (или лучше новая разработка) проектной документации на технологическую часть и санитарно-защитную зону;

- необходим капитальный ремонт здания водозабора (замена кровли, оконных проемов и т.д.);

- необходима модернизация системы очистки исходной воды - использование современных систем фильтрации, установок ультрафиолетовой обработки совместно (или вместо) хлорирования;

- в рассматриваемой системе не используются приборы учета расхода воды и автоматического контроля и регулирования режимов работы. Необходима установка электроконтактных манометров (ЭКМ) на емкости водонапорной башни для автоматического контроля нижнего и верхнего уровня воды в ВНБ.

- Не задействована в существующей схеме водоснабжения имеющаяся насосная станция «Исток» (имеется на складе в новом исполнении).

- Износ и необходимость замены ветхих участков.

- Износ и необходимость замены запорно-регулирующей арматуры.

- В системе имеются участки труб с заниженной пропускной способностью.

- отсутствуют резервные (разгрузочные) контуры в сети ХВС, что является одной из причин недостаточного располагаемого напора в сети у части концевых потребителей. Особенно это проявляется в летний период при работе сетей только от ВНБ.

- летние трубопроводы ХВС («летники») подключены к основной системе ХВС. Т.е. очищенная (хлорированная) вода используется как для питья, наполнения бассейнов, так и для полива.

Не смотря на такое большое количество проблем, на момент обследования рассматриваемой централизованной системы ХВС, информации о наличии предписаний (об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды) от органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, не было.

В результате проведенного обследования в целом можно сказать, что:

- объём разрешённого водопользования и производительность существующих ПНС покрывают нормативные расходы воды;

- существующий водозабор целесообразно будет использовать и далее в качестве основного источника холодного водоснабжения с. Мальта.

#### 1.4.6. Системы горячего водоснабжения

Согласно утвержденной Схемы теплоснабжения 2023 г. [25], централизованное горячее водоснабжение (далее также – ГВС) в с. Мальта обеспечивается от систем централизованного теплоснабжения поселения.

Общая принципиальная схема централизованного ГВС с. Мальта представлена выше на рис. 1.1. Сети системы ГВС выделены красным цветом.

В границах территории поселения рассматриваются три системы централизованного ГВС: система ТС "Берег"; система ТС "База"; система ТС "Школа".

Подробные характеристики подключенных потребителей тепла представлены в проекте Схемы теплоснабжения 2023 г. [25].

Максимальные радиусы централизованного ГВС в рассматриваемых системах составляют:

<> сеть ТС "Берег" - 612 м;

<> сеть ТС "База" - 362 м;

<> сеть ТС "Школа" - 102 м.

Зоны действия рассматриваемых объектов централизованного ГВС:

<> северо-западная часть с. Мальта: "Берег";

<> центральная часть с. Мальта: "База", "Школа".

Собственником рассматриваемых источников ГВС является Администрация Белореченского МО.

Организацией, обслуживающей рассматриваемые источники ГВС является МУП "Мальтинское ЖКХ".

Горячее водоснабжение жилых домов и нежилых зданий, не присоединённых к сетям централизованных систем теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных теплоисточников (печей и электроустановок).

Подробное описание функционирования централизованных систем ГВС с. Мальта представлено в Схеме теплоснабжения 2023 г. [25].

Территории поселения, не охваченные централизованным ГВС

Суммарно территории с централизованным теплоснабжением (см. выше рис.1.1) составляют около 20 % застройки с. Мальта. Остальные территории (80%) посёлка не охвачены централизованным теплоснабжением (ГВС). Это территории застройки индивидуальными жилыми домами. Теплоснабжение и горячее водоснабжение на этих территориях осуществляется децентрализованным способом (от печей и электроустановок).

Технологические зоны централизованного ГВС

В существующем состоянии в централизованных системах ГВС с. Мальта реализована «открытая» схема ГВС. Ее технологические зоны находятся в пределах территорий 3-х котельных. В перспективе – к 2025 г. – вероятен переход систем на «закрытый» режим отпуска тепла. При этом для нужд ГВС будет использоваться холодная вода из централизованной системы ХВС, которая будет подогреваться через теплообменники в индивидуальных или центральных тепловых пунктах.

Источники ГВС

Характеристики оборудования и другая информация по теплоисточникам (источникам ГВС) с. Мальта подробно представлены в Схеме теплоснабжения 2023 г. [25].

Сети теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Суммарная протяжённость участков ГВС в границах с. Мальта составляет 2767 м, в т.ч.:

<> система ТС "Берег" - 1518 м;

<> система ТС "База" - 1036 м;

<> система ТС "Школа" - 213 м.

В границах рассматриваемой централизованной системы горячего водоснабжения максимальный перепад геодезических высот составляет 14 м (система ТС "Берег").

Табл. 1.6

| Общие характеристики сетей ГВС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система ГВС | Протяженность участков, м | Макс. перепад, м | Макс. радиус, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |  |
| Всего | 0 | 2767 | 0 | 0 | 2767 |  |  |
| система ТС "Берег" | 0 | 1518 | 0 | 0 | 1518 |  |  |
| сеть ТС "Берег" | 0 | 1518 | 0 | 0 | 1518 | 14 | 612 |
| система ТС "База" | 0 | 1036 | 0 | 0 | 1036 |  |  |
| сеть ТС "База" | 0 | 1036 | 0 | 0 | 1036 | 5 | 362 |
| система ТС "Школа" | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 |  |  |
| сеть ТС "Школа" | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | 1 | 102 |

Процентное соотношение протяженностей участков ГВС по их типам прокладки составляет:

<> система ТС "Берег": непр ­ 100%;

<> система ТС "База": непр ­ 100%;

<> система ТС "Школа": непр ­ 100%.

Протяженность участков тепловых сетей принималась на основе составленной в масштабе карты-схемы. В Табл. 1.6 учтены все участки тепловых сетей (вкл. бесхозные и участки собственных нужд), нанесённых на карту-схему.

Изоляция – минеральная вата и ППУ скорлупы.

Тип компенсирующих устройств - П-образные компенсаторы и углы поворотов.

Протяжённости групп участков ГВС по годам и типам их прокладки представлены в Табл. 1.7.  Информация по годам прокладки участков не указана, поэтому принималась экспертно. Суммарная протяжённость ветхих участков сетей ГВС в границах с. Мальта составляет 598 м (21.6 % от общей протяженности), в т.ч.:

<> система ТС "Берег" - 213 м (14%);

<> система ТС "База" - 386 м (37.2%);

<> система ТС "Школа" - 0 м (0%).

Табл. 1.7

| Протяженность групп участков ГВС по годам прокладки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 0 | 2767 | 0 | 0 | 2767 |  |
| система ТС "Берег" | 0 | 1518 | 0 | 0 | 1518 |  |
| сеть ТС "Берег" | 0 | 1518 | 0 | 0 | 1518 |  |
| 1983 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | 39 |
| 2011 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 11 |
| 2012 | 0 | 467 | 0 | 0 | 467 | 10 |
| 2013 | 0 | 435 | 0 | 0 | 435 | 9 |
| 2015 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 7 |
| 2021 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 1 |
| система ТС "База" | 0 | 1036 | 0 | 0 | 1036 |  |
| сеть ТС "База" | 0 | 1036 | 0 | 0 | 1036 |  |
| 1980 | 0 | 386 | 0 | 0 | 386 | 42 |
| 2013 | 0 | 651 | 0 | 0 | 651 | 9 |
| система ТС "Школа" | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 |  |
| сеть ТС "Школа" | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 |  |
| 2010 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 12 |
| 2011 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 11 |
| 2021 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1 |

Протяжённость участков сетей ГВС для различных групп диаметров и типов прокладок представлена ниже в Табл. 1.8.

Табл. 1.8

| Протяженность групп участков ГВС по диаметрам труб |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диаметр труб | Протяженность участков, м | Кол-во | Перепад |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего | камер | высот, м |
| Всего | 0 | 2767 | 0 | 0 | 2767 | 51 |  |
| система ТС "Берег" | 0 | 1518 | 0 | 0 | 1518 | 25 |  |
| сеть ТС "Берег" | 0 | 1518 | 0 | 0 | 1518 | 25 | 36 |
| 25 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 6 |
| 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 |
| 40 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 3 |
| 57 | 0 | 522 | 0 | 0 | 522 | 12 | 7 |
| 76 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 1 | 7 |
| 89 | 0 | 633 | 0 | 0 | 633 | 11 | 11 |
| система ТС "База" | 0 | 1036 | 0 | 0 | 1036 | 24 |  |
| сеть ТС "База" | 0 | 1036 | 0 | 0 | 1036 | 24 | 12 |
| 25 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 2 |
| 32 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 2 |
| 57 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 3 | 0 |
| 89 | 0 | 445 | 0 | 0 | 445 | 12 | 5 |
| 100 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 8 | 3 |
| 133 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| система ТС "Школа" | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | 2 |  |
| сеть ТС "Школа" | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | 2 | 2 |
| 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 |
| 40 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 | 1 |

Присоединение потребителей к сетям ГВС осуществляется по зависимой прямой схеме.

Согласно материалов Схемы теплоснабжения 2023 г. [25], запорная арматура имеется на вводе у каждого потребителя, на основных разветвлениях и определяется диаметрами подводящих и отводящих трубопроводов. По предоставленной информации, в рассматриваемой тепловой сети на вводах у потребителей ограничивающих диафрагм нет.

Технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения (ГВС)

На основании материалов Схемы теплоснабжения 2023 г. [25], проведённого обследования и анализа существующего состояния централизованной системы теплоснабжения с. Мальта в данных системах имеются следующие проблемы:

- Фактические графики отпуска тепла от котельных не соответствуют (ниже) температурному графику внутренних систем отопления зданий (95/70°С) и обосновываются завышенным расходом сетевой воды. Рекомендуется выполнить обоснование и определить наиболее эффективный график отпуска тепла для существующих условий (состав оборудования, структура сетей и потребителей и т.д.).

- При существующем гидравлическом режиме работы теплосетей в рассматриваемых системах теплоснабжения (завышенные расходы и напоры теплоносителя) будет отмечаться сверхнормативный расход электроэнергии на привод сетевых насосов.

- Возможное сверхнормативное гидравлическое сопротивление тепловых схем котельных.

- Заниженные КПД котлов (необходимо проведение их режимной наладки);

- В котельных отсутствуют системы химводоподготовки подпиточной воды для теплосетей;

- Сверхнормативные затраты электроэнергии на выработку тепловой энергии, обусловленные: наличием сверхнормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях и сверхнормативным расходом электроэнергии на собственные нужды, завышенными (относительно нормы) характеристиками установленных сетевых насосов; недостаточной эффективностью тепловой схемы отпуска тепловой энергии.

- Часть изоляции существующих участков тепловых сетей изношена, что является причиной сверхнормативных тепловых потерь в сетях.

- Требуется ремонт колодцев (камер) теплоснабжения;

- Отсутствие устройств, обеспечивающих проведение наладки гидравлического режима циркуляции теплоносителя по тепловым сетям (шайбы, регулирующие клапаны и др.).

- Отсутствие систем автоматизированного учета и регулирования в котельных и тепловых сетях,

- Отсутствие систем диспетчеризации и оперативного мониторинга за качественной работой тепловых сетей и их объектов.

### 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлотных грунтов

В пределах территории с. Мальта вечномерзлотных грунтов нет, поэтому описание технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлотных грунтов не требуется.

### 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем водоснабжения

Собственником рассматриваемого источника ХВС является Администрация Белореченского МО.

Организацией, обслуживающей рассматриваемую систему ХВС является МУП "Мальтинское ЖКХ".

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

### 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления развития централизованной системы водоснабжения с. Мальта:

- обеспечение бесперебойной подачи безопасной питьевой воды потребителям, с учетом развития территорий поселения;

- обеспечение доступности услуг водоснабжения для абонентов за счет развития централизованной системы водоснабжения.

Основные принципы развития централизованной системы водоснабжения с. Мальта:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения   потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоснабжения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития централизованной системы водоснабжения с. Мальта:

- разработка и выбор наиболее эффективного варианта реконструкции и модернизации источников (объектов) и водопроводных сетей централизованной системы водоснабжения, с целью повышения надежности работы и снижения количества отказов системы водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности системы водоснабжения;

- обеспечение доступа к услугам водоснабжения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоснабжения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоснабжения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоснабжения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Базовые значения целевых показателей на 2022г. приведены в табл 2.1.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения с. Мальта представлены ниже в разделе 7.

Табл. 2.1.

Базовые значения целевых показателей централизованной системы водоснабжения с. Мальта

| Группа | Целевые показатели | Базовый 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 30 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 0.8 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0.5 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 5.3 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 10 |
|  | 2. Потери воды в тыс. куб. метрах на километр трубопроводов | 0.17 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3 | 1.2 |

### 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

с. Мальта расположено на правом (основная часть поселения) и левом берегу реки Белая. В настоящее время централизованное ХВС осуществляется только на правобережной части с. Мальта. На левобережной части с. Мальта потребители ХВС пользуются индивидуальными источниками воды и привозной водой.

Система холодного водоснабжения правобережной части с. Мальта

Для оценки перспективного развития централизованной системы водоснабжения с. Мальта, в данной работе использовались материалы градостроительной документации поселения [21] и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения.

Согласно полученной информации, с момента разработки утвержденной Схемы (2020 г.) до настоящего времени (2023 г.) к централизованной системе ХВС были дополнительно подключены дополнительные здания. При проведении актуализации в настоящей работе эти объекты учтены.

Анализ существующего состояния централизованной системы ХВС правобережной части с. Мальта, а также информация по перспективе подключения новых потребителей показывает на целесообразность рассмотрения одного перспективного варианта развития централизованной системы ХВС правобережной части с. Мальта – «Водоснабжение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности существующих объектов ХВС и повышению надёжности и эффективности их функционирования».

Реализация указанного Варианта для рассматриваемой системы ХВС предполагает выполнение всех мероприятий по указанным выше направлениям развития.

Результаты выполненных расчётов показали, что на расчётный срок Схемы существующий источник централизованной системы холодного водоснабжения – водозабор, целесообразно будет использовать и далее в качестве основного источника централизованного холодного водоснабжения для правобережной части поселения.

Система холодного водоснабжения левобережной части с. Мальта

В настоящее время на левобережной части с. Мальта потребители ХВС пользуются индивидуальными источниками воды и привозной водой. По информации, предоставленной Администрацией Белореченского МО в перспективе планируется в этой части с. Мальта организовать централизованное ХВС от системы централизованного ХВС филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС. Технические условия на подключение представлены в прил. 5.2.  Принципиальная схема перспективного централизованного ХВС левобережной части с. Мальта представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Принципиальная схема перспективной централизованной системы ХВС левобережной части с. Мальта

В настоящее время от точки подключения (ВК-5 на въезде п. Новомальтинск) до левобережной части с. Мальта имеется неиспользуемый трубопровод холодной воды, принадлежащий Администрации Белореченского МО. Этот трубопровод планируется задействовать (с оценкой его технического состояния и проведением необходимого капитального ремонта).

Потребителями ХВС левобережной части с. Мальта являются: объекты социальной сферы (ДК «Колос», МБДОУ «Детский сад №6 «Мамонтенок», ФАП) и 8 водоразборных колонок.

По техническим условиям общий расчетный расход воды для левобережной части с. Мальта составляет 37.11 м3/ч (потребители - 26.64 м3/сут; нужды пожаротушения – 10 л/с).

При замене ветхих или прокладке новых участков сетей ХВС рекомендуется использовать новые полимерные трубы, имеющие по сравнению со стальными, значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные трубы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации стальных труб. Гидравлические характеристики (в первую очередь, коэффициент шероховатости) труб из полимерных материалов намного дольше остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжёлой техники, они удобны и менее затратны в монтаже.

Графическая схема централизованного холодного водоснабжения в существующем состоянии и на перспективу представлена, соответственно, в прил.2.1, и прил. 2.2.

Системы горячего водоснабжения

Согласно схемы теплоснабжения 2023 г. [25], в системах централизованного теплоснабжения масштабных мероприятий не предполагается, системы будут работать на базе существующих котельных.

Существующие и перспективные схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлены в Проекте Схемы теплоснабжения 2023г. [25].

Перечень и характеристики перспективных потребителей тепла представлены в прил. 5.3 и прил. 5.4. Данные объекты будут расположены в границах существующей жилой и общественно-деловой застройки посёлка в зоне действия централизованной системы ХВС. Места размещения перспективных объектов представлены на перспективной схеме теплоснабжения (см. прил. 2.2).

Для вышеуказанных перспективных объектов нагрузки ХВС и ГВС приняты по предоставленным данным (Администрация Белореченского МО, МУП "Мальтинское ЖКХ"). При выдаче технических условий на подключение, значения нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить.

По общей структуре объектов перспективные схемы холодного и горячего водоснабжения изменятся относительно существующего состояния: в существующих зонах ХВС и ГВС появятся новые объекты водоснабжения (участки водопроводных сетей), а также новые объекты-водопотребители.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### 3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления

#### 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Системы холодного водоснабжения

Перечень и характеристики существующих потребителей воды в централизованной системе холодного водоснабжения представлены в прил. 4.1, и прил. 4.2.

Существующие расчётные балансы подачи холодной воды в централизованной системе ХВС с. Мальта представлены в Табл. 3.1.

Табл. 3.1

| Баланс подачи воды по системам ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 2.9 | 7.6 | 67.6 | 81.1 | 15.8 | 3.6 | 20.9 | 83.8 | 114.0 | 11.4 | 27.1 |
| система ХВС "ПНС-II" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 2.53 | 7.28 | 59.3 | 72.8 | 13.83 | 3.24 | 20.52 | 75.5 | 105.8 | 10.26 | 24.08 |
| - Потери | 0.34 | 0.34 | 8.3 | 8.3 | 1.93 | 0.34 | 0.34 | 8.3 | 8.3 | 1.09 | 3.02 |
| - Общий расход | 2.87 | 7.62 | 67.6 | 81.1 | 15.75 | 3.58 | 20.87 | 83.8 | 114.0 | 11.35 | 27.10 |

Системы горячего водоснабжения

Перечень и характеристики существующих потребителей воды в централизованной системе горячего водоснабжения представлены в прил. 4.1, и прил. 4.2.

Существующие расчётные балансы подачи горячей воды в централизованной системе ГВС с. Мальта представлены в Табл. 3.2.

Табл. 3.2

| Баланс подачи воды по системам ГВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ГВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 1.0 | 2.8 | 23.0 | 28.4 | 5.1 |  |  |  |  |  | 5.1 |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 0.24 | 0.69 | 5.0 | 6.9 | 1.16 |  |  |  |  |  | 1.16 |
| - Потери | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |
| - Общий расход | 0.26 | 0.71 | 5.6 | 7.5 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 0.28 | 0.82 | 6.8 | 8.2 | 1.58 |  |  |  |  |  | 1.58 |
| - Потери | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| - Общий расход | 0.31 | 0.84 | 7.3 | 8.7 | 1.71 |  |  |  |  |  | 1.71 |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 0.42 | 1.22 | 10.1 | 12.2 | 2.35 |  |  |  |  |  | 2.35 |
| - Потери | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |
| - Общий расход | 0.42 | 1.22 | 10.2 | 12.2 | 2.37 |  |  |  |  |  | 2.37 |

Вышеуказанные объёмы потребления холодной и горячей воды принимались исходя из следующих данных:

- для населения – согласно нормативов водопотребления [20] (см. ниже раздел 3.1.4. Схемы) и договорных нагрузок;

- для предприятий и других потребителей – на основе нормативов [12] и договорных нагрузок с учётом данных о фактическом потреблении, предоставленных организациями тепло- и водоснабжения.

Объёмы потерь воды в рассматриваемых централизованных системах ХВС и ГВС составляют около 12 % от объёмов потребления.

Неучтённые и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить на:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; промывка после устранения аварий, плановых замен, профилактических ремонтных работ; промывка канализационных сетей; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учётные расходы (не зарегистрированные средствами измерения).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводных сетей. Их объёмы зависят от состояния водопроводных сетей, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

#### 3.1.2. Территориальный баланс подачи воды

Системы холодного водоснабжения

В зонах действия централизованной системы холодного водоснабжения с. Мальта отсутствуют выделенные элементы территориального деления.  В Табл. 3.3 представлен баланс подачи холодной воды по рассматриваемым сетям ХВС.

Табл. 3.3

| Баланс подачи воды по сетям ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 2.9 | 7.6 | 67.6 | 81.1 | 15.8 | 3.6 | 20.9 | 83.8 | 114.0 | 11.4 | 27.1 |
| система ХВС "ПНС-II" | 2.87 | 7.62 | 67.6 | 81.1 | 15.75 | 3.58 | 20.87 | 83.8 | 114.0 | 11.35 | 27.10 |
| сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 2.53 | 7.28 | 59.3 | 72.8 | 13.83 | 3.24 | 20.52 | 75.5 | 105.8 | 10.26 | 24.08 |
| - Потери | 0.345 | 0.345 | 8.27 | 8.27 | 1.93 | 0.345 | 0.345 | 8.27 | 8.27 | 1.09 | 3.02 |
| - Общий расход | 2.87 | 7.62 | 67.6 | 81.1 | 15.75 | 3.58 | 20.87 | 83.8 | 114.0 | 11.35 | 27.10 |

Системы горячего водоснабжения

В зонах действия централизованных систем горячего водоснабжения с. Мальта отсутствуют выделенные элементы территориального деления.

Баланс подачи горячей воды по рассматриваемым сетям ГВС идентичен балансам, представленным выше в Табл. 3.2.

#### 3.1.3. Структурный баланс воды по группам потребителей

Системы холодного водоснабжения

Структура потребления холодной воды по группам потребителей представлена в Табл.3.4.

Табл. 3.4

| Баланс подачи холодной воды по группам потребителей систем ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 2.9 | 7.6 | 67.6 | 81.1 | 15.8 | 3.6 | 20.9 | 83.8 | 114.0 | 11.4 | 27.1 |
| система ХВС "ПНС-II" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 1.40 | 4.03 | 33.6 | 40.3 | 7.82 | 3.02 | 19.90 | 72.5 | 99.5 | 9.57 | 17.39 |
| - нежилые | 0.22 | 0.63 | 3.9 | 6.3 | 0.91 | 0.22 | 0.63 | 3.0 | 6.3 | 0.69 | 1.59 |
| - водоколонки | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| - теплоисточники | 0.91 | 2.63 | 21.9 | 26.3 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 5.10 |
| - Всего потребл. | 2.53 | 7.28 | 59.3 | 72.8 | 13.83 | 3.24 | 20.52 | 75.5 | 105.8 | 10.26 | 24.08 |
| - Потери | 0.34 | 0.34 | 8.3 | 8.3 | 1.93 | 0.34 | 0.34 | 8.3 | 8.3 | 1.09 | 3.02 |
| - Общий расход | 2.87 | 7.62 | 67.6 | 81.1 | 15.75 | 3.58 | 20.87 | 83.8 | 114.0 | 11.35 | 27.10 |

В рассматриваемой системе ХВС с. Мальта водопотребление группы «Население» составляет - 17.4 тыс.м3/год (72.2 % общего потребления воды в системе).

В летний период в централизованной системе ХВС функционируют сезонные потребители – летние водопроводы. В связи с этим общий суточный объём потребления воды в централизованной системе ХВС увеличивается. Оценка расхода на полив представлена в табл. 3.4а.

Табл.3.4а

| Баланс подачи холодной воды на полив по системе ХВС |
| --- |
|  | Лето |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  |
| Всего | 0.9 | 9.9 | 22.7 | 39.8 | 3.0 |
| система ХВС "ПНС-II" | 0.95 | 9.95 | 22.7 | 39.8 | 3.00 |
| сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский" | 0.95 | 9.95 | 22.7 | 39.8 | 3.00 |

Системы горячего водоснабжения

Структура потребления горячей воды по группам потребителей представлена в Табл.3.5.

В рассматриваемой системе ГВС с. Мальта водопотребление (ГВС) группы «Население» составляет - 2.2 тыс.м3/год (9 % общего потребления воды в системе).

Табл. 3.5

| Баланс подачи горячей воды по группам потребителей систем ГВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ГВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 1.0 | 2.8 | 23.0 | 28.4 | 5.1 |  |  |  |  |  | 5.1 |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 0.12 | 0.33 | 2.8 | 3.3 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| - нежилые | 0.12 | 0.36 | 2.2 | 3.6 | 0.51 |  |  |  |  |  | 0.51 |
| - Всего потребл. | 0.24 | 0.69 | 5.0 | 6.9 | 1.16 |  |  |  |  |  | 1.16 |
| - Потери | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |
| - Общий расход | 0.26 | 0.71 | 5.6 | 7.5 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 0.24 | 0.68 | 5.7 | 6.8 | 1.32 |  |  |  |  |  | 1.32 |
| - нежилые | 0.05 | 0.13 | 1.1 | 1.3 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| - Всего потребл. | 0.28 | 0.82 | 6.8 | 8.2 | 1.58 |  |  |  |  |  | 1.58 |
| - Потери | 0.02 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| - Общий расход | 0.31 | 0.84 | 7.3 | 8.7 | 1.71 |  |  |  |  |  | 1.71 |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 0.04 | 0.13 | 1.1 | 1.3 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| - нежилые | 0.38 | 1.09 | 9.0 | 10.9 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| - Всего потребл. | 0.42 | 1.22 | 10.1 | 12.2 | 2.35 |  |  |  |  |  | 2.35 |
| - Потери | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |
| - Общий расход | 0.42 | 1.22 | 10.2 | 12.2 | 2.37 |  |  |  |  |  | 2.37 |

#### 3.1.4. Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды населением

В настоящее время для рассматриваемой системы водоснабжения поселения применяются нормы удельного водопотребления, утверждённые приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016 № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области».

Действующие нормативы водопотребления в многоквартирных и жилых домах рассматриваемого поселения представлены в табл. 3.6

Табл. 3.6

| Нормативы водопотребления в жилых зданиях (мкд и жд, на 1 чел) |
| --- |
| № и тип категории жилого здания (приказ № 184-мпр от 30.12.2016) | Норматив ХВС | Норматив ГВС | Кол-во зданий |
|  | м3/мес | л/сут | м3/мес | л/сут |  |
| 2. МКД и ЖД с центр. ХВС и ГВС, ВО, оборуд. унитаз., рак., мойк., ванн. дл. 1500-1550 мм с душем | 4.32 | 144.0 | 3.22 | 107.3 | 237 |
| 14) МКД и ЖД с центр. ХВС, без центр. ВО, оборуд. умывал., мойк., унитаз. | 0.76 | 25.3 | 0 | 0 | - |

Фактический объём потребления воды населением, проживающим в указанных выше жилых зданиях, фиксируется индивидуальными и общедомовыми приборами учёта. Приборы учёта установлены у большей части потребителей.

По данным водоснабжающей организации фактическое потреблении воды населением составляет около 14.5 тыс.м3/год. В последние годы заметна тенденция на уменьшение потребления холодной воды.

#### 3.1.5. Системы коммерческого учёта воды и анализ планов по установке приборов учёта

Согласно статьи 13 части 1 ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] - производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

По предоставленной информации, в большинстве жилых домов с централизованным ХВС с. Мальта установлены приборы учёта потребления воды. Индивидуальные (поквартирные) приборы учёта потребления воды установлены почти у всех потребителей. Обеспеченность приборами учета в рассматриваемой системе ХВС с. Мальта составляет 95% (от общего объема потребления холодной воды).

Общественные здания, предприятия и другие, имеют также индивидуальные (на 1 объект) приборы учёта.

Для обеспечения 100 % оснащённости приборами учёта необходимо выполнять мероприятия в соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5].

#### 3.1.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения поселения

Значения располагаемых и расчетных мощностей (расходов) доставленной и отпущенной потребителям холодной воды представлены в Табл. 3.7. Значения резерва рассчитаны по максимальному суточному водопотреблению.

Табл. 3.7

| Резервы располагаемой мощности оборудования объектов систем ХВС (Существующее состояние) |
| --- |
|  | Располаг. мощность, м3/сут | Расчётный суточный расход, м3/сут | Резерв мощности, м3/сут (%) |
| Объект системы ХВС |  | Отопит. период | Лето |  |
|  |  | сред. | макс. | сред. | макс. | От. пер. | Лето |
| "ПНС-II" |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНС-II | 900 | 67.6 | 81.1 | 83.8 | 114.0 | 818.9 (91%) | 786 (87.3%) |

В существующем состоянии в рассматриваемой системе ХВС отмечается резерв (786 м3/сут, 87 %) располагаемой мощности оборудования водозабора.

### 3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления

#### 3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды

Системы холодного водоснабжения

Согласно данных раздела 2.2 Схемы (см. выше), к централизованной системе холодного водоснабжения с. Мальта (правобережная часть) предполагается подключить дополнительных потребителей, как существующих в настоящее время, так и запланированных к строительству. Кроме этого у существующих (подключенных) зданий в перспективе вероятно увеличение холодного водопотребления за счет перехода на закрытую схему ГВС.

На левобережной части с. Мальта планируется организация новой централизованной системы ХВС.

Характеристики перспективных потребителей ХВС представлены ниже в Табл.3.8 и в прил. 4.

Табл. 3.8

| Перечень и характеристики перспективных потребителей ХВС |
| --- |
| Обозначение | Название | Адрес | Год изм | Средние расходы ХВС |
|  |  | Улица | № |  | м3/ч | м3/сут |
| Всего |  |  |  |  | 1.79 | 41.1 |
| система ХВС "ПНС-II" |  |  |  | 0.49 | 9.91 |
| сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский" |  |  |  |  | 0.49 | 9.91 |
| Жилые |  |  |  |  | 0.19 | 4.6 |
| По/9 |  | Победы | 9 | 2024 | 0.009 | 0.22 |
| 20 жд ул. Рабочая (2025г) |  | Рабочая | 20зд | 2025 | 0.183 | 4.38 |
| Нежилые |  |  |  |  | 0.30 | 5.3 |
| ДС_Новый | Новый Детсад | Школьная |  | 2024 | 0.298 | 5.31 |
| система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" |  |  | 1.30 | 31.14 |
| сеть ХВС "ЦЖКУ" |  |  |  |  | 1.30 | 31.14 |
| Жилые |  |  |  |  | 0.92 | 22.0 |
| 8 водоколонок |  | левый берег р. Белая |  | 2025 | 0.917 | 22.00 |
| Нежилые |  |  |  |  | 0.38 | 9.1 |
| Пожаротушение |  | левый берег р. Белая |  | 2025 | 0.188 | 4.50 |
| ДК "Колос" |  | левый берег р. Белая |  | 2025 | 0.042 | 1.00 |
| ФАП |  | левый берег р. Белая |  | 2025 | 0.042 | 1.00 |
| ДС "Мамонтенок" |  | левый берег р. Белая |  | 2025 | 0.110 | 2.64 |

Прогнозируемые на период 2024-2028 гг. объёмы холодного водопотребления в централизованной системе ХВС с. Мальта представлены ниже в Табл. 3.9. В качестве базового года принят 2022 г.

Анализ Табл. 3.9 показывает, что к концу расчётного срока Схемы (2028 г.) по сравнению с базовым годом (2022г.) в централизованных системах холодного водоснабжения с. Мальта объёмы водопотребления увеличатся:

<> система ХВС "ПНС-II" (прирост) - на 9.9 м3/сут (3.2 тыс.м3/год)

<> система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" (новая система) - на 31.1 м3/сут (12.9 тыс.м3/год).

Табл. 3.9

| Прогнозируемые расходы ХВС и их перспективные приросты |
| --- |
| Система ХВС | Год (период) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 | Всего |
| система ХВС "ПНС-II" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 8.16 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |  |
| прирост |  |  |  |  |  | 0.88 | 0.53 |  |  |  |  | 1.41 |
| Ср.суточные, м3/сут | 59.34 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | 64.86 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 69.25 |  |
| прирост |  |  |  |  |  | 5.53 | 4.38 |  |  |  |  | 9.91 |
| Годовые, тыс.м3/год | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 25.6 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |  |
| прирост |  |  |  |  |  | 1.53 | 1.69 |  |  |  |  | 3.23 |
| система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч |  |  |  |  |  |  | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |
| прирост |  |  |  |  |  |  | 3.74 |  |  |  |  | 3.74 |
| Ср.суточные, м3/сут |  |  |  |  |  |  | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 |  |
| прирост |  |  |  |  |  |  | 31.14 |  |  |  |  | 31.14 |
| Годовые, тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |  |
| прирост |  |  |  |  |  |  | 12.87 |  |  |  |  | 12.87 |

Системы горячего водоснабжения

Согласно данных раздела 2.2 Схемы (см. выше), к централизованным системам горячего водоснабжения с. Мальта предполагается подключить запланированные к строительству здания и часть существующих зданий. К системе централизованного горячего водоснабжения новые объекты будут подключены по «закрытой» схеме, то есть для нужд горячего водоснабжения будет использоваться холодная вода из централизованной системы ХВС (прирост показан выше), которая будет подогреваться от тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения. Такой подогрев будет осуществляться через теплообменники в индивидуальных или центральных тепловых пунктах.

По данным Проекта Схемы теплоснабжения 2023 г. [25], к 2024 г. на «закрытую» схему подключения планируется перевести все объекты, подключенные в настоящее время к сетям централизованного теплоснабжения. В результате такого перевода разбор потребителями горячей воды из тепловых сетей будет прекращён, что требуется положениями действующего законодательства [3].

Перечень существующих потребителей ГВС, переводимых в перспективе на закрытую схему ГВС представлен в Табл.3.10.

Прогнозируемые на период 2024-2028 гг. объёмы горячего водопотребления в централизованных системах ГВС с. Мальта представлены в Табл. 3.11. В качестве базового года принят 2022 г. В данных таблицах учтено, что все новые здания при строительстве будут присоединяться к централизованной системе теплоснабжения по «закрытой» схеме.

При переходе на «закрытую» схему отпуска тепла расходы воды на нужды горячего водоснабжения в этой системе снизятся до нуля. При этом в системе централизованного холодного водоснабжения расходы воды возрастут на величину нужд ГВС.

Табл. 3.10

| Перечень и характеристики перспективных потребителей ГВС |
| --- |
| Обозначение | Название | Адрес | Год изм | Средние расходы ГВС |
|  |  | Улица | № |  | м3/ч | м3/сут |
| Всего |  |  |  |  | -0.99 | -22.9 |
| система ТС "База" |  |  |  |  | -0.33 | -7.87 |
| сеть ТС "База" |  |  |  |  | -0.33 | -7.87 |
| Жилые |  |  |  |  | -0.24 | -5.7 |
| П/11 | сущ ТС | Полевая | 11 | 2024 | -0.031 | -0.75 |
| Г/2 | сущ ТС | Геологическая | 2 | 2024 | -0.004 | -0.11 |
| Г/4 | сущ ТС | Геологическая | 4 | 2024 | -0.027 | -0.64 |
| Г/3 | сущ ТС | Геологическая | 3 | 2024 | -0.009 | -0.21 |
| Г/6 | сущ ТС | Геологическая | 6 | 2024 | -0.018 | -0.43 |
| Г/5 | сущ ТС | Геологическая | 5 | 2024 | -0.009 | -0.21 |
| Г/8 | сущ ТС | Геологическая | 8 | 2024 | -0.009 | -0.21 |
| Г/7 | сущ ТС | Геологическая | 7 | 2024 | -0.031 | -0.75 |
| Г/9 | сущ ТС | Геологическая | 9 | 2024 | -0.040 | -0.96 |
| Г/11 | сущ ТС | Геологическая | 11 | 2024 | -0.009 | -0.21 |
| Г/16 | сущ ТС | Геологическая | 16 | 2024 | -0.004 | -0.11 |
| П/28 | сущ ТС | Полевая | 28 | 2024 | -0.004 | -0.11 |
| По/1 | сущ ТС | Победы | 1 | 2024 | -0.009 | -0.21 |
| По/5 | сущ ТС | Победы | 5 | 2024 | -0.022 | -0.53 |
| По/7 | сущ ТС | Победы | 7 | 2024 | -0.009 | -0.21 |
| Нежилые |  |  |  |  | -0.09 | -2.2 |
| ДК "Чайка" | МБУК "Мальтинский ЦИКДСД" | Победы | 9 | 2024 | -0.046 | -1.10 |
| ДК "Чайка" | МБУК "Мальтинский ЦИКДСД" | Победы | 9 | 2024 | -0.046 | -1.10 |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  | -0.24 | -4.97 |
| сеть ТС "Берег" |  |  |  |  | -0.24 | -4.97 |
| Жилые |  |  |  |  | -0.12 | -2.8 |
| Л/9 | сущ ТС | Ломоносова | 9 | 2024 | -0.018 | -0.43 |
| С/13 | сущ ТС | Сосновая | 13 | 2024 | -0.018 | -0.43 |
| М/15 | сущ ТС | Мира | 15 | 2024 | -0.009 | -0.21 |
| М/13 | сущ ТС | Мира | 13 | 2024 | -0.009 | -0.21 |
| М/16 | сущ ТС | Мира | 16 | 2024 | -0.004 | -0.11 |
| М/11 | сущ ТС | Мира | 11 | 2024 | -0.013 | -0.32 |
| М/9 | сущ ТС | Мира | 9 | 2024 | -0.009 | -0.21 |
| М/2 | сущ ТС | Мира | 2 | 2024 | -0.009 | -0.21 |
| М/4 | сущ ТС | Мира | 4 | 2024 | -0.004 | -0.11 |
| М/5 | сущ ТС | Мира | 5 | 2024 | -0.004 | -0.11 |
| М/6 | сущ ТС | Мира | 6 | 2024 | -0.009 | -0.21 |
| С/3 | сущ ТС | Сосновая | 3 | 2024 | -0.004 | -0.11 |
| С/6 | сущ ТС | Сосновая | 6 | 2024 | -0.004 | -0.11 |
| Нежилые |  |  |  |  | -0.12 | -2.2 |
| Д/С "Солнышко" | Д/С "Солнышко" | Мира | 7 | 2024 | -0.085 | -1.51 |
| Поликлиника | Амбулатория "Мальта" | Мира | 1б | 2024 | -0.039 | -0.69 |
| система ТС "Школа" |  |  |  | -0.42 | -10.09 |
| сеть ТС "Школа" |  |  |  |  | -0.42 | -10.09 |
| Жилые |  |  |  |  | -0.04 | -1.1 |
| Ш/25 | сущ ТС | Школьная | 25 | 2024 | -0.045 | -1.07 |
| Нежилые |  |  |  |  | -0.38 | -9.0 |
| Администрация | Администрация | Школьная | 21а | 2024 | -0.069 | -1.66 |
| Школа | Школа | Школьная | 25а | 2024 | -0.308 | -7.37 |

Табл. 3.11

| Прогнозируемые расходы ГВС и их перспективные приросты |
| --- |
| Система ГВС | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |
| прирост |  |  | -0.69 |  |  |  |  | -0.69 |
| Ср.суточные, м3/сут | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  |
| прирост |  |  | -4.97 |  |  |  |  | -4.97 |
| Годовые, тыс.м3/год | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| прирост |  |  | -1.16 |  |  |  |  | -1.16 |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 0.82 | 0.82 | -0.13 |  |  |  |  |  |
| прирост |  |  | -0.95 |  |  |  |  | -0.95 |
| Ср.суточные, м3/сут | 6.77 | 6.77 | -1.10 |  |  |  |  |  |
| прирост |  |  | -7.87 |  |  |  |  | -7.87 |
| Годовые, тыс.м3/год | 1.6 | 1.6 | -0.3 |  |  |  |  |  |
| прирост |  |  | -1.83 |  |  |  |  | -1.83 |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |
| прирост |  |  | -1.22 |  |  |  |  | -1.22 |
| Ср.суточные, м3/сут | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |
| прирост |  |  | -10.09 |  |  |  |  | -10.09 |
| Годовые, тыс.м3/год | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| прирост |  |  | -2.35 |  |  |  |  | -2.35 |

#### 3.2.2. Фактическое и ожидаемое потребление воды

Системы холодного водоснабжения

По данным водоснабжающей организации, фактическое годовое потребление холодной воды в централизованной системе ХВС с. Мальта в 2022 г. составило около 14.5 тыс.м3/год.

Оценка расчётного существующего и ожидаемого потребления воды в централизованных системах ХВС с. Мальта представлена ниже в Табл. 3.12.

Табл. 3.12

| Прогнозируемый баланс подачи холодной воды по системам ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| система ХВС "ПНС-II" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 2.53 | 7.28 | 59.34 | 72.80 | 13.83 | 3.24 | 20.52 | 75.52 | 105.77 | 10.26 | 24.08 |
| Расч. срок схемы (план) | 3.02 | 8.69 | 69.2 | 86.9 | 16.13 | 3.53 | 21.72 | 81.8 | 114.5 | 11.17 | 27.31 |
| Прирост | 0.49 | 1.41 | 9.9 | 14.1 | 2.31 | 0.29 | 1.20 | 6.3 | 8.7 | 0.92 | 3.23 |
| система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расч. срок схемы (план) | 1.30 | 3.74 | 31.1 | 37.4 | 7.26 | 1.77 | 10.74 | 42.6 | 57.4 | 5.62 | 12.87 |
| Прирост | 1.30 | 3.74 | 31.1 | 37.4 | 7.26 | 1.77 | 10.74 | 42.6 | 57.4 | 5.62 | 12.87 |

Системы горячего водоснабжения

Согласно данным Схемы теплоснабжения 2023г. [25], расход горячей воды в 2022 г. в системе централизованного ГВС посёлка составил 5 тыс.м3/год.

Оценка расчётного существующего и ожидаемого потребления воды в централизованных системах ГВС с. Мальта представлена ниже в Табл. 3.13. В перспективе открытого разбора горячей воды из сетей ГВС не будет.

Табл. 3.13

| Прогнозируемый баланс подачи горячей воды по системам ГВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ГВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 0.24 | 0.69 | 4.97 | 6.90 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
| Расч. срок схемы (план) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Прирост | -0.24 | -0.69 | -5.0 | -6.9 | -1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -1.16 |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 0.28 | 0.82 | 6.77 | 8.16 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| Расч. срок схемы (план) | -0.05 | -0.13 | -1.1 | -1.3 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -0.26 |
| Прирост | -0.33 | -0.95 | -7.9 | -9.5 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -1.83 |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 0.42 | 1.22 | 10.09 | 12.16 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 |
| Расч. срок схемы (план) | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| Прирост | -0.42 | -1.22 | -10.1 | -12.2 | -2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -2.35 |

#### 3.2.3. Территориальная структура потребления воды

В существующем состоянии на территории поселения нет элементов специального территориального деления. На перспективу их создание также не планируется. Прогнозные балансы подачи воды в группировке по системам (сетям) централизованного водоснабжения представлены в таблицах настоящего раздела Схемы.

#### 3.2.4. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей

Системы холодного водоснабжения

Прогноз холодного водопотребления основывался на данных градостроительной документации с. Мальта [21] и информации о перспективе строительства, полученной от специалистов Администрации поселения.

Оценка перспективных расходов холодной воды по отдельным категориям потребителей представлена ниже в Табл. 3.14 - Табл. 3.16.

До 2028 г. на территории посёлка ожидается рост объёмов холодного водопотребления. Данный рост будет вызван подключением к системам централизованного ХВС новых потребителей (существующих и запланированных к строительству), а также увеличением расхода ХВС у существующих потребителей, у которых планируется переход с открытой на закрытую схему ГВС (см. выше раздел 2.2. Схемы).

Из представленных таблиц следует, что в перспективе водопотребление группы «Население» составит:

<> система ХВС "ПНС-II" - 19.2 тыс.м3/год (70.2 %);

<> система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" - 8.8 тыс.м3/год (68.2 %).

Табл. 3.14

| Прогнозируемые максимальные часовые расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ХВС | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| система ХВС "ПНС-II" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 7.28 | 7.28 | 8.16 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |  |
| - Жилые | 4.03 | 4.03 | 4.05 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |
| - Нежилые | 0.63 | 0.63 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |
| Прирост, м3/ч |  |  | 0.88 | 0.53 |  |  |  | 1.41 |
| - Жилые |  |  | 0.03 | 0.53 |  |  |  | 0.55 |
| - Нежилые |  |  | 0.86 |  |  |  |  | 0.86 |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч |  |  |  | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |
| - Жилые |  |  |  | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |
| - Нежилые |  |  |  | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, м3/ч |  |  |  | 3.74 |  |  |  | 3.74 |
| - Жилые |  |  |  | 2.64 |  |  |  | 2.64 |
| - Нежилые |  |  |  | 1.10 |  |  |  | 1.10 |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 3.15

| Прогнозируемые среднесуточные расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ХВС | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| система ХВС "ПНС-II" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 59.34 | 59.34 | 64.86 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 69.25 |  |
| - Жилые | 33.55 | 33.55 | 33.77 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 38.15 |  |
| - Нежилые | 3.89 | 3.89 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |  |
| Прирост, м3/сут |  |  | 5.53 | 4.38 |  |  |  | 9.91 |
| - Жилые |  |  | 0.22 | 4.38 |  |  |  | 4.60 |
| - Нежилые |  |  | 5.31 |  |  |  |  | 5.31 |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут |  |  |  | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 31.14 |  |
| - Жилые |  |  |  | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |
| - Нежилые |  |  |  | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, м3/сут |  |  |  | 31.14 |  |  |  | 31.14 |
| - Жилые |  |  |  | 22.00 |  |  |  | 22.00 |
| - Нежилые |  |  |  | 9.14 |  |  |  | 9.14 |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 3.16

| Прогнозируемые годовые расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ХВС | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| система ХВС "ПНС-II" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 24.08 | 24.08 | 25.62 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 27.31 |  |
| - Жилые | 17.39 | 17.39 | 17.47 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16 |  |
| - Нежилые | 1.59 | 1.59 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |
| Прирост, тыс. м3/год |  |  | 1.53 | 1.69 |  |  |  | 3.23 |
| - Жилые |  |  | 0.09 | 1.69 |  |  |  | 1.78 |
| - Нежилые |  |  | 1.45 |  |  |  |  | 1.45 |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год |  |  |  | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  |
| - Жилые |  |  |  | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |
| - Нежилые |  |  |  | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, тыс. м3/год |  |  |  | 12.87 |  |  |  | 12.87 |
| - Жилые |  |  |  | 8.78 |  |  |  | 8.78 |
| - Нежилые |  |  |  | 4.09 |  |  |  | 4.09 |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Системы горячего водоснабжения

Прогноз горячего водопотребления основывался на данных градостроительной документации с. Мальта [21] и информации о перспективе строительства, полученной от специалистов Администрации поселения.

Оценка перспективных расходов горячей воды по отдельным категориям потребителей представлена ниже в Табл. 3.17 - Табл. 3.19.

До 2028 г. на территории посёлка будет наблюдаться снижение открытого разбора горячей воды из сетей отопления. Данное снижение будет вызвано   переводом потребителей существующих систем централизованного ГВС с открытой на закрытую схему. Запланированные к строительству жилые и общественные здания (см. выше раздел 2.2. Схемы) будут подключаться к системе теплоснабжения по закрытой схеме ГВС.

Табл. 3.17

| Прогнозируемые максимальные часовые расходы ГВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ГВС | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, м3/ч |  |  | -0.69 |  |  |  |  | -0.69 |
| - Жилые |  |  | -0.33 |  |  |  |  | -0.33 |
| - Нежилые |  |  | -0.36 |  |  |  |  | -0.36 |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 0.82 | 0.82 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |  |
| - Жилые | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые | 0.13 | 0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |  |
| Прирост, м3/ч |  |  | -0.95 |  |  |  |  | -0.95 |
| - Жилые |  |  | -0.68 |  |  |  |  | -0.68 |
| - Нежилые |  |  | -0.27 |  |  |  |  | -0.27 |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, м3/ч |  |  | -1.22 |  |  |  |  | -1.22 |
| - Жилые |  |  | -0.13 |  |  |  |  | -0.13 |
| - Нежилые |  |  | -1.09 |  |  |  |  | -1.09 |

Табл. 3.18

| Прогнозируемые среднесуточные расходы ГВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ГВС | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, м3/сут |  |  | -4.97 |  |  |  |  | -4.97 |
| - Жилые |  |  | -2.78 |  |  |  |  | -2.78 |
| - Нежилые |  |  | -2.20 |  |  |  |  | -2.20 |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 6.77 | 6.77 | -1.10 | -1.10 | -1.10 | -1.10 | -1.10 |  |
| - Жилые | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые | 1.10 | 1.10 | -1.10 | -1.10 | -1.10 | -1.10 | -1.10 |  |
| Прирост, м3/сут |  |  | -7.87 |  |  |  |  | -7.87 |
| - Жилые |  |  | -5.66 |  |  |  |  | -5.66 |
| - Нежилые |  |  | -2.21 |  |  |  |  | -2.21 |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, м3/сут |  |  | -10.09 |  |  |  |  | -10.09 |
| - Жилые |  |  | -1.07 |  |  |  |  | -1.07 |
| - Нежилые |  |  | -9.02 |  |  |  |  | -9.02 |

Табл. 3.19

| Прогнозируемые годовые расходы ГВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ГВС | Год (период) |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| система ТС "Берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, тыс. м3/год |  |  | -1.16 |  |  |  |  | -1.16 |
| - Жилые |  |  | -0.65 |  |  |  |  | -0.65 |
| - Нежилые |  |  | -0.51 |  |  |  |  | -0.51 |
| система ТС "База" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 1.58 | 1.58 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |  |
| - Жилые | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые | 0.26 | 0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |  |
| Прирост, тыс. м3/год |  |  | -1.83 |  |  |  |  | -1.83 |
| - Жилые |  |  | -1.32 |  |  |  |  | -1.32 |
| - Нежилые |  |  | -0.51 |  |  |  |  | -0.51 |
| система ТС "Школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, тыс. м3/год |  |  | -2.35 |  |  |  |  | -2.35 |
| - Жилые |  |  | -0.25 |  |  |  |  | -0.25 |
| - Нежилые |  |  | -2.10 |  |  |  |  | -2.10 |

#### 3.2.5. Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке

Системы холодного водоснабжения

Водоснабжающей организацией с. Мальта не предоставлена в полном объеме информация о фактических объёмах потерь воды при её транспортировке.

Расчётные потери воды в сетях централизованного ХВС с. Мальта в существующем состоянии составляют - 6.9 м3/сут (2.5 тыс.м3/год, 11.6 % общего потребления воды в системе).

В перспективе потери холодной воды к величинам расходов воды на потребление увеличатся:

<> система ХВС "ПНС-II" - 9.88 м3/сут (3.6 тыс.м3/год, 13.2 %);

<> система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" - 4.25 м3/сут (1.5 тыс.м3/год, 12 %).

Системы горячего водоснабжения

Информации о фактических объёмах потерь горячей воды при её транспортировке не предоставлено. Расчетные потери воды в централизованных системах теплоснабжения (ГВС) посёлка в существующем состоянии составляют 1.5 м3/сут (0.55 тыс.м3/год, 4 % общего потребления воды в системе).

В перспективе в рассматриваемой системе теплоснабжения все потребители будут подключены по закрытой схеме ГВС. Это значит, что абсолютное значение перспективных потерь горячей воды относительно существующего состояния почти не изменится.

#### 3.2.6. Перспективные балансы водоснабжения

Системы холодного водоснабжения

Баланс подачи и реализации холодной воды на конец расчётного срока Схемы (2028 г.) представлен ниже в Табл. 3.20.

Общий расход холодной воды (вкл. потери) в централизованных системах ХВС с. Мальта прогнозируется на уровне:

<> система ХВС "ПНС-II" - 69.2 м3/сут (27.3 тыс.м3/год);

<> система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" - 31.1 м3/сут (12.9 тыс.м3/год).

Табл. 3.20

| Перспективный баланс подачи воды по системам ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 4.9 | 13.0 | 114.5 | 138.4 | 26.7 | 5.9 | 33.1 | 138.6 | 186.2 | 18.7 | 45.4 |
| система ХВС "ПНС-II" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 3.02 | 8.69 | 69.2 | 86.9 | 16.13 | 3.53 | 21.79 | 81.9 | 114.7 | 11.19 | 27.32 |
| - Потери | 0.41 | 0.41 | 9.9 | 9.9 | 2.30 | 0.41 | 0.41 | 9.9 | 9.9 | 1.30 | 3.60 |
| - Общий расход | 3.43 | 9.10 | 79.1 | 96.8 | 18.44 | 3.94 | 22.20 | 91.8 | 124.6 | 12.49 | 30.93 |
| система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 1.30 | 3.74 | 31.1 | 37.4 | 7.26 | 1.77 | 10.74 | 42.6 | 57.4 | 5.62 | 12.87 |
| - Потери | 0.18 | 0.18 | 4.2 | 4.2 | 0.99 | 0.18 | 0.18 | 4.2 | 4.2 | 0.56 | 1.55 |
| - Общий расход | 1.47 | 3.91 | 35.4 | 41.6 | 8.25 | 1.95 | 10.91 | 46.8 | 61.6 | 6.18 | 14.42 |

Системы горячего водоснабжения

В перспективе в рассматриваемой системе теплоснабжения все потребители будут подключены по закрытой схеме ГВС. Это значит, что в перспективе открытого разбора горячей воды из сетей ГВС не предполагается.

#### 3.2.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Системы холодного водоснабжения

Прогнозируемые значения резервов располагаемой мощности переданной потребителям холодной воды представлены в Табл. 3.21. Значения резерва рассчитаны по максимальному суточному водопотреблению.

Табл. 3.21

| Резервы располагаемой мощности оборудования систем ХВС (Перспектива) |
| --- |
|  | Располаг. мощность, м3/сут | Расчётный суточный расход, м3/сут | Резерв мощности, м3/сут (%) |
| Система ХВС |  | Отопит. период | Лето |  |
|  |  | сред. | макс. | сред. | макс. | От. пер. | Лето |
| система ХВС "ПНС-II" |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНС-II | 900 | 79.1 | 96.8 | 91.8 | 124.6 | 803.2 (89.2%) | 775.4 (86.2%) |

К концу расчётного срока Схемы (2028г.) по сравнению с базовым годом (2022г.) в централизованных системах холодного водоснабжения с. Мальта объёмы водопотребления увеличатся:

<> система ХВС "ПНС-II" (прирост) - на 9.9 м3/сут (3.2 тыс.м3/год)

<> система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" (новая система) - на 31.1 м3/сут (12.9 тыс.м3/год).

На расчетный срок Схемы требуемая мощность (вкл. дополнительную свободную мощность не менее 15 %) водозаборных и очистных сооружений с. Мальта должна быть:

<> система ХВС "ПНС-II" - 96 м3/сут;

<> система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" - 43 м3/сут.

При существующих насосах в перспективе в рассматриваемой системе ХВС правобережной части с. Мальта будет отмечаться резерв располагаемой мощности оборудования:

<> система ХВС "ПНС-II" - 803.2 м3/сут (89.2 %).

Для обеспечения достаточного резерва по расходам ХВС в перспективе рекомендуется поддержание нормальной работоспособности существующего оборудования.

Системы горячего водоснабжения

Согласно Проекту Схемы теплоснабжения с. Мальта 2023 г. [25], в централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) посёлка в течение всего расчётного срока Схемы будет сохраняться достаточный резерв тепловой мощности.

### 3.3. Гарантирующая организация

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения. По данным Администрации с. Мальта, в настоящее время (2023г.) в централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения с. Мальта гарантирующей организацией является МУП "Мальтинское ЖКХ".

Гарантирующая организация, согласно положений Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3], обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Другие обязанности гарантирующей организации и организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определены положениями статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3].

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Мероприятия по реконструкции централизованной системы водоснабжения с. Мальта основаны на материалах градостроительной и иной документации поселения, результатах гидравлических расчётов и разработанных электронных моделей схем тепло- и водоснабжения с. Мальта.

### 4.1. Перечень основных мероприятий

До реализации любого из вариантов развития необходимо выполнить проект с дополнительным уточнением исполнительных схем сетей водоснабжения (годы прокладок и трассировки участков, диаметры трубопроводов, места установки, кол-во и характеристики запорно-регулирующей арматуры и манометров). Это позволит провести более точные (достоверные) гидравлические расчёты и снизить вероятность принятия неправильного решения по характеристикам необходимого оборудования и режимам его работы при реализации выбранного варианта реконструкции.

В рассматриваемой системе ХВС с. Мальта в настоящее время очистка воды и ее обеззараживание производится методом хлорирования.

Основными методами обеззараживания воды является хлорирование и обработка ультрафиолетовым излучением. В случае необходимости доочистки воды рекомендуется изпользовать метод обработки воды ультрафиолетовым излучением, как более безопасный. При сохранении существующего объёма резервуаров запаса воды производительность системы доочистки воды рекомендуется принять не ниже прогнозируемого значения среднечасового расхода воды в системе.

Системы холодного водоснабжения

Развитие централизованного водоснабжения с. Мальта предполагается настоящей Схемой в следующих направлениях:

- Правобережная часть с. Мальта: «Водоснабжение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности существующих объектов водоснабжения и повышению надёжности и эффективности их функционирования» (см. выше раздел 2.2 Схемы):

- Разработка проекта реконструкции водозабора «Струя», включая место забора воды из реки, санитарно-защитную зону и современные установки фильтрации и очистки воды (2024г.);

- Проведение реконструкции водозабора (включая место забора воды из реки, санитарно-защитную зону и современные установки фильтрации и очистки воды) (2025г.);

- Капитальный ремонт здания ПНС (2024г.);

- Установка системы автоматического регулирования работы сетевых насосов (2024г.);

- Установка системы автоматического регулирования работы ВНБ (2024г.);

- Установка общего прибора учета воды на ПНС-II (2024г.);

- Замена одного сетевого насоса ХВС (2025г.);

- Задействование в существующей схеме водоснабжения имеющейся   насосной станции «Исток»: расход 45 м3/ч, напор 30 м (2024г.);

- Перекладка ветхих трубопроводов на участках водопроводных сетей, с учетом необходимого увеличения диаметров труб (2024-2025);

- Строительство новых участков водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей (2024-2025);

- Замена запорно-регулирующей арматуры на водопроводных сетях (2024-2028 гг.);

- Строительство пожарных гидрантов (2024-2025 гг.);

- Восстановление и задействование в работе ВНБ на ул. Школьной (2025 г.);

- Организация независимой системы летних трубопроводов ХВС («летников») для исключения использования очищенной (хлорированной) воды для полива. Организация летнего поверхностного водозабора с реки Белая, с прокладкой надземных полиэтиленовых труб (Д90, Д63) до существующих точек врезки летних трубопроводов в систему круглогодичного водоснабжения, с организацией летних емкостей запаса воды (2024г - 2025 г.).

- Составление исполнительных схем водопроводных сетей, проведение гидравлических расчётов и определение мероприятий по наладке водопроводных сетей (2024г - 2025 г.).

Несмотря на то, что в перспективе в рассматриваемой системе холодного водоснабжения появятся новые участки водопроводной сети и новые потребители, схема водоснабжения данной системы изменится по сравнению с существующим состоянием не значительно (см. прил. 2.1, и прил. 2.2.). Перспективное подключение потребителей будет производиться в зонах действия существующих сетей водоснабжения.

- Левобережная часть с. Мальта: «Организация (новое строительство) централизованного ХВС от системы ХВС «ЦЖКУ» (см. выше раздел 2.2 Схемы и ниже рис. 4.1):

- Капитальный ремонт (перекладка) существующего участка водовода от точки подключения (ВК-5 на въезде п. Новомальтинск) до левобережной части с. Мальта (согласно ТУ: Ду100 мм, пластик, 2024г.).

- Выполнение проекта строительства новой централизованной системы ХВС левобережной части с. Мальта, включая:

- емкости запаса воды (2 шт. по 60м3), подкачивающую насосную станцию (насос G=50 м3/ч, Н=40 м, 2 шт. с частотным регулированием) на входе в поселение;

- магистральные водоводы от насосной станции и по поселению;

- подводящие трубопроводы к основным потребителям;

- водоколонки (8 шт), пожарные гидранты (4 шт).

Состав оборудования (количество, характеристики) рекомендуется уточнить на первом этапе проектирования (ТЭО).

- Строительство новой централизованной системы ХВС левобережной части с. Мальта согласно разработанного проекта.

Системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий в централизованной системе ГВС с. Мальта представлены в   проекте Схемы теплоснабжения 2023 г. [25].

### 4.2. Технические обоснования основных мероприятий

Мероприятия по реконструкции системы водоснабжения с. Мальта, предлагаемые настоящей Схемой, обоснованы наличием технических и технологических проблем, представленных выше в разделах 1.4.5 и 1.4.6 Схемы, направлены на их устранение и не требуют дополнительного технического обоснования.

### 4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты систем водоснабжения

Системы холодного водоснабжения

Правобережная часть с. Мальта:

Новые объекты:

- участки сетей ХВС для подключения перспективных потребителей;

- новые пожарные гидранты;

- подкачивающая станция «Исток» (расход 45 м3/ч, напор 30 м);

- «летники» (Д90, Д63) от нового поверхностного водозабора (организуется только на летний период) с реки Белая до существующих точек врезки летних трубопроводов в систему круглогодичного водоснабжения;

- летние емкости запаса воды;

Реконструируемые объекты:

- водозабор (место забора воды из реки, санитарно-защитная зона, система очистки воды, капитальный ремонт здания ПНС-II);

- ветхие участки сетей ХВС с учетом необходимого увеличения диаметров труб;

Объектов, предполагаемых к выводу, в рассматриваемой системе ХВС нет.

Левобережная часть с. Мальта:

Новые объекты:

- участки сетей ХВС для подключения перспективных потребителей;

- новые пожарные гидранты;

Реконструируемые объекты:

- водозабор «ПНС» (ремонт здания ПНС, замена насоса);

- ветхие участки сетей ХВС с учетом необходимого увеличения диаметров труб;

Системы горячего водоснабжения

В централизованных системах ГВС с. Мальта предполагаются:

Новые объекты:

- участки сетей теплоснабжения (ГВС) для подключения перспективных потребителей;

Реконструируемые объекты:

- котельные (замена котлов и реконструкция тепловых схем);

- ветхие участки тепловых сетей.

Объекты, предполагаемые к выводу:

- котельная «База» (при реализации варианта объединения систем теплоснабжения «База» и «Школа» на основе котельной БМК "Школа").

### 4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения

В настоящее время в рассматриваемой системе централизованного водоснабжения с. Мальта нет систем диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения.

В перспективе в рамках существующей централизованной системы водоснабжения рекомендуется реализовать телеметрическую систему сбора данных по параметрам работающего оборудования на объектах рассматриваемой системы водоснабжения с возможной организацией диспетчерской службы и системы автоматического регулирования работы насосного оборудования. В качестве примера можно посмотреть действующую «Информационно-измерительную систему «КУМИР-РЕСУРС» (см. по адресу http://www.ntckumir.ru/index.php/product/m-programms/4-iis-kumir-resurs).

Основой для рекомендуемой телеметрической системы может послужить разработанная электронная модель Схемы водоснабжения с. Мальта.

### 4.5. Приборы учёта воды

Системы холодного водоснабжения

В настоящее время в системе холодного водоснабжения с. Мальта приборов учёта общего объема отпущенной потребителям воды нет.

По предоставленной информации, имеются индивидуальные и групповые приборы учёта потребления холодной воды, установленные на жилых домах с. Мальта. Индивидуальные (поквартирные) приборы учёта потребления воды установлены у большей части жилых потребителей (обеспеченность приборами учета - 95% от общего потребления воды).

Системы горячего водоснабжения

В централизованных системах теплоснабжения (ГВС) приборы учёта отпуска тепловой энергии (ГВС) в сеть установлены на всех рассматриваемых тепловых сетях:

<> котельная "База" - ТЭМ-104М;

<> котельная "Берег" - ТЭМ-104М;

<> котельная "Школа" - ТЭМ-104.

По предоставленной информации индивидуальные (поквартирные) приборы учёта потребления горячей воды имеются у всех потребителей с ГВС.

Для 100 % оснащённости потребителей приборами учёта необходимо выполнять мероприятия в соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» [5]. В связи с этим, в перспективе рекомендуется установить современные приборы учёта у потребителей, которые в настоящее время ими не оборудованы. Это позволит не только решить проблему достоверной информации о фактическом потреблении воды, но и создаст условия для эффективного применения автоматизированных систем диспетчеризации и управления.

### 4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)

Системы холодного водоснабжения

Предлагаемые настоящей Схемой маршруты прохождения перспективных сетей холодного водоснабжения представлены на карте-схеме поселения в прил.2.2, и на рис. 2.1 (выше по тексту).  Эти маршруты определяются месторасположением перспективных потребителей.

На картах-схемах представлено предполагаемое расположение предлагаемых к строительству зданий и показана трассировка трубопроводов сетей для подключения этих домов к централизованным системам горячего и холодного водоснабжения.

Системы горячего водоснабжения

Маршруты прохождения перспективных участков сетей ГВС, представленны в прил. 2.2 и в Проекте Схемы теплоснабжения 2023 г. [25] и определены согласно предварительных проектных схем.

### 4.7. Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения существующих насосных станций и резервуаров действующей системы холодного водоснабжения с. Мальта представлены на карте-схеме в прил. 2.1. Описание и основные характеристики данных объектов представлены выше в разделах 1.4.1 и 1.4.3 Схемы.

Место размещения новой насосной станции «Исток» рекомендуется определить в здании котельной или гаража Школы.

При реализации варианта подключения потребителей к централизованному водоснабжению на левом берегу реки Белая, предполагается установка на входе в поселение резервуаров запаса воды (2 шт. по 60 м3) и подкачивающей насосной станции «ПНС-II-Лев» (насос G=50 м3/ч, Н=40 м, 2 шт. с частотным регулированием).

### 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения

В перспективе в действующей системе холодного водоснабжения с. Мальта строительство новых объектов водоснабжения (новых участков водопроводных и тепловых сетей, новой насосной станции, резервуаров) будет производится в пределах существующего радиуса водоснабжения. Относительно существующего состояния границы зон размещения объектов централизованного водоснабжения изменятся не значительно (см. прил. 2.1. прил. 2.2, и Проект Схемы теплоснабжения 2023 г. [25]).

Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения в левобережной части с. Мальта показаны выше на рис. 2.1. Данные границы будут уточнены после подготовки рабочего проекта и его реализации.

### 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Карты-схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения с. Мальта представлены:

- по холодному водоснабжению – в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2, рис. 2.1 (перспектива) настоящей Схемы;

- по теплоснабжению (горячему водоснабжению) – в Проекте Схемы теплоснабжения 2023 г. [25].

Карты-схемы получены на основе составленных электронных моделей схем тепло- и водоснабжения с. Мальта.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для систем централизованного водоснабжения мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн и окружающую среду – это мероприятия по снижению массы сброса промывных вод и мероприятия по снижению вредного воздействия при снабжении и хранении химических реагентов (хлор и т.д.), используемых при водоподготовке.

В технологической части рассматриваемой действующей системы централизованного водоснабжения с. Мальта нет сброса промывных вод. Используемые химические реагенты при водоподготовке (гипохлорид кальция) не оказывают вредного воздействия при транспортировке и хранении этих химических реагентов.

Несмотря на достаточно большой объём работ по мероприятиям, предлагаемым для рассматриваемых систем централизованного водоснабжения с. Мальта, их реализация не приведёт к значительному изменению состояния окружающей среды. Технологии получения и потребления воды не изменятся при реализации любого из вариантов развития Схемы.

При реализации варианта реконструкции, в строительный период в ходе работ по перекладке водоводов, ремонте водозаборов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определённых видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем.  Наряду с этим, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта развития в рамках разработанной Схемы.

## Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка объёмов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru. Точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке проектно-сметной документации.

Затраты на реконструкцию участков холодного водоснабжения по рассматриваемым системам ХВС представлены в табл. 6.1. и 6.2.

Табл. 6.1

| Затраты на реконструкцию участков сетей ХВС (по годам) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 2130 | 2217 | 4347 | 7560 | 7410 | 14970 |
| Система ХВС "ПНС-II" | 544 | 767 | 1311 | 1545 | 1100 | 2645 |
| сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский" | 544 | 767 | 1311 | 1545 | 1100 | 2645 |
| 2024 | 37 | 270 | 307 | 36 | 420 | 455 |
| 2025 | 507 | 497 | 1004 | 1509 | 680 | 2190 |
| Система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" | 1586 | 1450 | 3036 | 6015 | 6310 | 12325 |
| сеть ХВС "ЦЖКУ" | 1586 | 1450 | 3037 | 6015 | 6310 | 12325 |
| 2024 |  | 1450 | 1450 |  | 6310 | 6310 |
| 2025 | 1586 |  | 1586 | 6015 |  | 6015 |

Табл. 6.2

| Затраты на реконструкцию участков сетей ХВС (по группам диаметров) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 2130 | 2217 | 4347 | 7560 | 7410 | 14970 |
| Система ХВС "ПНС-II" | 544 | 767 | 1311 | 1545 | 1100 | 2645 |
| сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский" | 544 | 767 | 1311 | 1545 | 1100 | 2645 |
| 25 | 5 | 289 | 294 | 5 | 276 | 280 |
| 32 | 32 | 45 | 77 | 31 | 43 | 74 |
| 50 | 187 | 315 | 503 | 304 | 512 | 816 |
| 80 |  | 117 | 117 |  | 270 | 270 |
| 90 | 319 |  | 319 | 1205 |  | 1205 |
| Система ХВС Водозабор "ЦЖКУ" | 1586 | 1450 | 3037 | 6015 | 6310 | 12325 |
| сеть ХВС "ЦЖКУ" | 1586 | 1450 | 3037 | 6015 | 6310 | 12325 |
| 32 | 17 |  | 17 | 16 |  | 16 |
| 50 | 77 |  | 77 | 125 |  | 125 |
| 100 | 1073 |  | 1073 | 4051 |  | 4051 |
| 150 | 419 |  | 419 | 1822 |  | 1822 |
| 159 |  | 1450 | 1450 |  | 6310 | 6310 |

Стоимость работ и предполагаемые сроки их проведения по каждому мероприятию для рассматриваемой системы водоснабжения с. Мальта представлены в Табл. 6.3 и 6.4 (холодное водоснабжение) и Табл. 6.5. (горячее водоснабжение, взята из проекта схемы теплоснабжения 2023г. [25]).

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции систем водоснабжения с. Мальта (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 68.3 млн.руб. Из них на системы холодного водоснабжения – 40.9 млн.руб., на системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) – 27.4 млн.руб.

Табл. 6.3

| Реестр мероприятий по системе централизованного ХВС правобережной части с. Мальта |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Год реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов ХВС: | 10950 |  |
| 1.1 | Разработка проекта реконструкции водозабора (включая место забора воды из реки, санитарно-защитную зону и современные установки фильтрации и очистки воды) | 2024 | 900 |  |
| 1.2 | Проведение реконструкции водозабора (включая место забора воды из реки, санитарно-защитную зону и современные установки фильтрации и очистки воды) | 2025 | 9000.0 |  |
| 1.3 | Проведение капитального ремонта здания водозабора (замена кровли и оконных проемов) | 2024 | 150 |  |
| 1.4 | Установка системы автоматического регулирования работы сетевых насосов, установка общего прибора учета воды на ПНС-II | 2024 | 150 |  |
| 1.5 | Замена одного сетевого насоса ХВС | 2025 | 100 |  |
| 1.6 | Задействование в существующей схеме ХВС имеющейся насосной станции «Исток» | 2024 | 50 |  |
| 1.7 | Восстановление и задействование в работе ВНБ на ул. Школьной | 2025 | 600 |  |
| 2. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей ХВС и сооружений на них | 4395 |  |
| 2.1 | Перекладка ветхих участков сетей ХВС (767 м) | 2024-2025 | 1100 |  |
| 2.2 | Прокладка новых участков сетей ХВС (544 м) | 2024-2025 | 1545 |  |
| 2.3 | Замена запорно-регулирующей арматуры | 2024-2028 | 100 |  |
| 2.4 | Установка пожарных гидрантов | 2024-2025 | 150 |  |
| 2.5 | Организация независимой системы летних трубопроводов ХВС («летников», 2000м, Ду90) | 2023-2025 | 1400 |  |
| 2.6 | Составление (корректировка) исполнительных схем сетей водоснабжения и проведение поверочных гидравлических расчётов | 2024-2025 | 100 |  |
| 3. Всего по системе: | 15345 |  |

Табл. 6.4

| Реестр мероприятий по системе централизованного ХВС левобережной части с. Мальта |  |
| --- | --- |
| № п/п | Краткое описание | Год реализации | Затраты, тыс.руб. | Источник инвестиций |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов ХВС: | 13200 |  |
| 1.1 | Выполнение проекта строительства новой централизованной системы ХВС левобережной части с. Мальта | 2024 | 1200 |  |
| 1.2 | Строительство новой централизованной системы ХВС левобережной части с. Мальта ,вкл. емкости запаса воды (2 шт. по 60м3), подкачивающую насосную станцию (насос G=50 м3/ч, Н=40 м, 2 шт. с частотным регулированием), водоколонки (8 шт), пожарные гидранты (4 шт). | 2025 | 12000.0 |  |
| 2. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей ХВС и сооружений на них | 12325 |  |
| 2.1 | Перекладка ветхих участков сетей ХВС (1450 м) | 2024 | 6310 |  |
| 2.2 | Прокладка новых участков сетей ХВС (1586 м) | 2025 | 6015 |  |
| 3. Всего по системе: | 25525 |  |

Табл. 6.5

| Сводная таблица инвестиций по системам теплоснабжения (ГВС) с. Мальта |
| --- |
| Наименование системы ТС | Суммарные инвестиции, тыс.руб |
|  | котельные | сети | потребители | всего |
| - система ТС "Берег" | 2850 | 2838 | 0 | 5688 |
| - система ТС Новая БМК "Школа" | 10600 | 11138 | 0 | 21738 |
| Всего | 13450 | 13976 | 0 | 27426 |

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, средства частных инвесторов.

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное изменение прогноза стоимостей ресурсов и степень достоверности представленной исходной информации по рассматриваемым системам водоснабжения. Более подробное рассмотрение и анализ схемы водоснабжения рекомендуется выполнить при очередной её актуализации и (или) подробном ТЭО реконструкции систем водоснабжения с. Мальта.

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

(  показатели качества воды;

(  показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

(  показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

(  иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень санитарно-химических и микробиологических показателей качества воды, подаваемой потребителям в рассматриваемой системе водоснабжения и нормативные значения этих показателей, установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «. Количественные нормативные значения этих показателей указано выше в разделе 1.4.2.

Базовые значения целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения на 2022г. приведены выше в табл 2.1.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения (с разбивкой по годам) с. Мальта представлены в табл. 7.1.

Табл. 7.1.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения с. Мальта

| Группа | Целевые показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 30 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 5.3 | 5.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 2. Потери воды в тыс. куб. метрах на километр трубопроводов | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 4. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Системы холодного водоснабжения

По информации, предоставленной водоснабжающей организацией (МУП "Мальтинское ЖКХ") и администрацией Белореченского МО, в рассматриваемой системе ХВС бесхозяйных участков сетей ХВС нет.

Системы горячего водоснабжения

По предоставленной информации (проект актуализированной схемы теплоснабжения [25]), бесхозяйных участков тепловых сетей в рассматриваемых системах теплоснабжения (ГВС) нет.

В случае выявления таких участков, правом собственности на данные бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения (Белореченское МО). В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющие в рассматриваемых системах водоснабжения функции водоснабжающих организаций (ХВС - МУП "Мальтинское ЖКХ", ГВС – МУП "Мальтинское ЖКХ").

# СХЕМА водоотведения

## Существующее положение в сфере водоотведения поселения

### 9.1. Структура системы централизованного водоотведения

В существующем состоянии на территории с. Мальта нет систем централизованного водоотведения. Отвод сточных вод осуществляется нецентрализованным способом: в септики, выгребные ямы и надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

В целях улучшения экологической обстановки на территории с. Мальта генеральным планом [21] предусматривается транспортирование сточных вод в непроницаемые выгреба с последующим отвозом на канализационные очистные сооружения (далее также КОС) г. Усолье-Сибирское.

### 9.2. Техническое обследование централизованной системы водоотведения

#### 9.2.1.  Канализационные очистные сооружения (КОС)

В существующем состоянии на территории с. Мальта нет канализационных очистных сооружений.

#### 9.2.2.  Канализационные насосные станции (КНС)

В существующем состоянии на территории с. Мальта нет канализационных насосных станций.

#### 9.2.3.  Канализационные сети

В существующем состоянии на территории с. Мальта нет единых централизованных канализационных сетей. Только у части зданий (групп зданий) имеются локальные трубопроводы водоотведения от этих зданий до рядом расположенных септиков и выгребных ям.

### 9.3. Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения

В существующем состоянии на территории с. Мальта нет объектов централизованных систем водоотведения. В локальных системах водоотведения имеются выгребные ямы и септики.

### 9.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В существующем состоянии на территории с. Мальта нет централизованной системы водоотведения. Поэтому оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду не приводится.

### 9.5. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения

На территории с. Мальта нет централизованной системы водоотведения, т.е. вся территория посёлка не охвачена централизованной системой водоотведения.

### 9.6. Технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения

В существующем состоянии можно выделить одну основную проблему в системе водоотведения с. Мальта – отсутствие канализационных очистных сооружений. В настоящее время отвод стоков производится в септики, выгребные ямы и надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

Информация о наличии предписаний государственных надзорных органов об установлении режима очистки, соответствующего требованиям действующего законодательства на момент выполнения Схемы отсутствовала.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения

### 10.1. Баланс поступления и отведения организованных стоков по технологическим зонам водоотведения

В рассматриваемом посёлке нет централизованной системы водоотведения. По этой причине фактический объём водоотведения не известен. Расчётный объём водоотведения на территории с. Мальта можно принять равным расчётному объёму водопотребления в централизованных и нецентрализованных системах водоснабжения.

Исходя из имеющейся информации о том, что структура и состав абонентов водоотведения в последнее время менялись незначительно, объёмы поступления сточных вод за прошедшие 10 лет могут быть ориентировочно приняты на уровне существующих значений.

### 10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

В рассматриваемом селе централизованной системы водоотведения нет. Вследствие этого оценка фактического притока неорганизованного стока в централизованную систему водоотведения не приводится.

### 10.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта

Здания, строения, сооружения с. Мальта приборами учёта сточных вод не оборудованы.

### 10.4. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Ввиду отсутствия на территории с. Мальта централизованной системы водоотведения, выполнить ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным.

Структура и состав абонентов водоотведения в последнее время менялись незначительно. Вследствие этого, объёмы поступления сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения посёлка за прошедшие 10 лет могут быть ориентировочно приняты на уровне существующих значений (см. выше подраздел 10.1 Схемы).

### 10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

По данным генерального плана с. Мальта [21], организовывать единую централизованную систему водоотведения в поселении не планируется. Поэтому в перспективе поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения не будет.

Согласно информации, представленной выше в разделе 3.2 Схемы, к существующей централизованной системе холодного водоснабжения в ближайшей перспективе не будут подключены новые потребители. В связи с этим объём сточных вод, поступающих в нецентрализованную систему водоотведения почти не измениться. Прогнозные балансы практически будут совпадать с балансами водоснабжения, представленными выше.

## Прогноз объёма сточных вод

### 11.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения

По данным генерального плана [21], на территории с. Мальта организовывать единую централизованную систему водоотведения не планируется. По этой причине в данном разделе не производится расчёт поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

### 11.2. Оценка изменения структуры централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории с. Мальта нет централизованной системы водоотведения, и её создание не планируется. Проектными решениями генплана [21] предусматривается организация нецентрализованной системы водоотведения – строительство герметичных выгребов полной заводской готовности.

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых объектов системы водоотведения с. Мальта (см. ниже раздел 12.2 Схемы) приведут к изменению её технологической структуры:

  - Сточные воды от абонентов (жилых и нежилых зданий) будут поступать в герметичные выгреба (септики);

  - Из выгребов (септиков) стоки будут периодически откачиваться ассенизационными машинами и транспортироваться на КОС г. Усолье-Сибирское;

  - На КОС г. Усолье-Сибирское стоки будут подвергаться полной биологической очистке.

### 11.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений

Строительства очистных сооружений в с. Мальта не планируется.

### 11.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории с. Мальта нет централизованной системы водоотведения и в ближайшие 15 лет её организация не планируется. По этой причине в данной работе не приводится анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

### 11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений

В существующем состоянии на территории с. Мальта нет канализационных очистных сооружений. Поэтому выполнить анализ резервов их производственных мощностей не представляется возможным.

Генеральным планом с. Мальта [21] на перспективу предусматривается отвоз сточных вод с территории с. Мальта на КОС г. Усолье-Сибирское.

В Схеме водоснабжения и водоотведения г. Усолье-Сибирское существующий и перспективный резервы производственной мощности КОС не указаны. Ввиду этого невозможно оценить, как повлияет указанное решение на загрузку КОС г. Усолье-Сибирское.

Строительство собственных КОС на территории с. Мальта в ближайшей перспективе не предполагается.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

### 12.1. Основные направления развития централизованной системы водоотведения

По данным генплана [21], в рассматриваемом поселении организовывать централизованную систему водоотведения не планируется.

В целях улучшения экологической обстановки на территории с. Мальта генеральным планом предлагается организация нецентрализованной системы водоотведения. Локальные системы водоотведения предусмотрено организовать (там, где это необходимо) посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на канализационные очистные сооружения г. Усолье-Сибирское.

### 12.2. Основные мероприятия и их технические обоснования

Для надёжного и качественного водоотведения на территории с. Мальта предлагаются к реализации мероприятия, представленные в данном разделе. Мероприятия основаны на материалах генерального плана [21]. Реализация данных мероприятий рассчитана на период действия Схемы (2022-2028 гг.).

Для создания на территории с. Мальта нецентрализованной системы водоотведения к реализации предлагаются следующие основные мероприятия:

- Установка герметичных выгребов (септиков) полной заводской готовности (в 2024-2026 гг.);

- Прокладка новых канализационных трубопроводов от зданий абонентов до выгребов (септиков).

Представленные мероприятия обоснованы отсутствием на территории с. Мальта канализационных очистных сооружений, а также практически полным отсутствием объектов нецентрализованного водоотведения. Дополнительного технического обоснования предлагаемых мероприятий не требуется.

Проектными решениями генплана [21] предполагается, что стоки от существующих и возможных перспективных жилых домов и общественных зданий будут отводиться в непроницаемые выгреба полной заводской готовности. Стоки из данных выгребов будут откачиваться ассенизационными машинами и транспортироваться на очистные сооружения г. Усолье-Сибирское.

### 12.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения

Новых, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения с. Мальта нет и на перспективу не планируется.

По данным генерального плана [21] в рассматриваемом поселении на расчётный срок Схемы планируется строительство объектов нецентрализованного водоотведения:

- установка герметичных выгребов (септиков) полной заводской готовности;

- прокладка новых канализационных трубопроводов от зданий абонентов до выгребов (септиков).

### 12.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения

По данным генплана [21], на территории с. Мальта организовывать централизованную систему водоотведения не планируется. По этой причине систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения в рассматриваемом посёлке не будет.

### 12.5. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и расположения новых объектов централизованного водоотведения

Как было уже неоднократно сказано выше, на территории с. Мальта организовывать централизованную систему водоотведения не планируется. Вследствие этого новых маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения не планируется.

### 12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В связи с тем, что на территории с. Мальта организовывать централизованную систему водоотведения не планируется, настоящий раздел Схемы не составляется.

### 12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Размещения объектов централизованной системы водоотведения на территории с. Мальта не планируется. Объекты нецентрализованных систем водоотведения были рассмотрены выше.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### 13.1. Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов

Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов и предотвращению вредного воздействия на водный бассейн и почву при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это мероприятия по снижению массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до нормативов качества воды из числа установленных. Нормативные показатели представлены в табл. 13.1.

Табл. 13.1

Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах

| Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя или концентрации |
| --- | --- | --- |
| pH | единиц | 6-9 |
| ХПК | мг/дм3 | 500 |
| БПК | мг/дм3 | 300 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| Хлориды | мг/дм3 | 1000 |
| АПАВ | мг/дм3 | 10 |
| Фосфор общий | мг/дм3 | 12 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 1000 |
| Азот общий | мг/дм3 | 50 |
| Железо | мг/дм3 | 5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1 |
| Медь | мг/дм3 | 1 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 |

Реализация предлагаемых Схемой мероприятий (см. выше раздел 12.2 Схемы) направлена на снижение объёма загрязняющих сбросов сточных вод, попадающих в окружающую среду (водный бассейн и почву).

Улучшение состояния окружающей среды планируется достичь, главным образом, за счёт строительства непроницаемых выгребов (септиков).

При реализации указанных выше мероприятий неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определённых видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Несмотря на это, ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта развития в рамках разработанной Схемы.

### 13.2. Утилизация осадков сточных вод

Осадки сточных вод могут использоваться для сельскохозяйственных целей – в качестве удобрения под зерновые, кормовые и технические культуры, так как они менее чувствительны к токсичным солям тяжёлых металлов и в большинстве случаев не идут непосредственно в пищу.

Также осадки сточных вод можно использовать в качестве кормовой добавки к рациону питания сельскохозяйственных животных и зверей ценных пород.

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Строительства централизованной системы водоотведения в с. Мальта не предполагается.

## Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основным целевым показателем развития системы водоотведения с.Мальта, на достижение которого направлена реализация мероприятий, представленных выше в разделе 12.2 Схемы, является предотвращение попадания неочищенных сточных вод в окружающую среду.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории с. Мальта нет централизованных систем водоотведения.

# Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения

Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения (далее – Модель) разработана на базе ПО PipeNet. Векторная Модель представлена в прил.2.

Модель содержит графическое представление объектов систем водоснабжения и водоотведения с полным топологическим описанием связности объектов.

Модель имеет возможность:

- паспортизации объектов систем водоснабжения и водоотведения;

- выполнения гидравлического расчёта сетей;

- моделирования видов переключений, осуществляемых в сетях, в том числе переключений нагрузок между объектами;

- выполнения расчёта балансов водопотребления по системам водоснабжения и балансов водоотведения по системам водоотведения и по территориальному признаку;

- выполнения расчёта потерь воды;

- выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем водоснабжения и водоотведения;

- получения выходных таблиц (отчётов) для построения сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития сетей;

- получения реестра объектов модели.

При использовании ПО специалисты на местах имеют возможность корректировать Модель в случае возникновения фактических изменений в структуре и характеристиках элементов и объектов систем водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, специалисты на местах при установленном ПО смогут также моделировать различные варианты развития систем водоснабжения и водоотведения и выбирать наиболее оптимальные из них.

# Литература

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020).

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 09.03.2021).

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 01.04.2020).

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 08.12.2020).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019).

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (ред. от 22.05.2020).

- Постановление Правительства №154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях    к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1) (ред. от 09.12.2010).

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14) (ред. от 23.12.2019).

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013) (ред. от 25.12.2018).

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология – актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) – М.: Аналитик, 2012. – 117 с. (ред. от 28.11.2018).

- СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85*». Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Госстрой России, (ред. от 10.02.2017).

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280) – М.: Аналитик, 2012. – 73 с. (ред. от 20.11.2019).

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. (ред. от 14.02.2020).

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 (ред. от 29.09.2017).

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. –76 c.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. Приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.

- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. РД-10-ВЭП. Введ. 22.05.2006–М., 2006 г.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (ред. от 10.08.2012).

- Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 г. № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области».

- Генеральный план с. Мальта / ООО «Градостроительство». - г.Саранск: 2012 г.

- Схема водоснабжения и водоотведения Белореченского Муниципального образования Усольского района Иркутской области на период до 2032 г. . – КНИГА 2. Схема водоснабжения и водоотведения с. Мальта. / ИП Павлов ПП. – Иркутск: 2020 г.

- Технико-экономическое обоснование проектно-изыскательских работ и государственной экспертизы на строительство водопровода с подключением с. Мальта на левом берегу р.Белая к существующим водопроводным сетям. / ООО «КАНВОД» – Иркутск: 2020 г.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования на 2016-2026 годы, утверждённая Решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 24 августа 2016 года №202

- Схема теплоснабжения Белореченского Муниципального образования Усольского района Иркутской области на период до 2032 г. – КНИГА 2. Схема теплоснабжения с. Мальта. / ИП Павлов ПП. – Иркутск: 2023 г.

Приложения

- Техническое задание

2. Графические схемы холодного водоснабжения и водоотведения

2.1. Существующая схема холодного водоснабжения с. Мальта

2.2. Перспективная схема холодного водоснабжения правобережной части с. Мальта.

2.3. Перспективная схема холодного водоснабжения левобережной части с. Мальта.

3. Характеристики участков сетей холодного водоснабжения

3.1. Характеристики существующих участков сетей ХВС

3.2. Характеристики реконструируемых участков сетей ХВС

4. Характеристики потребителей

4.1. Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

4.2.Характеристики существующих нежилых зданий с централизованным ХВС

4.3. Характеристики перспективных жилых зданий с централизованным ХВС

4.4.Характеристики перспективных нежилых зданий с централизованным ХВС

5. Контроль качества воды на ПНС-II с. Мальта

5.1. Химический и бактериологический анализ воды.

# Text boxes

с. Мальта

Водозабор «Струя»